СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «МЕЖДУРЕЧЕНСК» НА 2014-2029 г.

Междуреченск 2014 г.

Сведения об организации – исполнителе

ООО Консалтинговая компания «ФЕМИДА»

Адрес: г. Ставрополь, ул. 45 Параллель, 7 А

E-mail: mail@femida2008.ru

Контактный телефон: 8(8652)22-53-91

Генеральный директор: Коник А. М

Исполнитель: Бадалян К. А. Веселова И. В.,

Сертификат № 01300109 (см. Приложение 1)

Состав:

Часть I. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «МЕЖДУРЕЧЕНСК» НА 2014-2029 г.

Часть II. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «МЕЖДУРЕЧЕНСК» НА 2014-2029 г.

Содержание

Часть 1. Схема водоснабжения городского поселения «Междуреченск»………………………………………………………………….…………5

Введение……………………………………………………………………………………...5

Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения………………………………………………………………………………8

1.1 Система и структура водоснабжения городского поселения «Междуреченск»………………………………………………………………………….....8

1.2. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения…………………………………………………..17

1.3. Зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения…………….24

1.4. Результаты технического обследования централизованной системы водоснабжения……………………………………………………………………………..24

Раздел 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения……….36

2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения……………………………………………….36

2.2. Сценарии развития системы водоснабжения городского поселения «Междуреченск»…………………………………………………………………………...37

Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды……………………………………………………………………………………….…38

3.1. Баланс подачи и реализации воды………………………………………………….38

3.2 Территориальный баланс подачи воды…………………………………………….41

3.3 Баланс реализации воды…………………………………………………………...…41

3.4 Сведения о потреблении воды…………………………………………………….…41

3.5 Прогноз потребления воды до 2029 г…………………………………………….….42

3.6. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды……………………..43

3.7. Система горячего водоснабжения…………………………………………………..44

3.8. Учет горячей, питьевой, технической воды. Планы по установке приборов учета…………………………………………………………………………………………45

3.9. Фактические и планируемые потери воды при транспортировке……………..45

3.10. Перспективный баланс водоснабжения и водоотведения……………………..47

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения…………………………………48

4.1 Мероприятия по реализации схем водоснабжения…………………………..…...49

4.2 Описание мероприятий и технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения…………………………………………………….…..49

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения…………….49

Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения……………………………………………………………………………..50

Раздел 7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения……………………………………………………………………………..50

Раздел 8. Решения по бесхозяйным водопроводным сетям………………………….51

Часть 2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЕ городского поселения «Междуреченск».....51

Раздел 9. Существующее положение в сфере водоотведения……………………..…52

9.1. Технические показатели системы водоотведения городского поселения «Междуреченск» представлены в таблице……………………………………..………53

9.2. Техническое состояние очистных сооружений………………………………...….60

9.3. Техническое состояние объектов систем коммунальной канализации…….…….60

Раздел 10. Балансы сточных вод в системе водоотведения городского поселения «Междуреченск»…………………………………………………………………………...61

10.1 Баланс поступления сброса сточных вод в централизованную систему водоотведения……………………………………………….……………………………..61

10.2 Баланс поступления сброса сточных вод в централизованную систему водоотведения поселка Селэгвож…………………………………………………….....62

Раздел 11. «Прогноз объема сточных вод»……………………………………………..63

11.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения…………………………………………….64

11.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)………………………………………....65

Раздел 12. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения……………………………..….68

12.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения……………………………………………68

12.2. Мероприятия по реализации схем водоотведения………………………………69

12.3. Описание мероприятий и технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведение…………………………………………………...…69

Раздел 13. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения»………..…..69

Раздел 14. Целевые показатели развития централизованных систем водоотведения……………………………………………………………………………..69

Раздел 15. Решения по бесхозяйным канализационным сетям…………………….69

Раздел 16. Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схем водоснабжения и водоотведения……………………………………………………….70

Часть 1. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «МЕЖДУРЕЧЕНСК».

# ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения на период до 2024 года Городского поселения «Междуреченск» на основании следующих документов:

- технического задания к договору от г.

- и в соответствии с требованиями:

- с Постановлением Правительства РФ от 5 сентября 2013г. №782 г «О схемах водоснабжения и водоотведения».

- Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Федерального закона от 30.12.2004 №210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"

В целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения; повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды; снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод; обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности предприятий оказывающих услуги водоснабжения и водоотведения, обеспечение развития централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечение инвестиций и развитие кадрового потенциала предприятий оказывающих услуги водоснабжения и водоотведения была разработана настоящая схема водоснабжения и водоотведения Городского поселения «Междуреченск».

Реализация мероприятий, предлагаемых в данной схеме водоснабжения и водоотведения, позволит обеспечить:

- бесперебойное снабжение объектов Городского поселения «Междуреченск» питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения и удовлетворение потребностей потребителей (по объему и качеству услуг);

- модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию систем водоснабжения и водоотведения с учетом современных требований;

- обеспечение экологической безопасности сбрасываемых в водоем сточных вод и уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду.

Общие сведения о Городском поселении «Междуреченск».

Междуреченск — посёлок городского типа в Удорском районе республики Коми. Административный центр городского поселения Междуреченск.

Население 1790 человек (2010).

Статус посёлка городского типа — с 1975 года.

Таблица 1

| Численность населения |
| --- |
|  | 1979г. | 1989г. | 2002г. | 2010г. | 2013г. |
| Г. Междуреченск | 3030 | 3273 | 1951 | 1790 | 1628 |
| П. Селэгвож |  |  |  |  | 113 |
| Итого |  |  |  |  |  |

# Поселение расположено в западной части Республики Коми в центральной и юго-западной части муниципального района «Удорский», в орографической области Вычегодско-Мезенской равнины. Рельеф преимущественно равнинный с преобладанием плоских моренных аккумулятивных равнин.

# На территории поселения распространены торфяно-подзолисто-глеевые иллювиально-гумусовые почвы. Значительны площади развития гумусово-железистых подзолов, глеево-сильноподзолистых почв. На заболоченных территориях сформировались торфяно-болотные почвы. В долине р. Вашка распространены пойменные аллювиальные дерновые почвы.

# Ландшафт поселения представлен следующими территориальными комплексами:

# - Поймы крупных рек – располагаются в долине р. Вашка;

# - Боровые террасы, песчаные, зандровые и озёрные песчаные равнины – примыкают к пойме р. Вашка;

# - Боровые террасы, песчаные, зандровые и озерные равнины – примыкают к территории поймы р. Вашка, а также располагаются в долинах р. Лоптюга, р. Поч, р. Нюв-Ю, р. Оса, р. Пыж;

# - Возвышенные равнины Южного Тимана – располагаются на северо-востоке поселения (п. Селэгвож).

# - Моренные равнины – занимают практически всю остальную территорию поселения к юго-западу от пгт. Междуреченск. Территория поселения к юго-западу от пгт. Междуреченск в значительной мере заболочена.

# Гидрографическая сеть поселения принадлежит бассейну р. Мезень, исток которой находится в верховых болотах Четласского Камня – наиболее возвышенной части Среднего Тимана.

# Наиболее крупная река поселения – р. Вашка (левый приток р. Мезень), берущая свое начало в болотах Мезенско-Вычегодского водораздела. Абсолютные высоты в районе истоков р. Вашка колеблются от 170 до 174 м. Направление течения реки в верховьях изменчивое. Верховье р. Вашка (выше устья р. Чурум) расположено в области распространения моренных отложений, река течет в коренных берегах, сложенных моренными суглинками. Ниже устья р. Чурум р. Вашка вступает в область песчаных послеледниковых наносов, перекрывающих моренные суглинки. В этой части бассейна на водоразделах развиты сфагновые болота. Русло р. Вашка крайне неустойчиво, с песчаными перекатами и островами, наносами песка вдоль берегов, которые сильно размываются.

# Животный мир достаточно разнообразен. В лесах обитает лось, дикий северный олень, росомаха, рысь, волк, горностай, белка, заяц-беляк, куница, лисица. В реках водится семга, нельма, сиг, хариус, лещ, плотва, окунь, щука, налим, карась. В р. Мезень нерестится семга.

# Климат поселения умеренно-континентальный, лето короткое и прохладное, зима многоснежная, продолжительная и холодная. Климат формируется в условиях малого количества солнечной радиации, зимой – под воздействием северных морей и интенсивного западного переноса воздушных масс. Вынос теплого морского воздуха, связанный с прохождением атлантических циклонов, и частые вторжения арктического воздуха с Северного Ледовитого океана придают погоде большую неустойчивость в течение всего года.

# Территория относится к зоне влажного климата с весьма развитой циклонической деятельностью. Особенно обильные осадки выпадают при циклонах, поступающих из районов Черного и Средиземного морей. Циклоны с Атлантики приносят осадки менее интенсивные, но более продолжительные. Среднегодовое количество осадков в – 582 мм.

# Снежный покров устойчив, держится в пределах 180–210 дней в году, и является фактором, оказывающим существенное влияние на формирование климата в зимний период, в основном вследствие большой отражательной способности поверхности снега. В то же время снежный покров предохраняет почву от глубокого промерзания. Наиболее интенсивный рост высоты снежного-покрова идет от ноября к январю. Наибольшей величины он достигает во второй декаде марта. Наибольшая за зиму средняя высота снежного покрова по данным снегомерной съемки в лесу – 77 см.

# Абсолютная температура воздуха:

# - минимальная – минус 53°С;

# - максимальная – 35°С.

# Районирование территории поселения по СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия»:

# - вес снегового покрова – V;

# - средняя скорость ветра за зимний период – IV;

# - давление ветра – I;

# - толщина гололедной стенки – II.

# В целом за год преобладают ветры юго-юго-западного направления. Среднегодовая скорость ветра 3,0 м/с. (Преобладающее направление ветра: зимой – южное; летом – северное).

# Оценка параметров климата поселения выполнена по данным СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» для близлежащего населенного пункта (д. Вендинга), географические координаты которого и расстояние до административного центра поселения приведены в Таблице

# Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения городского поселения «Междуреченск»

# Система и структура водоснабжения в городском поселении «Междуреченск».

Водоснабжение городского поселения «Междуреченск» осуществляется централизованной системой водоснабжения.

Существует две эксплуатационных зон водоснабжения: система водоснабжения городского поселения Междуреченск и система водоснабжения поселка Селэгвож. Система водоснабжения городского поселения Междуреченск включает: поверхностный водозабор из реки Чим, очистные сооружения и водопроводные сети. Система водоснабжения поселка Селэгвож включает в себя одну водозабор из из реки Селэгвож осуществляется из реки Селэгвож в 10 км от устья, в 2 х км северо-западнее от населенного пункта и водопроводные сети.

Системы водоснабжения городского поселения «Междуреченск эксплуатируется Удорским филиалом ОАО «Коми тепловая компания».

Водозабор городского поселения Междуреченск.

Водозабор городском поселении «Междуреченск» расположен в в 49 км от устья, с южной стороны, в 2х км от поселка.

•	Вода из р. Чим через под русловый оголовок (четыре входные перфорированные трубы диаметром 150 мм, закрытые рыб защитной сеткой 2*2 мм и заглубленные в гравий) самотеком поступает в два береговых колодца, далее по трубопроводу диаметром 150 мм в следующий береговой колодец, откуда по двум трубопроводам диаметром 200 мм поступает в береговую шахту-отстойник высотой 7 м и диаметром 4 м, затем по трем трубопроводам  диаметром 200 мм подается на станцию первого подъема, далее подается на водоочистную станцию (второй подъем).

Насосная станция первого подъема водозабора г.п. Междуреченска укомплектована тремя насосами, один из которых — СМ 125-80-314/4 (производительность — 80 м³/час и Н=32 п.м.) находится в постоянной работе по подаче воды на водоочистную станцию, два насоса марок К-150-125-100 (производительность 200 м³/час и Н = 20 п.м.) и К-80-50-20 (производительность 50 м³/час и Н=50п.м.) находятся в резерве.

Таблица 2

| № | Место расположения | Место установки | Наименование | Порядковый номер | Марка | Назначение | Технические характеристики | Кол-во оборотов/мин | Год ввода в экспл |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Произ-ть | Напор | Мощность КВТ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ед.изм. |  | Ед.изм. |  |  |  |  |
| 1 | Ст.Селэгвож |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВОС |  | насос | 1 | К80-50-200 |  | М3/час | 50 | м | 50 | 15 | 2925 | 1974 |
|  | Первый подъем |  | Эл.Двиг-ль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | насос | 2 | К20/30 |  | М3/час | 20 | М | 30 | 3 | 3000 |  |
|  |  |  | Эл.двиг-ль | 9У1031 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1974 |
|  | Второй подъем | 18.10.11 | насос |  | ЦНС 38-88 | рабочий | М3/час | 38 | м | 88 | 18,5 | 3000 |  |
|  |  |  | Эл.двиг-ль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Насос | 1 | ЦНС 38 | рабочий | М3/час | 38 | м | 88 | 18,5 | 3000 |  |
|  |  |  | Двиг-ль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Насос | 2 | ЦНС 60 | резерв | м3/час | 60 | м | 66 | 18,5 | 3000 |  |
|  |  |  | Эл.двиг-ль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВОС | Дизельгенератор |  |  | 60кВт |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | АД-60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ВОС | нов 2007 | насос | 1 | К 80-50-200 | подача | м3/час | 50 | м | 50 | 15 | 3000 |  |
|  | Междуреченск |  | эл.двигатель | 9У677м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | первый подъем |  | насос | 2 | СМ 125-80-315/4 | подача | м3/час | 80 | м | 32 | 22 | 1500 | 1973 |
|  |  |  | эл.двигатель | 9У676м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Нов 01.09.11 | насос |  | К 80-50-200 | подача | м3/час | 45 | м | 40 | 11 | 3000 |  |
|  |  |  | эл.двигатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | эл/дв 2007 | насос | 3 | К 150-125-250 | подача | м3/час | 200 | м | 20 | 18,5 | 1500 |  |
|  |  |  | эл.двигатель | №13М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | насос |  | К 8/18 | дренажный | м3/час | 8 | м | 18 | 1,5 | 1500 |  |
|  |  |  | эл.двигатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | второй подъем | 10.02.11 | насос | 1 | К 100-65-250 | подача | м3/час | 100 | м | 80 | 30 | 2900 | 1973 |
|  |  |  | эл.двигатель | 9У101М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 29.12.11 | насос |  | К 100-65-250 | подпиточный | м3/час | 100 | м | 80 | 45 | 3000 |  |
|  |  |  | эл.двигатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | насос | 2 | К 100-65-250 | подача | м3/час | 90 | м | 67 | 30 | 2900 |  |
|  |  |  | эл.двигатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | насос | 2 | К 100-65-250 | подача | м3/час | 100 | м | 90 | 30 | 2900 |  |
|  |  |  | эл.двигатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | насос |  | ВК 1/16 | дренажный | м3/час | 12,5 | м | 20 | 3 | 1500 |  |
|  |  |  | эл.двигатель |  | (К50-32-125) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | насос |  | 3 К 6 | промывка | м3/час |  | м |  | 10,5 | 1500 |  |
|  |  |  | эл.двигатель |  | (К80-50-200) | фильтров |  | 50 |  | 50 | 15 | 3000 |  |
|  |  |  | насос |  | Х40-32-125П | электролиз | м3/час | 10 | м | 15 | 2,2 | 1500 |  |
|  |  |  | эл.двигатель | 9У918М |  | установка |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КОС |  | насос |  | СМ 125-80-315/4 |  | м3/час | 80 | м | 32 | 22 | 1500 | 1973 |
|  |  |  | эл.двигатель | 9У1236 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | насос |  | фекальный |  | м3/час |  | м | 32 | 22 | 1500 |  |
|  |  |  | эл.двигатель | 9У1111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | воздуходувка | 1 | 2 АФ 53Э52Ш |  | л/с | 178 | перепад | 50 | 11 | 3000 |  |
|  |  |  | эл.двигатель | 9У684у |  |  |  |  | дав кПа |  |  |  |  |
|  |  |  | воздуходувка | 2 | 2 АФ 53Э52Ш |  | л/с | 178 | перепад | 50 | 11 | 3000 |  |
|  |  |  | эл.двигатель | 39У685у |  |  |  |  | дав кПа |  |  |  |  |
|  |  | ВОС | Дизельгенератор |  | ЯМЗ-238 | 100кВт |  |  |  |  |  |  |  |

Водоочистная станция, производительностью 75 м³/час, 1800 м³/сут, 657 тыс.м³/год, предназначена для подготовки воды из поверхностного водоисточника с содержанием взвешенных веществ до 2000 мг/дм³.

В состав водоочистных сооружений входят:

- башня для хранения промывной воды V = 50 м³; -отстойник усреднит ель V = 96 м3; материал: железобетон.

-резервуар чистой воды, V = 250 м³; материал: железобетон.

-здание водоочистной станции в котором размещаются: смеситель вихревой, отстойники осветлители, фильтры скорые, хлора торная.

Водоочистные сооружения введены в эксплуатацию в 1973 г.

На водоочистной станции вода осветляется и фильтруется на скорых фильтрах и обеззараживается посредством электролизной установки марки «ЭПГХ-5».

•	Зон и округов санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, рыб хозяйственных заповедных не находятся в непосредственной близости от места водопользования. Граница водоохраной зоны – 200 м., прибрежно-защитная полоса – 50 м.

# Рис. 1 Схема расположения поверхностного водозабора системы водоснабжения г.п. Междуреченска.

# Одиночное протяжение уличной водопроводной сети Междуреченска – 3700 м.

Рис. 1. Зона действия системы водоснабжения городского поселения «Междуреченск»

# Характеристики объектов водоснабжения, расположенных на территории поселения находится в таблице 1.

# Таблица 1.

Водозабор поселка Селэгвож.

- Забор воды осуществляется из р. Селэгвож. Уровень воды в месте забора зарегулирован свайным оголовком, оборудованным рыб защитной сеткой 2*2 мм.

Вода из реки самотеком поступает в береговой колодец, откуда попадает в колодец-шахту первого подъема и насосами подается на водоочистную станцию.

Насосная станция первого подъема оборудована насосами марки К-80-50-200, производительностью 50 м³/час и К20/30, производительностью 20 м³/час.

Водоочистная станция, производительностью 4,58 м³/час, 110 м³/сут. и 40,15 тыс.м³/год, предназначена для подготовки воды из открытого водо-источника с содержанием взвешенных веществ до 2000 мг/дм³.

В состав водоочистных сооружений входят:

-резервуар чистой воды-100 м³;

-отстойники и фильтры;

-хлора торная

На водоочистных сооружениях вода подвергается двум этапом очистки-механической и обеззараживанию.

Учет воды ведется водо-счетчиком марки ВТ-80 №0-11-18, установленном в июле 2009г на трубопроводе, подающем воду из шахты первого подъема на водоочистную станцию.

# Рис. 1 Схема расположения поверхностного водозабора системы водоснабжения поселка Селэгвож.

- Зон и округов санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, рыб хозяйственных заповедных не находятся в непосредственной близости от места водопользования. Граница водоохраной зоны – 100 м., прибрежно-защитная полоса – 50 м.

Зоны санитарной охраны (ЗСО) организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду как из поверхностных, так и из подземных источников.

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Регламент использования участков (частей участков), расположенных в ЗСО установлен следующими законодательным и нормативным актами:

- Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-Ф3 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «оны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Республики Коми.

Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной.

На территории первого пояса запрещается:

- посадка высокоствольных деревьев;

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения;

- размещение жилых и общественных зданий, проживание людей;

- выпуск в поверхностные источники сточных вод, купание, водопой и выпас скота, стирка белья, рыбная ловля, применение ядохимикатов, удобрений и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.

На территории первого пояса здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса зоны санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

Допускаются рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса.

На территории второго и третьего пояса зоны санитарной охраны поверхностных источников водоснабжения запрещается:

- отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод;

- загрязнение территории нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами и др.;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шлам хранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения источников водоснабжения;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- добыча песка и гравия из водотока или водоема, а также дноуглубительные работы;

- расположение стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения;

- рубка леса главного пользования и реконструкции. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса.

В пределах второго пояса зоны поверхностного источника водоснабжения допускаются стирка белья, купание, туризм, водный спорт, устройство пляжей и рыбная ловля в установленных местах при обеспечении специального режима, согласованного с Федеральной службы Роспотребнадзора.

В пределах санитарно-защитной полосы (ЗСО) водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод (уборные, помойные ямы, приемники мусора и др.).

Запрещается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Оценка соответствия применения технической схемы водоподготовки требованиям обеспечения качества воды.

1.2 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения.

Рис 2. Зона действия систем водоснабжения.

Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановление правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») вводят новые понятия в сфере водоснабжения и водоотведения:

«технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды;

«централизованная система холодного водоснабжения» - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам;

«нецентрализованная система холодного водоснабжения» - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц.

Исходя из определения технологической зоны водоснабжения вся   водопроводная сеть муниципального образования поселка городского типа «Междуреченск» на настоящий момент способна обеспечить нормативное значение напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом.

Эксплуатационными зонами действия системы водоснабжения поселка городского типа «Междуреченск» является:

- Город Междуреченск

- Сельское поселение Селэгвож.

Объем водопотребления Городского поселения «Междуреченск» в 2013 году, согласно формам №1-водопровод годовая, представленным «Междуреченск эксплуатируется Удорским филиалом ОАО «Коми тепловая компания».

Таблица 3

| Наименование потребителей | Ед. измерения | г.п. Междуреченск | ст. Селэгвож | Итого по городскому поселению «Междуреченск» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация воды | м3 | 60500,999 | 4840,060 | 65341,059 |
| Поднято воды | м3 | 107531,248 | 7199,793 | 114731,041 |

Потери   в системе водоснабжения города Междуреченска составляют  31,6%

Потери   в системе водоснабжения поселка Селэгвож  составляют  19,3%

Потери   в системе водоснабжения  городского поселения Междуреченск» составляют  30,7%

Удельное среднесуточное за год водопотребление на одного жителя из централизованной системы водоснабжения составляет - 230 л/сут.

Для транспортирования и подачи воды к местам потребления служат водоводы и водопроводные сети. От водозабора города Междуреченска  по водопроводу D200 мм вода подается в водопроводную сеть города длина водовода от водозабора до распределительной сети 1756 м. Общая протяженность водопроводной сети составляет 4412,1м. По своей конфигурации водопроводная сеть города является кольцевой.

Характеристика водопроводной сети городского поселения Междуреченска

Таблица 4

| Адрес | Материал | Протяженность (М) | Диаметр (мм) | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОС-ВК1 | Чугун | 400 | 200 | Подземное |
| ВК1-ВК2 | Чугун | 800 | 200 | Подземное |
| ВК2-ВК3 | Чугун | 5 | 200 | Подземное |
| ВК3-ВК4 | Чугун | 600 | 200 | Подземное |
| ВК4-ВК5 | Чугун | 100 | 200 | Подземное |
| ВК5-Интер№16 | Сталь | 40 | 100 | Подземное |
| Интер№16-Т1 | Сталь | 70 | 100 | Транзит |
| Т1-Интер№14 | Пластик | 35 | 50 | Подземный |
| Интер№14-Т2 | Пластик | 12 | 50 | Транзит |
| Т2-Т3 | Пластик | 40 | 50 | Транзит |
| Т3-почта | Металлопл | 43 | 25 | Надземное |
| Т2-Интер№18 | Пластик | 54 | 50 | Подземное |
| Интер№18-Т4 | Металлопл | 6 | 50 | Транзит |
| Т4-Т5 | Металлопл | 56 | 50 | Транзит |
| Т5-ФАП | Металлопл | 65 | 25 | Надземное |
| Т4-Т6 | Металлопл | 15 | 50 | Транзит |
| Т6-Т7 | Металлопл | 22 | 25 | Надземное |
| Т7-магазин | Металлопл | 8 | 32 | Подземное |
| Т7-ДК | Металлопл | 75 | 25 | Надземное |
| Интер№16-спорткомплекс | Металлопл | 40 | 25 | Подземное |
| ВК5-Т9 | Сталь | 166 | 200 | Подземное |
| Интер№8-Т9 | Сталь | 7 | 100 | Подземное |
| Т9-ВК11 | Сталь | 70 | 200 | Подземное |
| ВК11-Дет сад | Пластик | 80 | 50 | Подземное |
| ВК11-Т15 | Сталь | 85 | 200 | Подземное |
| Т15-Т16 | Сталь | 15 | 100 | Подземное |
| Интер№2-Т16 | Сталь | 7 | 50 | Подземное |
| Интер№1-Т16 | Сталь | 7 | 50 | Подземное |
| Т15-Т17 | Сталь | 80 | 200 | Подземное |
| Интер№6-Т17 | Сталь | 40 | 100 | Подземное |
| Т17-Т10 | Сталь | 82 | 200 | Подземное |
| Интер№10-Т10 | Пластик | 15 | 50 | Подземное |
| Т10-ВК17 | Сталь | 80 | 200 | Подземное |
| Школа-ВК9 | Металлопл | 74 | 50 | Подземное |
| ВК9-Т11 | Пластик | 71 | 50 | Подземное |
| Администрация-Т11 | Металлопл | 10 | 25 | Подземное |
| Т11-Т12 | Пластик | 25 | 50 | Надземное |
| Спорт ангар-Т12 | Металлопл | 35 | 20 | Надземное |
| Т12-Т13 | Пластик | 38 | 50 | Надземное |
| Т13-Т19 | Пластик | 44 | 50 | Надземное |
| Т19-Т18 | Пластик | 7 | 50 | Надземное |
| Т18-Интер№3 | Пластик | 1 | 50 | Надземное |
| Интер№3-Т14 | Пропелен | 70 | 50 | Транзит |
| Т14-ВК10 | Металлопл | 25 | 100 | Подземное |
| Интер№1-ВК10 | Металлопл | 33 | 50 | Подземное |
| ВК10-ВК17 | Чугун | 60 | 200 | Подземное |
| ВК17-ВК18 | Чугун | 280 | 2*200 | Подземное |
| ВК18-ВК19 | Сталь | 75,6 | 100 | Подземное |
| Кафе-ВК19 | Сталь | 16 | 50 | Подземное |
| ВК18-ВК20 | Чугун | 15 | 2*200 | Подземное |
| ВК20-ВК21 | Чугун | 85 | 200 | Подземное |
| ВК21-ВК22 | Чугун | 32,8 | 200 | Подземное |
| Котельная-ВК22 | Чугун | 68,7 | 200 | Подземное |
| ВК21-ВК23 | Чугун | 70 | 200 | Подземное |
| Контора-ВК23 | Сталь | 10 | 100 | Подземное |
| ПожДепо-ВК23 | Сталь | 46 | 50 | Подземное |
| Итого: |  | 4412,1 |  | Подземное |

Для транспортирования и подачи воды к местам потребления служат водоводы и водопроводные сети. От водозабора поселка Селэгвож  по водопроводу D150 мм вода подается в водопроводную сеть поселка длина водовода от водозабора до распределительной сети 1905 м. Общая протяженность водопроводной сети составляет 3021м. По своей конфигурации водопроводная сеть города является радиальной.

Характеристика водопроводной сети поселка Селэгвож.

Таблица 5

| Адрес | Материал | Протяженность (М) | Диаметр (мм) | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОС-ВК1 | Чугун | 32 | 150 | КТК |
| ВК1-ВК2 | Чугун | 135 | 150 | КТК |
| ВК2-ВК3 | Чугун | 27 | 150 | КТК |
| ВК3-ВК4 | Чугун | 130 | 150 | КТК |
| ВК4-ВК5 | Чугун | 472 | 150 | КТК |
| ВК5-ВК6 | Чугун | 450 | 150 | КТК |
| ВК6-ВК7 | Сталь | 510 | 150 | КТК |
| ВК7-ВК7а | Сталь | 42 | 50 | КТК |
| ВК7а-Гараж Ж/Д | Сталь | 55 | 50 | КТК |
| ВК7а-Т1 | Сталь | 40 | 50 | КТК |
| Т1-Котельная | Чугун | 19 | 50 | КТК |
| ВК7-ВК8 | Сталь | 142 | 150 | КТК |
| ВК8-Т2 | Сталь | 47 | 50 | КТК |
| Т2-Дет сад | Сталь | 5 | 50 | КТК |
| ВК8-ВК9 | Сталь | 230 | 150 | КТК |
| ВК9-ВК10 | Сталь | 47 | 50 | КТК |
| ВК10-Т3 | Сталь | 20 | 50 | КТК |
| Т3-Ж/Д№4 | Сталь | 9 | 50 | КТК |
| ВК10-Т4 | Сталь | 33 | 50 | КТК |
| Т4-ЖД№3 | Сталь | 9 | 50 | КТК |
| ВК9-ВК11 | Сталь | 110 | 150 | КТК |
| Вк11-Т5 | Сталь | 34 | 50 | КТК |
| Т5-Магазин | Сталь | 11 | 50 | КТК |
| ВК11-ВК12 | Сталь | 50 | 150 | КТК |
| ВК12-ЖД вокзал | Сталь | 38 | 50 | КТК |
| ВК12-Т6 | Пластик | 15 | 50 | КТК |
| Т6-ВК13 | Сталь | 42 | 50 | КТК |
| ВК13-Т7 | Сталь | 29 | 50 | КТК |
| Т7-ЖД№2 | Сталь | 5 | 50 | КТК |
| ВК13-Т8 | Сталь | 41 | 50 | КТК |
| Т8-ЖД№1 | Сталь | 6,5 | 50 | КТК |
| ВК13-ВК14 | Сталь | 89 | 50 | КТК |
| ВК14-ВК15 | Сталь | 93,5 | 50 | КТК |
| ВК15-Водобашня | Сталь | 3 | 50 | КТК |
| Итого |  | 3021 |  | КТК |

Таблица 6

| Наименование потребителей | п. Междуреченск | ст. Селэгвож |
| --- | --- | --- |
| Население ХВС | 47679,238 | 4150,950 |
| Население ГВС | 8401,520 | 0,000 |
| Абоненты: | 4420,241 | 689,110 |
| Местный бюджет ХВС | 3249,189 | 72,430 |
| Местный бюджет ГВС | 0,000 | 0,000 |
| Республик. бюджет ХВС | 402,677 | 23,980 |
| Республик. бюджет ГВС | 4,359 | 0,000 |
| Федерал. бюджет ХВС | 0,000 | 0,000 |
| Федерал. бюджет ГВС | 0,000 | 0,000 |
| Прочие потребители ХВС | 758,493 | 592,700 |
| Прочие потребители ГВС | 5,523 | 0,000 |
| ИТОГО РЕАЛИЗАЦИЯ | 60500,999 | 4840,060 |
| На нужды предприятия | 4603,830 | 399,432 |
| Отпущено воды всего | 65104,829 | 5239,492 |
| Потери | 33930,612 | 1391,461 |
| Подано воды в сеть | 99035,441 | 6630,953 |
| Собст. нужды ВОС 7,90078% | 8495,807 | 568,840 |
| Поднято воды | 107531,248 | 7199,793 |

Потребность поселения в водоснабжении на хозяйственно-питьевые нужды.

Таблица 7

| Таблица 2.2.4.Наименование населенного пункта | *Норматив, л/сут. | Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды, куб. м в сутки |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013 г. | 2020 г. | 2029 г. |
| Водоснабжение на хозяйственно-питьевые нужды |
| г.п. Междуреченск | 160 | 260 | 260 | 260 |
| п. Селэгвож |  | 18 | 18 | 18 |
| Поселение |  | 278 | 278 | 278 |
| Водоснабжение на полив |
| г.п. Междуреченск | 50 | 81 | 81 | 81 |
| п. Селэгвож |  | 6 | 6 | 6 |
| Поселение |  | 87 | 87 | 87 |
| Водоснабжение, всего |
| г.п. Междуреченск | 210 | 341 | 341 | 341 |
| п. Селэгвож |  | 24 | 24 | 24 |
| Поселение |  | 365 | 365 | 365 |

1.3. Зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения.

Исходя из определения «централизованная система холодного водоснабжения» и «нецентрализованная система холодного водоснабжения» система водоснабжения городского поселения «Междуреченск» это комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам, следовательно, она является «централизованной системой водоснабжения». Все объекты жилого фонда, социального назначения  и прочие   г. Междуреченска и п. Селэгвож  снабжаются питьевой водой из централизованной системы водоснабжения.

1.4. Результаты технического обследования централизованной системы водоснабжения.

1.4.1 Состояние существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Таблица 8

| Наименование | Диаметр трубопровода | Длина м | Материал | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вос-В.К4 | 200 | 1805 | Сталь |  |
| В.К4-В.К5 | 200 | 100 | Сталь |  |
| В.К5-В.К11 | 200 | 236 | Сталь |  |
| В.К11-В.К17 | 200 | 327 | Сталь |  |
| В.К17-В.К18 | 200 | 280 | Сталь |  |
| В.К18-В.К19 | 100 | 75,6 | Сталь |  |
| В.К18-В.К20 | 200 | 150 | Сталь |  |
| В.К20-В.К21 | 200 | 85 | Сталь |  |
| В.К21-В.К22 | 200 | 32,8 | Сталь |  |
| В.К21-В.К23 | 200 | 70 | Сталь |  |
| В.К17-В.К10 | 200 | 60 | Сталь |  |
| В.К17-В.К9 | 50 | 279 | Сталь |  |
| В.К9-В.К6 | 50 | 168 | Сталь |  |

1.4.2.Оценка соответствия применения технической схемы водоподготовки требованиям обеспечения качества воды.

Производственный контроль качества питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения, включает в себя отбор проб воды, проведение лабораторных исследований и испытаний на соответствие воды установленным требованиям и контроль за выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в процессе водоснабжения.

Контроль воды производится согласно СанПиН 2.1.4.1074-01.

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" (далее - Санитарные правила) устанавливают гигиенические требования к качеству питьевой воды, а также правила контроля качества воды, производимой и подаваемой централизованными системами питьевого водоснабжения населенных мест (далее - системы водоснабжения).

- Настоящие Санитарные правила разработаны на основании Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", "Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан"1, Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании и Положения о Государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации2.

- Санитарные правила предназначены для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, деятельность которых связана с проектированием, строительством, эксплуатацией систем водоснабжения и обеспечением населения питьевой водой, а также для органов и учреждений, осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

- Санитарные правила применяются в отношении воды, подаваемой системами водоснабжения и предназначенной для потребления населением в питьевых и бытовых целях, для использования в процессах переработки продовольственного сырья и производства пищевых продуктов, их хранения и торговли, а также для производства продукции, требующей применения воды питьевого качества.

- Гигиенические требования к качеству питьевой воды при нецентрализованном водоснабжении, к качеству питьевой воды, производимой автономными системами водоснабжения индивидуальными устройствами для приготовления воды, а также реализуемой населению в бутылях или контейнерах, устанавливаются иными санитарными правилами и нормативами.

Изучение и контроль качества питьевой воды, подаваемой в водопроводную муниципального образования городского поселения «Междуреченск»    осуществляется в соответствии с «Рабочей программой организации производственного контроля качества водопроводной воды». Программа разработана на основании санитарных правил СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.

Производственный контроль осуществляет Испытательная лаборатория СЭЭК ОАО «Коми тепловая компания», аттестат аккредитации N РОСС RU0001.518212 .     Результаты испытаний оформляются протоколом испытаний и высылаются Удорскому филиалу ОАО «КТК». Предприятие ежеквартально проводит анализ результатов контроля и передает сведения в ТО ТУ Роспотребнадзор для проведения социально-гигиенического мониторинга и предоставления отчетности в федеральную службу государственного статистического наблюдения.

- При возникновении аварийных ситуаций или технических нарушений, которые могут привести к ухудшению качества  питьевой воды и условий водоснабжения населения будут приняты  меры по их устранению и информирование  ТО ТУ Росприроднадзора.

- В случаях, связанных с явлениями природного характера, которые не могут быть заблаговременно предусмотрены или с аварийными ситуациями, устранение которых не может быть осуществлено немедленно,  по согласованию с ТО ТУ Роспотребнадзором могут быть допущены временные отклонения от гигиенических нормативов.

- В случае принятия решения о запрещении или приостановлении использования питьевой воды будут по согласованию с Роспортебнадзором  разрабатываться и осуществятся мероприятия, направленные на выявление и устранение причин ухудшения качества воды .

# В соответствии с рабочей программой производственного контроля качества питьевой воды и воды водо-источников в таблице 9 представлен перечень объектов г.п. Междуреченска, на которых производится отбор проб.

# Таблица 9

| Населенный пункт | Источник водоснабжения | Питьевая вода |
| --- | --- | --- |
|  |  | Перед поступлением в сеть | Распределительной сети |
| г.п.Междуреченск | Река Чим (водозабор) | РЧВ — ул. Интернациональная, 36 | Водокран - детский сад (пищеблок) ул. Интернациональная, 12 |
|  |  |  | Водокран - школа (пищеблок) ул.Интернациональная, 9 |

# В соответствии с рабочей программой производственного контроля качества питьевой воды и воды водо-источников в таблице 10 представлен перечень объектов п. Селэгвож, на которых производится отбор проб.

# Таблица 10

| Населенный пункт | Источник водоснабжения | питьевая вода |
| --- | --- | --- |
|  |  | Перед поступлением в сеть | распределительной сети |
| ст. Селэгвож | Река Селэгвож | РЧВ — ул.Привокзальная,14 | Водокран - котельная, ул.Привокзальная,9 |

Перечень контролируемых показателей качества воды, гигиенические нормативы, методы контроля представлен в таблице _____9____

Таблица 11

| N№ | Показатели | Единицы измерения | Нормативы (ПДК) не более | Показатель Вред. | Класс Опасности | Методы контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Органолептические: |  |  |  |  |  |
| 1 | Запах | баллы | 2 |  |  | ГОСТ 3351-74 |
| 2 | Вкус и привкус | баллы | 2 |  |  | ГОСТ 3351-74 |
| 3 | Мутность | мг/дм3 | 1,5(2) |  |  | ГОСТ 3351-74 |
| 4 | Цветность | Градусы | 20(35 |  |  | ГОСТ Р 52769-2005 |
|  | Обобщенные: |  |  |  |  |  |
| 5 | РН | ед.рН | 6-9 |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.121-97 |
| 6 | Сухой остаток | мг/дм3 | 1000 |  |  | ГОСТ 18164-82 |
| 7 | Жесткость общая | °Ж | 7(10) |  |  | ГОСТ Р 52407-2005 |
| 8 | ПАВ(анионактивные) | мг/дм3 | 0,5 |  |  | ГОСТ Р 51211-98 |
| 9 | Нефтепродукты, суммарно | мг/дм3 | 0,1 |  |  | МУК 4.1.1262-03 |
| 10 | Фенольный индекс | мг/дм3 | 0,25 |  |  | МУК 4.1.1265-03 |
| 11 | Перманганатная окисляемость | мг/дм3 | 5,0 |  |  | ПНД Ф 14.1:2:3:4.154-99 |
| 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 | Неорганические: Алюминий Бериллий Бор Железо Кадмий Марганец Медь Молибден Мышьяк Никель Азот аммонийный Нитраты Ртуть Свинец Селен Стронций Сульфаты Фториды Хлориды Хром (6+) Цинк Цианиды Щелочность | мг/дм3 мг/дм3 мг/дм3 мг/дм3 мг/дм3 мг/дм3 мг/дм3 мг/дм3 мг/дм3 мг/дм3 мг/дм3 мг/дм3 мг/дм3 мг/дм3 мг/дм3 мг/дм3 мг/дм3 мг/дм3 мг/дм3 мг/дм3 мг/дм3 мг/дм3 моль/дм3 | 0,5 0,0002 0,5 0,3(1,0) 0,001 0,1(0,5) 1,0 0,25 0,05 0,1 2,6 45 0,0005 0,03 0,01 7,0 500 1,5 350 0,05 5,0 0,035 | С-т. С-т. С-т. Орг. С-т . Орг. Орг. С-т. С-т. С-т. С-т. С-т. С-т. С-т. С-т. С-т. Орг. С-т. Орг. С-т Орг. С-т. | 2 1 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 1 2 2 2 4 2 4 3 3 2 | ГОСТ 18165-89 ГОСТ 18294-2004 ГОСТ Р 51210-98 ГОСТ 4011-72 ПНД Ф 14.1:2:4-139-98 ГОСТ 4974-72 ПНД Ф 14.1:2:4-139-98 ГОСТ 18308-72 ГОСТ 4152-89 ПНД Ф 14.1:2:4-139-98 ГОСТ 4192-82 ГОСТ 18826-73 ГОСТ Р 51212-98 ПНД Ф 14.1:2:4-139-98 ГОСТ 19413-89 ГОСТ 23950-88 ГОСТ Р 52964-2008 ГОСТ 4386-89 ГОСТ 4245-98 ГОСТ Р 52962-2008 ПНД Ф 14.1:2:4-139-98 ГОСТ Р 51680-2000 ГОСТ Р 52963-2008 |
| 35 36 37 | Органические вещества: γ -ГХЦГ(линдан) ДДТ(сумма изомеров) 2,4Д | мг/дм3 мг/дм3 мг/дм3 | 0,002 0,002 0,03 | С-т. С-т. С-т. | 1 2 2 | ГОСТ Р 51209-98 ГОСТ Р 51209-98 РД 52.24.438-95 |
| 38 39 | Вредные химические вещества, поступающие и образующиеся в процессе обработки воды: Хлор остаточный свободный Хлороформ (при хлорировании) | мг/дм3 мг/дм3 | 0,3-0,5 0,2 | Орг. С-т. | 3 2 | ГОСТ 18190-72 ГОСТ Р 51392-99 |
| 40 41 | Радиологические: Обшая α –радиоактивность Общая β-радиоактивность | Бк/дм3 Бк/дм3 | 0,2 1,0 | Радиац. Радиац. |  | МИ НПП «ДОЗА» № SARC 13.1.0001-05/97 от 11.05.2005 ФГУП ВНИИФТРИ |
| 42 43 44 45 | Микробиологические: Общее микробное число Термотолерантные и колиформные бактерии Колифаги Цисты лямблий | Число образующих колонии бактерий в 1 мл Число бактерий в 100 мл Число бляшкообразующих единиц (БОЕ) в 100 мл Число цист в 50 л | Не более 50 Отсутствие Отсутствие Отсутствие |  |  | МУ 2.1.4.1184-03 |

Количество контролируемых проб воды и периодичность их отбора для лабораторных исследований, перечень показателей, определяемых в исследуемых пробах воды представлены в таблице __12__

Таблица 12

| N№ | Контролируемые показатели | Количество проб в год |
| --- | --- | --- |
|  |  | Водозабор р. Чим | РЧВ (перед поступлением в сеть) | Распред.сеть | Всего проб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Органолептические: |  |  |  |  |
| 1 | Запах | 12 | 12 | 12 | 36 |
| 2 | Вкус и привкус | 12 | 12 | 12 | 36 |
| 3 | Мутность | 12 | 12 | 12 | 36 |
| 4 | Цветность | 12 | 12 | 12 | 36 |
|  | Обобщенные: |  |  |  |  |
| 5 | РН | 12 | 6 | - | 18 |
| 6 | Сухой остаток | 12 | 6 | - | 18 |
| 7 | Жесткость общая | 12 | 6 | - | 18 |
| 8 | ПАВ(анионактивные) | 12 | 6 | - | 18 |
| 9 | Нефтепродукты, | 12 | 6 | - | 18 |
| 10 | Фенольный индекс | 12 | 6 | - | 18 |
| 11 | Перманг. окисляемость | 12 | 6 | - | 18 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Неорганические: |  |  |  |  |
| 12 | Алюминий | 4 | 1 | - | 5 |
| 13 | Бериллий | 4 | 1 | - | 5 |
| 14 | Бор | 4 | 1 | - | 5 |
| 15 | Железо | 4 | 1 | - | 5 |
| 16 | Кадмий | 4 | 1 | - | 5 |
| 17 | Марганец | 4 | 1 | - | 5 |
| 18 | Медь | 4 | 1 | - | 5 |
| 19 | Молибден | 4 | 1 | - | 5 |
| 20 | Мышьяк | 4 | 1 | - | 5 |
| 21 | Никель | 4 | 1 | - | 5 |
| 22 | Азот аммонийный | 4 | 1 | - | 5 |
| 23 | Нитраты | 4 | 1 | - | 5 |
| 24 | Ртуть | 4 | 1 | - | 5 |
| 25 | Свинец | 4 | 1 | - | 5 |
| 26 | Селен | 4 | 1 | - | 5 |
| 27 | Стронций | 4 | 1 | - | 5 |
| 28 | Сульфаты | 4 | 1 | - | 5 |
| 29 | Фториды | 4 | 1 | - | 5 |
| 30 | Хлориды | 4 | 1 | - | 5 |
| 31 | Хром (6+) | 4 | 1 | - | 5 |
| 32 | Цинк | 4 | 1 | - | 5 |
| 33 | Цианиды | 4 | 1 | - | 5 |
| 34 | Щелочность | 4 | 1 | - | 5 |
|  | Радиологические: |  |  | - |  |
| 35 | Обшая α -радиоакт | 1 | 1 | - | 2 |
| 36 | Общая β-радиоакт. | 1 | 1 | - | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Органические вещества: |  |  | - |  |
| 37 | γ -ГХЦГ(линдан) | 4 | 1 | - | 5 |
| 38 | ДДТ(сумма изомеров) | 4 | 1 | - | 5 |
| 39 | 2,4Д | 4 | 1 | - | 5 |
|  | Вредные химические вещества, поступающие и образующиеся в процессе обработки воды: |  |  |  |  |
| 40 | Хлор остаточный свободный |  | 12 | - | 12 |
| 41 | Хлороформ (при хлорировании) |  | 12 | - | 12 |
|  | Микробиологические: |  |  |  |  |
| 42 | Общее микробное число | 12 | 12 | 12 | 36 |
| 43 | Термотолерантные и колиформные бактерии | 12 | 12 | 12 | 36 |
|  | Паразитологические |  |  |  |  |
| 44 | Колифаги | 12 | 12 | - | 24 |
| 45 | Цисты патогенных кишечных простейших ( лямблий) | 12 | 12 | - | 24 |

# Календарный график отбора проб и проведения исследований качества воды в соответствии с Рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды и воды водо-источников города Междуреченска представлен в таблице ___13__

Таблица 13

| Точка отбора | показатели | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водозабор р.Чим | 1.Органолептические | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|  | 2.Микробиологические, паразитологические | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|  | 3.Обобщенные | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|  | 4.Неорганические, органические | + | + | + | + |
|  | 5.Радиологические | + |
| Перед поступлением в сеть ( РЧВ) | 1.Органолептические | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|  | 2.Микробиологические, паразитологические | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|  | 3.Обобщенные | + | + | + | + | + | + |
|  | 4.Неорганические, органические | + |
|  | 5.Радиологические | + |
|  | 6.Вредные химические (после обработки) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Распред. сеть | 1.Органолептические | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|  | 2.Микробиологические | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |

# Календарный график отбора проб и проведения исследований качества воды в соответствии с Рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды и воды водо-источников поселка Селэгвож представлен в таблице _14___

# Таблица 14

| Точка отбора | показатели | 1 полугодие | 2 полугодие |
| --- | --- | --- | --- |
| река Селэгвож | 1.Органолептические, железо | + | + |
|  | 2.Микробиологические | + | + |
|  | 3.Обобщенные | + | + |
|  | 4.Неорганические | + |
|  | 5.радиологические | + |
| Перед поступление в сеть ( РЧВ) | 1.Органолептические, железо | + | + |
|  | 2.Микробиологические | + | + |
|  | 3.Обобщенные | + | + |
|  | 4.Неорганические | + |
|  | 5.радиологические | + |
| Распределительная сеть | 1.Органолептические | + | + |
|  | 2.Микробиологические | + | + |

- Конкретный месяц отбора проб в квартале зависит от состояния дороги

- При срочной необходимости пробы могут быть отобраны представителем Удорского филиала и доставлены в ИЛ СЭЭК ОАО «Коми тепловая компания»

- Производственный контроль осуществляет Испытательная лаборатория СЭЭК ОАО «Коми тепловая компания», аттестат аккредитации N РОСС RU0001.518212 .

- Результаты испытаний оформляются протоколом испытаний и высылаются Удорскому   филиалу ОАО «КТК»

- Установлена следующая периодичность контроля:

1. - 1 раз в год;

4 -  1 раз в сезон года.

12 - ежемесячно

- В число проб не входят обязательные контрольные пробы после ремонта и иных технических работ в на распределительной сети.

- При обнаружении в питьевой воде бактериальных загрязнений проводится повторный отбор проб на микробиологические показатели с определением хлоридов, азота аммонийного, нитритов и нитратов.

- При повторном обнаружении бактериального загрязнения проводится исследование воды для определения патогенных бактерий кишечной группы или энтеровирусной.

В питьевой воде не допускается присутствие различимых невооруженным глазом водных организмов и поверхностной пленки.

1.4.3 Состояние существующих насосных централизованных станций. Энергоэффективность подачи воды.

Насосная станция первого подъема водозабора г.п.Междуреченска укомплектована тремя насосами, один из которых — СМ 125-80-314/4 (производительность — 80 м³/час и Н=32 п. м.) находится в постоянной работе по подаче воды на водоочистную станцию, два насоса марок К-150-125-100 (производительность 200 м³/час и Н = 20 п. м.) и К-80-50-20 (производительность 50 м³/час и Н=50п.м.) находятся в резерве.

Насосная станция первого подъема оборудована насосами марки К-80-50-200,

производительностью 50 м³/час и К20/30,  производительностью 20 м³/час.

Раздел 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения..

2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

Схема водоснабжения разрабатывается в соответствии с документами территориального планирования и программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселение городского типа «Междуреченска»,  а так же с учетом других видов услуг таких как (теплоснабжение и электроснабжение). Схема водоснабжения в соответствии с пунктом 5 статьи 38 федерального закона №416-ФЗ, учитывает результаты технического обследования централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения.

Задача схемы систем водоснабжения:

Основной задачей схем системы водоснабжения поселка городского типа «Междуреченск» является решение вопросов водоснабжения с учётом всех существующих, а также новых объектов промышленного и жилищного строительства, расположенных в рассматриваемом районе.

Основные цели схем системы водоснабжения:

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг)                     по водоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

- улучшение работы систем водоснабжения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям.

2.2. Сценарии развития системы водоснабжения городского поселения «Междуреченск».

Развитие промышленного производства, транзитного сопровождения грузов, туризма и рекреации на территории поселения документами стратегического планирования Поселения, Муниципального района и Республики Коми не предусматривается.

Помимо объектов, предусмотренных документами территориального планирования и социального развития Российской Федерации, Республики Коми и муниципального района «Удорский», на территории поселения не планируется размещение объектов местного значения.

В поселении «Междуреченск» наблюдается естественный прирост населения (в 2011 и 2012 гг. число родившихся (без мертворожденных) превысило число умерших на 8 и 6 чел., соответственно) и миграционная убыль населения (в 2011 и 2012 гг. – 82 и 73 чел., соответственно). Совокупное действие указанных факторов приводит к некоторому снижению численности населения.

Согласно «Основным показателям уточненного прогноза социально-экономического развития МО МР «Удорский» в краткосрочной перспективе планируется сокращение численности населения муниципального района (ок. 2,5% в год).

Схемой территориального планирования муниципального района «Удорский» согласно «оптимистичному» варианту прогноза численности населения – прогнозируется стабилизация численности населения.

На основании изложенного для целей территориального планирования прогнозируется стабилизация численности населения.

Из выше изложенного следует,  что развитие системы водоснабжения и водоотведения Муниципального образования городского поселения город «Междуреченск» не предусматривается.

# Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.

3.1. Баланс подачи и реализации воды.

Таблица 15

| Наименование потребителей | п. Междуреченск | ст. Селэгвож |
| --- | --- | --- |
| Население ХВС | 47679,238 | 4150,950 |
| Население ГВС | 8401,520 | 0,000 |
| Абоненты: | 4420,241 | 689,110 |
| Местный бюджет ХВС | 3249,189 | 72,430 |
| Местный бюджет ГВС | 0,000 | 0,000 |
| Республик. бюджет ХВС | 402,677 | 23,980 |
| Республик. бюджет ГВС | 4,359 | 0,000 |
| Федерал. бюджет ХВС | 0,000 | 0,000 |
| Федерал. бюджет ГВС | 0,000 | 0,000 |
| Прочие потребители ХВС | 758,493 | 592,700 |
| Прочие потребители ГВС | 5,523 | 0,000 |
| ИТОГО РЕАЛИЗАЦИЯ | 60500,999 | 4840,060 |
| На нужды предприятия | 4603,830 | 399,432 |
| Отпущено воды всего | 65104,829 | 5239,492 |
| Потери | 33930,612 | 1391,461 |
| Подано воды в сеть | 99035,441 | 6630,953 |
| Собст. нужды ВОС 7,90078% | 8495,807 | 568,840 |
| Поднято воды | 107531,248 | 7199,793 |

Основным потребителем горячей воды является население. Междуреченск-8411 м3/год

Горячее водоснабжение п. Селэгвож отсутствует.

Население г.п. Междуреченска потребляет - 99,9% от общего потребления горячей воды.

Общее потребление холодной воды для нужд г.п. Междуреченска составляет 52089,68 м3/год.

Рис.    Реализация холодной воды г.п. Междуреченском в % отношении.

Общее потребление холодной воды для нужд п. Селэгвож составляет 4840,06м3/год.

Рис.    Реализация  холодной воды потребителями  п. Селэгвож в % отношении.

Рис. Баланс расхода поднятой воды водозабором г.п. Междуреченск в % отношении.

Рис. Баланс расхода поднятой воды водозабором п. Селэгвож в % отношении.

Рис. Баланс расхода поднятой воды водозаборами городского поселения «Междуреченский» в % отношении.

# 3.2 Территориальный баланс подачи воды.

# Таблица 16.

| Производство (наименование источника) | Всего | В т.ч. на производственные нужды | в т.ч. на хозяйственно-бытовые нужды | в т.ч. передано другим потребителям | Всего | в водный объект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поверхностный водозабор ст. Селэгвож | 7,781 | 1,761 | 0,041 | 5,979 | 6,05 | 6,05 |
| Поверхностный водозабор г. п. Междуреченск | 120,792 | 40,377 | 1,661 | 78,754 | 88,35 | 88,35 |

# 3.3 Балансы реализации воды городского поселения  «Междуреченск»

# Таблица 17

|  | Общая реализация воды тыс.м3/год | Реализация воды на нужды населения, тыс.м3/год | Реализация прочим потребителям, тыс.м3/год | Реализация воды на нужды бюджетных потребителей, тыс.м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 г. | 65341,059 | 60231,708 | 1356,716 | 3748,276 |

# 3.4 Прогноз потребления воды до 2029 г

Проектом генерального плана прогнозируется уменьшение численности населения п. Селэгвож и в г.п. Междуреченске останется не прежнем уровне.

# Таблица 18

| Таблица 2.2.4.Наименование населенного пункта | *Норматив, л/сут. | Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды, куб. м в сутки |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013 г. | 2020 г. | 2035 г. |
| Водоснабжение на хозяйственно-питьевые нужды |
| г.п. Междуреченск | 160 | 260 | 260 | 260 |
| п. Селэгвож |  | 18 | 18 | 18 |
| Поселение |  | 278 | 278 | 278 |
| Водоснабжение на полив |
| г.п. Междуреченск | 50 | 81 | 81 | 81 |
| п. Селэгвож |  | 6 | 6 | 6 |
| Поселение |  | 87 | 87 | 87 |
| Водоснабжение, всего |
| г.п. Междуреченск | 210 | 341 | 341 | 341 |
| п. Селэгвож |  | 24 | 24 | 24 |
| Поселение |  | 365 | 365 | 365 |

Расчет нормативных объемов водопотребления предприятием городского поселения «Междуреченск»

# Планируемое потребление воды рассчитывается на основании СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий». Принятая норма включает расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.

3.5  Резерв и дефицит производственных мощностей системы водоснабжения.

# Дефицит производственных мощностей системы водоснабжения городского поселения «Междуреченск» отсутствует.

# Таблица 19

| Технологическая зона водоснабжения. | Мощность водозаборных сооружений разрешенная м3/сут | Мощность водозаборных сооружений фактическая, м3/сут | Водопотребление среднесуточное тыс. м3/сут. | Резерв/дефицит мощности водозаборных сооружений, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Система водоснабжения городского поселения «Междуреченск» | 1800 | 1800 | 294,6 | 1505,4 |

# 3.6. Система горячего водоснабжения.

# Горячее водоснабжение населения г.п. Междуреченск осуществляется от котельной расположенной в г.п. Междуреченск расположенной по ул. Интернациональная, 28 по сетям горячего водоснабжения.

# Характеристика сетей горячего водоснабжения.

# Таблица 20

| Адрес | Материал | Протяженность | Диаметр (мм) | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная-Т1 | Сталь | 30 | 200 | Надземное |
| Т1-ТК1 | Сталь | 79 | 200 | Надземное |
| ТК1-Т2 | Сталь | 24 | 200 | Надземное |
| Т2-Т3 | Сталь | 12 | 200 | Подземное |
| Т3-ТК2 | Сталь | 59 | 200 | Надземное |
| ТК2-ТК3 | Сталь | 146,9 | 200 | Надземное |
| ТК3-ТК4 | Сталь | 45 | 200 | Надземное |
| ТК4-Т4 | Сталь | 6 | 200 | Надземное |
| Т4-Т5 | Сталь | 48 | 108 | Подземное |
| Т5-Интер№1 | Сталь | 7 | 108 | Подземное |
| Т5-Интер№3 | Сталь | 25 | 108 | Подземное |
| ТК4-Интер№10 | Сталь | 30 | 108 | Надземное |
| Интер№10-Т8 | Сталь | 90 | 108 | Транзит |
| Т8-ТК8 | Сталь | 44 | 159 | Подземное |
| ТК8-ТК9 | Сталь | 34 | 159 | Надземное |
| ТК9-Интер№14 | Сталь | 56 | 159 | Надземное |
| Интер№14-ТК10 | Сталь | 32 | 159 | Транзит |
| ТК10-Т9 | Сталь | 40 | 159 | Транзит |
| Т9-Интер№16 | Сталь | 35 | 108 | Подземное |
| Т9-Интер№18 | Сталь | 60 | 108 | Подземное |
| Интер№18-ТК11 | Сталь | 15 | 108 | Транзит |
| ТК3-Интер№6 | Сталь | 31 | 108 | Надземное |
| Интер№6-Т14 | Сталь | 28 | 108 | Транзит |
| Т14-Интер№4 | Сталь | 36 | 108 | Подземное |
| Интер№4-Т15 | Сталь | 82 | 108 | Транзит |
| Т15-Интер№2 | Сталь | 15 | 108 | Подземное |
| Интер№2-Т16 | Сталь | 70 | 108 | Транзит |
| Т16-Интер№8 | Сталь | 50 | 108 | Подземное |

# Рис. Схема горячего водоснабжения г.п. Междуреченск.

# Система горячего водоснабжения в п. Селэгвож отсутствует.

# 3.7. Учет горячей, питьевой, технической воды. Планы по установке приборов учета.

Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ “Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (Федеральный закон № 261-ФЗ) для ресурсо-снабжающих организаций установлена обязанность выполнения работ по установке приборов учета в случае обращения к ним лиц, которые согласно закону могут выступать заказчиками по договору. Порядок заключения и существенные условия договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов (Порядок заключения договора установки ПУ), утвержден приказом Минэнерго России от 07.04.2010 № 149 и вступил в силу с 18 июля 2010 г. Согласно п. 9 ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ и п. 3 Порядка заключения договора установки ПУ управляющая организация (УО) как уполномоченное собственниками лицо вправе выступить заказчиком по договору об установке (замене) и (или) эксплуатации коллективных приборов учета используемых энергетических ресурсов.

Учет забранной воды, подаваемой в водопроводную сеть г.п. Междуреченск, ведется по производительности насосов станции первого подъема на водозаборе.

Учет воды, подаваемой в водопроводную сеть п. Селэгвож, ведется счетчиком воды марки ВТ-80 №0-11-18, установленном в июле 2009г на трубопроводе, подающем воду из шахты первого подъема на водоочистную станцию.

• Водоснабжение:
Удельное водопотребление:
( 2013 г. – 61,32 м3/чел.;
( 2025 г. – 55,32 м3/чел.
Износ оборудования системы водоснабжения:
( 2013 г. – 79,95 %;
( 2025 г. – 52 %.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене:
( 2013 г. – 26%;
( 2025 г. – 5%.
      3.8. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды.

Таблица 21

|  | Годовое потребление, м3/год | Среднесуточное потребление, л/сут | Максимальное суточное потребление, л/сут |
| --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | план | факт | план | факт |
| Питьевая вода | 52089 | 52089 | 142,7 | 142,7 | 199,78 | 199,78 |
| Горячая вода | 8411 | 8411 | 23,04 | 23,04 | 32,26 | 32,26 |
| Итого | 60500 | 60500 | 165,74 | 165,74 | 232,04 | 232,04 |

# 3.9. Фактические и планируемые потери воды при транспортировке.

# Система водоснабжения г.п. Междуреченска

# Таблица 22

| Фактические потери питьевой воды при транспортировке | Планируемые потери питьевой воды при транспортировке |
| --- | --- |
| 2013 г. | 2014г. | 2015г. | 2020 г. | 2029 г. |
| Тыс. м3/год | Средне суточное тыс.м3/сут | Тыс.м3/год | Средне суточное тыс.м3/сут | м3/год | Средне суточное тыс. м3/сут | Тыс. м3/год | Средне суточное тыс. м3/сут | Тыс. м3/год | Средне суточное тыс. м3/сут |
| 33930,612 | 92,96 | 33930,612 | 92,96 | 32581 | 89,26 | 28280,7 | 77,48 | 12900 | 35,34 |

Система водоснабжения п. Селегвож

Таблица 23

| Фактические потери питьевой воды при транспортировке | Планируемые потери питьевой воды при транспортировке |
| --- | --- |
| 2013 г. | 2014г. | 2015г. | 2020 г. | 2029 г. |
| Тыс. м3/год | Средне суточное тыс.м3/сут | Тыс.м3/год | Средне суточное тыс.м3/сут | м3/год | Средне суточное тыс. м3/сут | Тыс. м3/год | Средне суточное тыс. м3/сут | Тыс. м3/год | Средне суточное тыс. м3/сут |
| 1391,461 | 3,81 | 1319,7 | 3,6 | 1251 | 3,4 | 1010,45 | 2,8 | 692,3 | 2 |

При реконструкции водопроводных сетей прогнозируемые потери снизятся до 12%.

Данный показатель планируется достигнуть к расчетному сроку посредствам замены ветхих и выработавших свой нормативный срок эксплуатации сетей водоснабжения, а также за счет выявления несанкционированных подключений к сети (после выполнения мероприятий по полному оборудованию системы приборами учета).

# 3.10. Перспективный баланс водоснабжения.

Таблица 24

|  | Ед. изм. | Подача воды | Реализация воды |
| --- | --- | --- | --- |
| Система водоснабжения г.п. Междуреченск | м3/год | 78004 | 60500,999 |
| Система водоснабжения п. Селэгвож | м3/год | 5532,36 | 4840,060 |

| Сводная таблица результатов исследований качества воды систем горячего водоснабжения Удорского филиала ОАО «Коми тепловая компания» на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» за 2014 г. Таблица 25 |
| --- |
|  | ПДК | 2 | 60-75 | 1,5 | 20 | 6-9 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,05 | 5,0 | 0,003 |
|  | КЛАСС опасности |  |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Дата | Точка отбора | Запах 20/60 | Температура | Мутность | Цветность | рН | Алюминий | Железо общее | Марганец | Хром | Цинк | Сероводород |
|  | п. Чим |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г.п.Междуреченск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.01.14 | перед поступл. в сеть | 0/0 | 73 | <0,58 | 42 | 7,4 | <0,04 | 0,37 | 0,027 | <0,025 | 0,040 | <0,002 |
| 03.04.14 | перед поступл. в сеть | 0/0 | 67 | 0,67 | 27 | 7,8 | <0,04 | 0,32 | 0,027 | <0,025 | 0,022 | <0,002 |
|  | перед поступл. в сеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | перед поступл. в сеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.01.14 | Водокран, магазин «У Татьяны» | 0/0 |  | 0,62 | 42 | 7,4 | <0,04 | 0,46 | 0,030 | <0,025 | 0,120 | <0,002 |
| 03.04.14 | Водокран, магазин «У Татьяны» | 0/0 |  | 2,3 | 44 | 7,7 | <0,04 | 0,64 | 0,041 | <0,025 | 0,083 | <0,002 |
|  | Водокран, магазин «У Татьяны» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водокран, магазин «У Татьяны» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Запах 20/60 | Температура | Мутность | Цветность | рН | Алюминий | Железо общее | Марганец | Хром | Цинк | Сероводород |

# Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения;

Раздел «Водоснабжения» схемы водоснабжения и водоотведения городского поселка «Междуреченск» на период до 2029 года (далее раздел «Водоснабжения» схемы водоснабжения и водоотведения) разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения; снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод; обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

      - постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

4.1 Мероприятия по реализации схем водоснабжения.

Основное направление мероприятий по реализации схемы водоснабжения является обеспечение населения качественной питьевой водой снижению затрат на ее добычу и транспортировку до потребителей, во исполнение требований части 3 статьи 19 Федерального закона от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"

Основными задачами, решаемыми в главе «Схемы Водоснабжение» являются мероприятия указанные в таблице 26:

Таблица 26

| Наименование мероприятия | До 2029 г. тыс.руб. |
| --- | --- |
| Реконструкция водозабора г.п. Междуреченского |  |
| Реконструкция водопроводных сетей г.п. Междуреченского 100% |  |
| Реконструкция водопроводных сетей п. Селегвож |  |

4.2 Описание мероприятий и технические обоснования основных мероприятий по реализации или (использовании) схем водоснабжения.

# Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

# При реконструкции существующих и строительстве новых водопроводных сетей, насосных станций, водозаборов производить обустройство зон поясов санитарной охраны в соответствии с Сан Пин 2.1.4.1110-002 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

# При реконструкции, строительстве и эксплуатации водозабора рекомендуется предусмотреть и исполнять следующие мероприятия:

# - выявление, ликвидация или восстановление всех бездействующих, старых дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в отношении в возможности загрязнений водоносного слоя;

# - регулирование бурения новых скважин и любого нового строительства при обязательном согласовании с местными органами санитарно-эпидемиологическими, геологическими и экологическими органами;

# - запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли, которые могут привести к загрязнению водоносного горизонта;

# - озеленение, ограждение и охрана территории водозабора;

Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

Таблица 15

# Раздел 7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, относятся:

а) показатели качества соответственно горячей и питьевой воды;

б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

в) показатели качества обслуживания абонентов;

г) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке;

д) соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

е) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

# Раздел 8. Решения по бесхозяйным водопроводным сетям.

В ходе работы по разработке схемы водоснабжения бесхозный трубопроводный сетей не обнаружено.

Если водопроводная является бесхозяйной, то в соответствии со статьёй 130 Конституции РФ, статьями 6, 14, 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 6.10.2003 г. №131-ФЗ, ст. 225 Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», организация в границах поселения водоснабжения и водоотведения относится к вопросам местного значения, решение которых органы местного самоуправления должны обеспечивать самостоятельно.

В соответствии со статьями 6 и 12 Федерального закона от 07.12.2011 г.ФЗ № 416 «О водоснабжении и водоотведении», в целях обеспечения эффективного функционирования и развития централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения поселка городского типа «Междуреченск»

Часть 2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЕ городского поселения «Междуреченск»

Под водоотведением понимается комплекс оборудования, сетей и сооружений, предназначенных для организованного приема и удаления по трубопроводам за пределы населенных пунктов или промышленных предприятий загрязненных сточных вод, а также для их очистки и обезвреживания перед утилизацией или сбросом в водоем.

Сточные воды - это воды. Изменившие после использования в бытовой и производственной деятельности человека свои физико-химические свойства и требующие отведения.

По происхождению сточные воды могут быть классифицированы на следующие: бытовые, производственные и атмосферные.

Бытовые сточные воды - образуются в жилых, административных зданиях, а также в бытовых помещениях промышленных предприятий. Это сточные воды, которые поступают в водоотводящую сеть от санитарных приборов.

Производственные сточные воды - образуются в процессе производства различных товаров, изделий, продуктов, материалов и пр. к ним относятся отработавшие технологические растворы. Технологические и промывные воды, в воды от мытья оборудования и производственных помещений.

Атмосферные сточные воды - образуются в процессе выпадения дождей и таяния снега, как на жилой территории населенного пункта, так и территории промышленных предприятий. Часто эти воды называют дождевыми или ливневыми, вследствие того, что в большинстве случаев максимальные расходы образуются в результате выпадения ливней, дождей.

Система водоотведения - это технологический прием объединения или разъединения потоков сточных вод различного происхождения.

Канализация - инженерная система водоотведения, включающая в себя комплекс сооружений, предназначенных для сбора и удаления твёрдых и жидких продуктов жизнедеятельности человека, хозяйственно-бытовых и дождевых сточных вод, с целью их очистки от загрязнений и дальнейшей эксплуатации или возвращения в природную водную среду.

Канализация - важнейший и необходимый элемент современного городского и сельского хозяйства. Нарушение его работы может ухудшить санитарно-эпидемиологическую ситуацию в местности. Ее неслучайно называют системой жизнеобеспечения: засор канализации способен остановить работу объекта и привести к дорогостоящему ремонту.

НАРУЖНАЯ канализация - система приема и сбора стоков от зданий и сооружений, и транспортирования (отведения) их за пределы населенных мест и промышленных предприятий к сооружениям очистки либо к месту сброса в водоприёмник; включает трубопроводы (самотёчные и напорные), насосные станции и очистные сооружения.

По собираемым стокам канализация подразделяется на:

- хозяйственно-бытовую канализацию;

- ливневую (дождевую) канализацию;

- производственную канализацию.

Раздел 9. Существующее положение в сфере водоотведения.

Водоотведение.

Сточные воды от населения и абонентов — школа, детский сад, дом культуры, административные здания, магазины и т. д. поступают на канализационные очистные сооружения.

Промышленные предприятия в г. п. Междуреченск отсутствуют.

Очистные сооружения расположены в 500 м восточнее от поселка. 	Расстояние между территорией КОС и селитебной зоной составляет 300 метров.

Территории заповедников, зоны отдыха, музеи, памятники архитектуры и другие охраняемые объекты вблизи очистных сооружений не располагаются.

Сброс сточных вод осуществляется в ручей Гриша-Ель в 2300 м от устья, правый приток р.Чим.

Характеристика выпуска сточных вод.

Выпуск ручей Гриша-Ель, г. п. Междуреченск.

Сточные воды самотеком поступают на канализационные очистные сооружения, где проходят механическую, биологическую очистку и обеззараживание и далее по самотечному подземному коллектору, длиной 60 м, сбрасываются в ручей, который через 2,3 км впадает в р.Чим.

Водоотведение

Система централизованного водоотведения в поселении функционирует в г.п. Междуреченск.

Одиночное протяжение уличной канализационной сети – 4270 м.

Характеристики объектов водоотведения, расположенных на территории поселения, приведены в Таблице 16

Характеристики объектов водоотведения

Таблица 27

| Объект | Месторасположение | Состав сооружений |
| --- | --- | --- |
| Канализационные очистные сооружения | На западе г.п. Междуреченск | Механическая и биологическая очистка, отстойники |

Раздел 9.1 Технические показатели водоотведения городского поселения «Междуреченск»

Насосная станция первого подъема укомплектована тремя насосами, один из которых — СМ 125-80-314/4 (производительность — 80 м³/час и Н=32 п.м.) находится в постоянной работе по подаче воды на водоочистную станцию, два насоса марок К-150-125-100 (производительность 200 м³/час и Н = 20 п.м.) и К-80-50-20 (производительность 50 м³/час и Н=50п.м.) находятся в резерве. Водоочистная станция, производительностью 75 м³/час, 1800 м³/сут, 657 тыс.м³/год, предназначена для подготовки воды из поверхностного водоисточника с содержанием взвешенных веществ до 2000 мг/дм³.

В состав водоочистных сооружений входят:

- башня для хранения промывной воды на 50 м³;

-отстойник промывной воды;

-резервуар чистой воды, 250 м³;

-здание водоочистной станции- смеситель вихревой, отстойники осветлители, фильтры скорые, хлора торная.

На водоочистной станции вода осветляется и фильтруется на скорых фильтрах и обеззараживается посредством электролизной установки марки «ЭПГХ-5».

Учет забранной воды ведется по производительности насосов станции первого подъема

(​ Зон и округов санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, рыб хозяйственных заповедных не находятся в непосредственной близости от места водопользования. Граница водоохраной зоны – 200 м., прибрежно-защитная полоса – 50 м.

Таблица 28

| Адрес | Материал | Протяженность (м) | Диаметр | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Школа-КК1 | Чугун | 8 | 150 | подземное |
| КК1-КК2 | Чугун | 21,5 | 150 | подземное |
| Школа-КК2 | Чугун | 8 | 150 | подземное |
| КК2-КК5 | Чугун | 47,2 | 150 | подземное |
| Школа-КК3 | Чугун | 8 | 150 | подземное |
| КК3-КК4 | Чугун | 17,3 | 150 | подземное |
| КК4-КК5 | Чугун | 61 | 150 | подземное |
| КК5-КК6 | Чугун | 28,8 | 150 | подземное |
| КК6-КК7 | Чугун | 43,3 | 150 | подземное |
| КК7-КК9 | Чугун | 15,5 | 150 | подземное |
| Дом культуры-КК8 | Чугун | 1,5 | 150 | подземное |
| КК8-КК9 | Чугун | 4,5 | 150 | подземное |
| КК9-КК10 | Чугун | 13,8 | 150 | подземное |
| КК10-КК11 | Чугун | 15,2 | 150 | подземное |
| КК11-КК12 | Чугун | 41,3 | 150 | подземное |
| Магазин-КК12 | Чугун | 3 | 150 | подземное |
| КК12-КК13 | Чугун | 7 | 150 | подземное |
| Магазин-КК13 | Чугун | 3 | 150 | подземное |
| КК13-КК14 | Чугун | 16,5 | 150 | подземное |
| Почта-КК25 | Чугун | 10 | 150 | подземное |
| КК25-КК26 | Чугун | 50 | 150 | подземное |
| КК26-КК31 | Чугун | 36 | 150 | подземное |
| Интер№14-КК27 | Чугун | 5 | 150 | подземное |
| КК27-КК28 | Чугун | 12,6 | 150 | подземное |
| Интер№14-КК28 | Чугун | 5 | 150 | подземное |
| КК28-КК29 | Чугун | 12,6 | 150 | подземное |
| Интер№14-КК29 | Чугун | 5 | 150 | подземное |
| КК29-КК30 | Чугун | 12,6 | 150 | подземное |
| Интер;14-КК30 | Чугун | 5 | 150 | подземное |
| КК30-КК31 | Чугун | 16,5 | 150 | подземное |
| КК31-КК14 | Чугун | 74,8 | 150 | подземное |
| КК14-КК15 | Чугун | 10,8 | 150 | подземное |
| Интер№18-КК15 | Чугун | 4,6 | 150 | подземное |
| КК15-КК16 | Чугун | 14 | 150 | подземное |
| Интер№18-КК16 | Чугун | 4,6 | 150 | подземное |
| КК16-КК17 | Чугун | 14 | 150 | подземное |
| Интер№18-КК17 | Чугун | 4,6 | 150 | подземное |
| КК17-КК18 | Чугун | 14 | 150 | подземное |
| Интер18-КК18 | Чугун | 4,6 | 150 | подземное |
| КК18-КК19 | Чугун | 37,7 | 150 | подземное |
| Амбулатор-КК19 | Чугун | 29,9 | 150 | подземное |
| КК19-КК20 | Чугун | 55 | 150 | подземное |
| Интер№16-КК24 | Чугун | 5 | 150 | подземное |
| КК24-КК23 | Чугун | 12,8 | 150 | подземное |
| Интер№16-КК23 | Чугун | 5 | 150 | подземное |
| КК23-КК22 | Чугун | 12,7 | 150 | подземное |
| Интер№16-КК22 | Чугун | 5 | 150 | подземное |
| КК22-КК21 | Чугун | 12,7 | 150 | подземное |
| Интер№16-КК21 | Чугун | 5 | 150 | подземное |
| КК21-КК101 | Чугун | 70,3 | 150 | подземное |
| КК20-КК101 | Чугун | 56,5 | 150 | подземное |
| Интер№7-КК32 | Чугун | 5 | 150 | подземное |
| КК32-КК33 | Чугун | 19 | 150 | подземное |
| Интер№7-КК33 | Чугун | 5 | 150 | подземное |
| Спорт ангар-КК33 | Чугун | 50,8 | 150 | подземное |
| КК33-КК36 | Чугун | 35,7 | 150 | подземное |
| Торговый дом-КК34 | Чугун | 11 | 150 | подземное |
| КК34-КК35 | Чугун | 4 | 150 | подземное |
| КК35-КК36 | Чугун | 31 | 150 | подземное |
| КК36-КК37 | Чугун | 8 | 150 | подземное |
| КК37-КК38 | Чугун | 40 | 150 | подземное |
| КК38-КК42 | Чугун | 90 | 150 | подземное |
| Администрация-КК39 | Чугун | 6 | 150 | подземное |
| КК39-КК40 | Чугун | 13 | 150 | подземное |
| КК40-КК41 | Чугун | 45 | 150 | подземное |
| КК41-КК42 | Чугун | 80 | 150 | подземное |
| КК42-КК43 | Чугун | 11 | 150 | подземное |
| Интер№3-КК43 | Чугун | 7 | 150 | подземное |
| КК43-КК44 | Чугун | 14 | 150 | подземное |
| Интер№3-КК44 | Чугун | 7 | 150 | подземное |
| КК44-КК45 | Чугун | 14 | 150 | подземное |
| Интер№3-КК45 | Чугун | 7 | 150 | подземное |
| КК45-КК46 | Чугун | 15 | 150 | подземное |
| Интер№3-КК46 | Чугун | 7 | 150 | подземное |
| КК46-КК48 | Чугун | 28 | 150 | подземное |
| Магазин-КК47 | Чугун | 3 | 150 | подземное |
| КК47-КК48 | Чугун | 7 | 150 | подземное |
| КК48-КК49 | Чугун | 30 | 150 | подземное |
| Интер№1-КК49 | Чугун | 6 | 150 | подземное |
| КК49-КК50 | Чугун | 18 | 150 | подземное |
| Интер№1-КК50 | Чугун | 6 | 150 | подземное |
| КК50-КК51 | Чугун | 15 | 150 | подземное |
| Интер№1-КК51 | Чугун | 6 | 150 | подземное |
| КК51-КК52 | Чугун | 15,7 | 150 | подземное |
| Интер№1-КК52 | Чугун | 6 | 150 | подземное |
| КК52-КК53 | Чугун | 48,7 | 150 | подземное |
| КК53-КК54 | Чугун | 28 | 150 | подземное |
| КК54-КК55 | Чугун | 21 | 150 | подземное |
| КК55-КК56 | Чугун | 30 | 150 | подземное |
| КК56-КК57 | Чугун | 57 | 150 | подземное |
| КК57-КК58 | Чугун | 75 | 150 | подземное |
| КК58-КК125 | Чугун | 81,1 | 150 | подземное |
| Магазин-КК159 | Чугун | 6 | 150 | подземное |
| КК59-КК60 | Чугун | 21 | 150 | подземное |
| КК60-КК61 | Чугун | 15,3 | 150 | подземное |
| Интер№10-КК61 | Чугун | 6,5 | 150 | подземное |
| КК61-КК62 | Чугун | 13,4 | 150 | подземное |
| Интер№10-КК62 | Чугун | 6,5 | 150 | подземное |
| КК62-КК63 | Чугун | 14,5 | 150 | подземное |
| Интер№10-КК63 | Чугун | 6,5 | 150 | подземное |
| КК63-КК64 | Чугун | 32,2 | 150 | подземное |
| Интер№10-КК64 | Чугун | 4,5 | 150 | подземное |
| КК64-КК65 | Чугун | 14,5 | 150 | подземное |
| Интер№6-КК65 | Чугун | 4,5 | 150 | подземное |
| КК65-КК66 | Чугун | 15 | 150 | подземное |
| Интер№6-КК66 | Чугун | 4,5 | 150 | подземное |
| КК66-КК67 | Чугун | 14,5 | 150 | подземное |
| Интер№6-КК67 | Чугун | 4,5 | 150 | подземное |
| КК67-КК68 | Чугун | 21 | 150 | подземное |
| Интер№6-КК68 | Чугун | 3 | 150 | подземное |
| КК68-КК90 | Чугун | 13,6 | 150 | подземное |
| Дет сад-КК69 | Чугун | 26 | 150 | подземное |
| КК69-КК70 | Чугун | 15 | 150 | подземное |
| КК70-КК71 | Чугун | 3 | 150 | подземное |
| КК71-КК72 | Чугун | 12,4 | 150 | подземное |
| Дет сад-КК72 | Чугун | 11,3 | 150 | подземное |
| КК72-КК73 | Чугун | 3 | 150 | подземное |
| КК73-КК74 | Чугун | 12,1 | 150 | подземное |
| Дет сад-КК74 | Чугун | 25,6 | 150 | подземное |
| КК74-КК75 | Чугун | 15,5 | 150 | подземное |
| КК75-КК76 | Чугун | 25,3 | 150 | подземное |
| Дет сад-КК76 | Чугун | 11,6 | 150 | подземное |
| КК76-КК77 | Чугун | 3 | 150 | подземное |
| КК77-КК78 | Чугун | 11,6 | 150 | подземное |
| Дет сад-КК78 | Чугун | 3,6 | 150 | подземное |
| КК78-КК80 | Чугун | 10 | 150 | подземное |
| Интер№2-КК81 | Чугун | 59 | 150 | подземное |
| КК81-КК82 | Чугун | 6,8 | 150 | подземное |
| Интер№2-КК82 | Чугун | 18 | 150 | подземное |
| КК82-КК83 | Чугун | 6,8 | 150 | подземное |
| Интер№2-КК83 | Чугун | 15,1 | 150 | подземное |
| КК83-КК84 | Чугун | 6,8 | 150 | подземное |
| Интер№2-КК84 | Чугун | 15,8 | 150 | подземное |
| КК84-КК85 | Чугун | 6,8 | 150 | подземное |
| КК85-КК86 | Чугун | 13 | 150 | подземное |
| Интре4-КК86 | Чугун | 21,3 | 150 | подземное |
| КК86-КК87 | Чугун | 6,8 | 150 | подземное |
| КК87-КК88 | Чугун | 11,7 | 150 | подземное |
| Интер№4-КК88 | Чугун | 6,8 | 150 | подземное |
| КК88-КК89 | Чугун | 13,4 | 150 | подземное |
| Интер№4-КК89 | Чугун | 6,8 | 150 | подземное |
| КК89-КК90 | Чугун | 11,6 | 150 | подземное |
| КК90-КК91 | Чугун | 6,8 | 150 | подземное |
| КК91-КК92 | Чугун | 7 | 150 | подземное |
| КК92-КК125 | Чугун | 11,7 | 150 | подземное |
| Контора-КК111А | Чугун | 24,2 | 150 | подземное |
| КК111Б-Котельная | Чугун | 52,7 | 150 | подземное |
| КК111Б-КК111В | Чугун | 5 | 150 | подземное |
| КК111В-КК111Г | Чугун | 4 | 150 | подземное |
| КК111Г-КК113А | Чугун | 15 | 150 | подземное |
| Котельная-КК110 | Чугун | 26 | 150 | подземное |
| КК110-КК111 | Чугун | 20 | 150 | подземное |
| КК111-КК111А | Чугун | 4 | 150 | подземное |
| КК111А-КК113А | Чугун | 8 | 150 | подземное |
| КК113А-КК113Б | Чугун | 18 | 150 | подземное |
| КК113Б-КК113 | Чугун | 45 | 150 | подземное |
| Пож Депо-КК113 | Чугун | 20 | 150 | подземное |
| КК113-КК114 | Чугун | 51 | 150 | подземное |
| ПожДепо-КК112 | Чугун | 5 | 150 | подземное |
| КК112-КК114 | Чугун | 18,3 | 150 | подземное |
| КК114-КК115 | Чугун | 10 | 150 | подземное |
| КК115-КК121 | Чугун | 16,7 | 150 | подземное |
| Кафе-КК116 | Чугун | 23,5 | 150 | подземное |
| КК116-КК117 | Чугун | 25,7 | 150 | подземное |
| Кафе-КК117 | Чугун | 3 | 150 | подземное |
| КК117-КК120 | Чугун | 10 | 150 | подземное |
| Кафе-КК118 | Чугун | 3 | 150 | подземное |
| КК118-КК119 | Чугун | 4,6 | 150 | подземное |
| КК119-КК120 | Чугун | 3 | 150 | подземное |
| КК120-КК121 | Чугун | 6,3 | 150 | подземное |
| КК121-КК122 | Чугун | 14,8 | 150 | подземное |
| КК122-КК123 | Чугун | 12,4 | 150 | подземное |
| КК123-КК124 | Чугун | 47,7 | 150 | подземное |
| КК124-КК125 | Чугун | 47,8 | 150 | подземное |
| Спортзал-КК93 | Чугун | 60,9 | 150 | подземное |
| КК93-КК94 | Чугун | 59 | 150 | подземное |
| Интер№4-КК94 | Чугун | 57,6 | 150 | подземное |
| КК94-КК95 | Чугун | 76,3 | 150 | подземное |
| Интер№8-КК95 | Чугун | 5,6 | 150 | подземное |
| КК95-КК96 | Чугун | 13,6 | 150 | подземное |
| Интер№8-КК96 | Чугун | 5,6 | 150 | подземное |
| КК96-КК97 | Чугун | 13,6 | 150 | подземное |
| Интер№8-КК97 | Чугун | 5,6 | 150 | подземное |
| КК97-КК98 | Чугун | 17,6 | 150 | подземное |
| КК98-КК99 | Чугун | 11 | 150 | подземное |
| КК100-КК100 | Чугун | 13,9 | 150 | подземное |
| КК100-КК105 | Чугун | 12,2 | 150 | подземное |
| КК101-КК102 | Чугун | 70,4 | 150 | подземное |
| КК102-КК103 | Чугун | 56,5 | 150 | подземное |
| КК103-КК104 | Чугун | 73,7 | 150 | подземное |
| КК104-КК105 | Чугун | 72,9 | 150 | подземное |
| КК105-КК106 | Чугун | 40,6 | 150 | подземное |
| КК106-КК107 | Чугун | 40 | 150 | подземное |
| КК107-КК108 | Чугун | 39,9 | 150 | подземное |
| КК108-КК109 | Чугун | 39,8 | 150 | подземное |
| КК109-КК128 | Чугун | 40,5 | 150 | подземное |
| КК125-КК126 | Чугун | 81,5 | 150 | подземное |
| КК126-КК127 | Чугун | 31 | 150 | подземное |
| КК127-КК128 | Чугун | 35,4 | 150 | подземное |
| КК128-КК129 | Чугун | 41,3 | 150 | подземное |
| КК129-КК130 | Чугун | 40,1 | 150 | подземное |
| КК130-КК131 | Чугун | 46,8 | 150 | подземное |
| КК131-КК132 | Чугун | 50,9 | 150 | подземное |
| КК132-КК133 | Чугун | 25 | 150 | подземное |
| КК133-КОС | Чугун | 70 | 150 | подземное |
| ИТОГО: | Чугун | 4485,5 | 150 | подземное |

9.2. Техническое состояние очистных сооружений.

Общие сведения об очистных сооружениях.

В состав очистных сооружений входят: приемная камера со зданием решеток, 2 горизонтальные песколовки, 3 первичных двуярусных отстойника, 3 аэротанка-смесителя, вторичные отстойники, минерализаторы осадка, 2 контактных резервуара, хлора торная, 2 иловые и 4 пусковые площадки, лоток вентури.

Проектная производительность — 1,7 тыс.м³/сут.

Технологическая схема очистки сточных вод.

Сточные воды самотеком поступают в приемную камеру и проходя через решетки очищаются от крупного мусора, на песколовках происходит осаждение песка. Песок из песколовок удаляется на пусковые площадки.

В первичных отстойниках происходит дальнейшая механическая очистка сточных вод.

Далее сточные воды поступают на биологическую очистку в аэротенки, где происходит полное окисление сточных вод активным илом.

После аэротенков стоки проходят через вторичные отстойники в которых происходит оседание активного ила.

В хлора торной сточные воды подвергаются обеззараживанию гипохлоритом натрия.

Очищенные сточные воды по самотечному коллектору, длинной 60 м сбрасываются в ручей Гриша-Ель.

Лабораторный контроль работы очистных сооружений, состава сбрасываемых сточных вод и их влияния на водоем осуществляется испытательной лабораторией СЭЭК ОАО «КТК» согласно утвержденной программе.

9.3. Техническое состояние объектов систем коммунальной канализации.

Оценка состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, и сооружений на них, включая оценку амортизации (износа) выполнена на основании «Инструкции по технической инвентаризации основных фондов коммунальных водопроводно-канализационных предприятий» (далее по тексту Инструкция), утвержденной Приказом Минжилкомхоза РСФСР от 9 сентября 1975 г. N 378.

Общая протяженность канализационной сети составляет 4270м.

Износ канализационных сетей составляет около 50%

Износ объектов энергетического обеспечения составляет около 57%

Очищенные сточные воды по подземному коллектору длиной 60 м сбрасываются в

ручей. Тип выпуска -  береговой незатопленный, тип очистки -  биологический, техническое состояние очистных сооружений -  удовлетворительное. Проектная производительность очистных сооружений -  1800 м3/сут, степень очистки -  нормативно-очищенная. Объем сбрасываемых вод в ручей Гриша-Ель (Гришъель) определяется с помощью водоизмерительного лотка Вентури и не должен превышать 88,350 тыс. м3/год.Зоны с особыми условиями их использования Водоохранная зона ручья Гриша-Ель (Гришъель) -  50 м, прибрежно-защитная полоса -  50 м (Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ)

Раздел 10. Балансы сточных вод в системе водоотведения поселка городского типа «Междуреченск»

10.1 Баланс поступления сброса сточных вод в централизованную систему водоотведения.

Таблица 29

|  | январь | февраль | март | апрель | Май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | Ноябрь | декабрь | ИТО ГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование потребителей | п.Между- реченск | п.Между- реченск | п.Между- реченск | п.Между- реченск | п.Между- реченск | п.Между- реченск | п.Между- реченск | п.Между- реченск | п.Между- реченск | п.Между- реченск | п.Между- реченск | п.Между- реченск | п.Между- реченск |
| Население | 6403,118 | 5661,061 | 5142,839 | 5389,174 | 5224,029 | 3340,279 | 3903,134 | 3628,268 | 4061,208 | 4411,324 | 4066,681 | 4282,080 | 55513,195 |
| Абоненты: | 425,713 | 413,127 | 418,776 | 430,569 | 441,980 | 496,419 | 340,683 | 182,883 | 325,236 | 332,370 | 234,421 | 350,242 | 4392,419 |
| Местный бюджет | 294,375 | 318,565 | 342,236 | 345,064 | 346,500 | 394,318 | 252,585 | 113,725 | 237,711 | 194,339 | 133,592 | 276,179 | 3249,189 |
| Республик бюджет | 47,028 | 36,946 | 28,270 | 39,220 | 33,364 | 37,277 | 34,708 | 21,557 | 29,866 | 33,787 | 31,270 | 32,411 | 405,704 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие потребители | 84,310 | 57,616 | 48,270 | 46,285 | 62,116 | 64,824 | 53,390 | 47,601 | 57,659 | 104,244 | 69,559 | 41,652 | 737,526 |
| ИТОГО РЕАЛИЗАЦИЯ | 6828,831 | 6074,188 | 5561,615 | 5819,743 | 5666,009 | 3836,698 | 4243,817 | 3811,151 | 4386,444 | 4743,694 | 4301,102 | 4632,322 | 59905,614 |
| На нужды предприятия | 17,592 | 17,592 | 17,592 | 17,592 | 17,592 | 17,592 | 17,592 | 17,592 | 17,592 | 17,592 | 17,592 | 17,592 | 211,104 |
| Пропущено стоков | 6846,423 | 6091,780 | 5579,207 | 5837,335 | 5683,601 | 3854,290 | 4261,409 | 3828,743 | 4404,036 | 4761,286 | 4318,694 | 4649,914 | 60116,718 |

Рисунок 5. Динамика сброса сточных вод поселения городского типа «Междуреченск»

10.2 Баланс поступления сброса сточных вод в централизованную систему водоотведения поселка Селэгвож.

Таблица 30

| Наименование потребителей | 2013г |
| --- | --- |
|  | Селэгвож |
| Население | 4113,951 |
| Абоненты: | 689,11 |
| Местный бюджет | 72,430 |
| Республик.бюджет | 23,98 |
| Федерал. бюджет | 0 |
| Прочие потребители | 592,7 |
| ИТОГО РЕАЛИЗАЦИЯ | 4803,061 |
| На нужды предприятия | 35,28 |
| Пропущено стоков | 4838,341 |

Рисунок 6. Динамика сброса сточных вод поселка Селэгвож.

# Раздел 11. «Прогноз объема сточных вод».

В поселении «Междуреченск» наблюдается естественный прирост населения (в 2011 и 2012 гг. число родившихся (без мертворожденных) превысило число умерших на 8 и 6 чел., соответственно) и миграционная убыль населения (в 2011 и 2012 гг. – 82 и 73 чел., соответственно). Совокупное действие указанных факторов приводит к некоторому снижению численности населения. Согласно «Основным показателям уточненного прогноза социально-экономического развития МО МР «Удорский» в краткосрочной перспективе планируется сокращение численности населения муниципального района (ок. 2,5% в год). Схемой территориального планирования муниципального района «Удорский» согласно «оптимистичному» варианту прогноза численности населения – прогнозируется стабилизация численности населения.

На основании изложенного для целей территориального планирования прогнозируется стабилизация численности населения.

Связи с естественным приростом населения увеличиться и сбрасывание сточных вод городского поселения «Междуреченск»

Прогноз увеличения населения до 2029 года.

Таблица 31

| Населенный пункт | Фактические значения, чел | Прогнозные значения*, чел до 2029года |
| --- | --- | --- |
|  | 2006 г. | *2010 г. | *2013 г. |  |
| г.п. Междуреченск | 1951 (2002 г.) | 1675 | 1628 | 1628 |
| п. Селэгвож | 178 | 156 | 113 | 113 |
| Поселение | 2129 | 1831 | 1741 | 1741 |

# *Прогнозируемые значения взяты с генплана Муниципальное образование городского поселения «Междуреченск» муниципального образования муниципального района «Удорский» Республики Коми.

11.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.

В таблице на основании вышеуказанного прироста населения городского поселения «Междуреченск» показан рост сброса колическва сточных вод от потребителей.

Нормы накопления бытовых отходов.

Таблица 32

| Наименование населенного пункта | Норма-тив, кг/год | Среднегодовое количество бытовых отходов, т | Норма-тив, л/год | Среднегодовое количество бытовых отходов, куб. м* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 г. | 2020 г. | 2035 г. |  | 2013 г. | 2020 г. | 2035 г. |
| пгт. Междуреченск | 300 | 488 | 488 | 488 | 1500 | 2442 | 2442 | 2442 |
| п. Селэгвож |  | 34 | 34 | 34 |  | 170 | 170 | 170 |
| Поселение |  | 522 | 522 | 522 |  | 2612 | 2612 | 2612 |

*Согласно с генпланом Муниципальное образование городского поселения «Междуреченск» муниципального образования муниципального района «Удорский» Республики Коми.

Раздел 11.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны).

Очистные сооружения городского поселения Междуреченск расположены в 500 м восточнее от поселка. Расстояние между территорией КОС и селитебной зоной составляет 300 метров. Сточные воды самотеком поступают на канализационные очистные сооружения, где проходят механическую, биологическую очистку и обеззараживание и далее по самотечному подземному коллектору, длиной 60 м, сбрасываются в ручей, который через 2,3 км впадает в р.Чим.

Рис 5 Схема водоотведения городского поселения «Междуреченск»

Очистные сооружения поселка ст. Селэгвож расположены в 700 м северо-восточнее от населенного пункта. 	Расстояние между территорией КОС и селитебной зоной составляет 700 метров. Сточные воды самотеком поступают на канализационные очистные сооружения, где проходят механическую, биологическую очистку и обеззараживание и далее по самотечному подземному коллектору, длиной 300 м, сбрасываются в ручей, который через 700 м впадает в р. Селэгвож.

Рисунок 6. Схема водоотведения поселка ст. Селэгвож.

Раздел 12. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения.

Раздел 12.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

Раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения до 2029 года разработан в целях улучшение жизнедеятельности населения в городском поселении «Междуреченск»

Принципом развития водоотведения сетей в городском поселении Междуреченска и с. Селэгвож является:

  - постоянное улучшения качества сетей водоотведения для потребителей

  - удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения

  - постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения являются:

    - -модернизации, существующих канализационных насосных станций, полей фильтрации.

    - обновление канализационной сети с целью повышения надежности и снижения количества отказов системы;

    - повышение энергетической эффективности системы водоотведения;

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- - показатели качества очистки сточных вод;

- - показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

- - соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

- - иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Раздел 12.2. Мероприятия по реализации схем водоотведения.

Нет данных

Раздел 13 Описание мероприятий и технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведение.

Нет данных

Раздел 14. Целевые показатели развития централизованных систем водоотведения.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели качества очистки сточных вод;

-показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

- определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Раздел 15. Решение по бесхозяйным канализационным сетям.

Если канализационная сеть является бесхозяйной, то в соответствии со статьёй 130 Конституции РФ, статьями 6, 14, 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 6.10.2003 г. №131-ФЗ, ст. 225 Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», организация в границах поселения водоснабжения и водоотведения относится к вопросам местного значения, решение которых органы местного самоуправления должны обеспечивать самостоятельно.

# В ходе рассмотрения бесхозяйных канализационных сетей не обнаружено.

Раздел 16. Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схем водоснабжения и водоотведения.

1. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

2. Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.

3.Улучшение экологической ситуации на территории городского поселения «Междуреченск»

4. Создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных средств с целью финансирования проектов модернизации объектов водоснабжения и водоотведения.

5. Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.