ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «МЕЖДУРЕЧЕНСК»

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «УДОРСКИЙ»

РЕСПУБЛИКИ КОМИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Том 2

г. Курск 2021г.

| Заказчик | Администрация городского поселения Междуреченск |
| --- | --- |
| Исполнитель | ООО « Центр картографии и территориального планирования» |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «МЕЖДУРЕЧЕНСК»

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «УДОРСКИЙ»

РЕСПУБЛИКИ КОМИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Том 2

Директор							Ткаченко Н.С.

Главный архитектор проекта			Сабельников А.Н.

г. Курск 2021 г.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

ООО  « Центр картографии и территориального планирования»

- Директор							Ткаченко Н.С.

- Главный архитектор проекта		            	Сабельников А.Н.

- Инженер                                                                                    Крейнер И. Р.

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	4

1	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ	8

1.1 Общие сведения о муниципальном образовании	8

1.2 Административное устройство муниципального образования. Границы муниципального образования	9

1.3 Природные условия и ресурсы	10

1.3.1 Климатическая характеристика	10

1.3.2	Гидрография. Гидрогеология	12

1.3.3	Рельеф	13

1.3.4	Ландшафты	13

1.3.5	Растительность, почвенный покров	15

2 ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	17

2.1 Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения	18

2.2 Территориально-планировочная организация муниципального образования	201

2.3	Экономическая база муниципального образования	22

2.4	Население	24

2.5	Жилищный фонд	26

2.6	Система культурно-бытового обслуживания	27

2.7	Транспортная инфраструктура муниципального образования	30

2.7.1	Внешний транспорт	30

Здания и сооружения автосервиса	34

Воздушный транспорт	36

2.7.2	Улично-дорожная сеть	36

2.8	Инженерное оборудование территории	38

2.8.1 Водоснабжение	39

2.8.2	 Водоотведение	44

2.8.3 Теплоснабжение	45

2.8.4 Газоснабжение	46

2.8.5 Электроснабжение	46

2.8.6 Связь. Радиовещание. Телевидение	48

2.9	Инженерная подготовка территории	52

2.10	Зеленый фонд муниципального образования	55

2.11 Санитарная очистка территории. Размещение кладбищ	56

2.12	Санитарно-экологическое состояние окружающей среды	58

2.13	Зоны с особыми условиями использования территорий	65

2.13.1	Рекреационно-туристические зоны	65

2.13.2	Зоны охраны объектов культурного наследия	65

2.13.3 Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы	68

2.13.4 Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения	72

2.13.5	Санитарно-защитные зоны	77

3 ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	81

4 МЕРОПРИЯТИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ УДОРСКОГО РАЙОНА	92

5 ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ПОСЕЛЕНИЯ……………………………………………………………………….93

6 ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ	96

ВВЕДЕНИЕ

Разработка Генерального плана городского поселения «Междуреченск» (далее Генеральный план) осуществлена ООО «Центр картографии и территориального планирования» в соответствии с муниципальным контрактом №01073000059210000100001, заключенным с Заказчиком, которым выступает Администрация городского поселения «Междуреченск».

Генеральный план разрабатывается в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Методическими рекомендациями по разработке генеральных планов поселений и городских округов, СП 42.13330.2016, местными нормативами градостроительного проектирования сельских поселений Удорского района Республики Коми, Уставом МО МР «Удорский», а также в соответствии с целями и задачами развития Республики Коми, сформулированными в документах территориального планирования, социально-экономического развития Республики Коми.

Графическая часть генерального плана разработана на материалах с использованием следующих интернет порталов общего доступа: http://pkk5.rosreestr.ru/ - «Публичная кадастровая карта», http://sasgis.ru – космоснимки.

При разработке Генерального плана городского поселения «Междуреченск» использованы следующие периоды:

- исходный год – 2021 год;

- I очередь –2026 год;

- расчетный срок –2041 год.

Состав проектных материалов

Содержание генерального плана

Том 1 «Положения о территориальном планировании»:

  - цели и задачи территориального планирования;

  - перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.

Альбом 1 «Генеральный план городского поселения «Междуреченск» муниципального района «Удорский» (графические материалы)»:

  - карта планируемого размещения объектов местного значения (МО 1: 100000, населенный пункт 1:10000);

  - карта границ муниципального образования (М 1: 100000);

  - карта функциональных зон (МО 1: 50000, населенный пункт 1:10000).

Содержание прилагаемых к генеральному плану материалов:

Том 2 «Материалы по обоснованию генерального плана»:

  - сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения;

  - обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения муниципального образования на основе анализа использования территорий поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования;

  - оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие территорий;

  - мероприятия, утвержденные документами территориального планирования Республики Коми и муниципального района «Удорский»;

  - перечень земельных участков, которые включаются в границы муниципального образования, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования.

Альбом 2 «Графические материалы обоснования генерального плана городского поселения «Междуреченск» муниципального района «Удорский» Республики Коми:

  - карта современного использования территории (МО 1: 100000, населенный пункт 1:10000);

  - карта анализа комплексного развития территории и размещения объектов местного значения с учетом ограничений использования территории (МО 1: 100000, населенный пункт 1:10000);

  - карта транспортной и инженерной инфраструктур муниципального образования (МО 1: 100000, населенный пункт 1:10000);

  - карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (МО 1: 50000, населенный пункт 1:10000).

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

## Общие сведения о муниципальном образовании

Муниципальное образование Городское поселение «Междуреченск» входит в состав муниципального образования муниципального района «Удорский». Площадь муниципального образования городского поселения «Междуреченск» составляет 510891 га. Площадь территории населенного пункта Междуреченск составляет 402 га.

Удорский район приравнен к районам Крайнего Севера.

Междуреченск сегодня – это административные и жилые дома в каменном исполнении: современная школа, спортивный комплекс,. В поселке находятся другие социальные объекты: одно дошкольное учреждения, центр социального обслуживания населения, центр культуры, библиотека.

Связь поселка Междуреченск со столицей Республики Коми городом Сыктывкаром осуществляется по автомобильной трассе с асфальтовым покрытием и железной дороге. Расстояние от поселка до города составляет 260 км.

## Административное устройство муниципального образования. Границы муниципального образования

Городское поселение «Междуреченск» – административно-территориальная единица и муниципальное образование (Городское поселение) в составе Республики Коми.

Структуру органов местного самоуправления муниципального образования составляют:

(	Совет городского поселения - представительный орган муниципального образования;

(	Глава городского поселения;

(	Администрация городского поселения – исполнительно - распорядительный орган городского поселения.

Статус и границы административной территории установлены Законом Республики Коми от 6 марта 2006 года № 13-РЗ «Об административно-территориальном устройстве Республики Коми».

Статус и границы городского поселения установлены Законом Республики Коми от 5 марта 2005 года № 11-РЗ «О территориальной организации местного самоуправления в Республике Коми».

Граница административной территории - поселка городского типа Междуреченска с подчиненной ему территорией начинается от северо-западной оконечности квартала 438 Селогвожского лесничества Междуреченского лесхоза. Далее проходит, преимущественно в северо-восточном направлении, по северной границе кварталов 438-445, западной границе кварталов 353, 320, южной границе квартала 284, западной границе кварталов 284, 227, северной границе кварталов 227-229, западной границе кварталов 196, 165, 137, 109, северной границе кварталов 109-116 и западной границе кварталов 89, 69, 51, 33, 17, 1 до северо-западной оконечности квартала 1. Далее на восток по северной границе кварталов 1-16 Селогвожского лесничества Междуреченского лесхоза и кварталов 369-373 Косланского лесничества Удорского лесхоза до северо-восточной оконечности квартала 373. Далее, преимущественно в южном направлении, по восточной границе кварталов 373, 383, 393, 400, южной границе квартала 400, восточной границе кварталов 195, 226 Селогвожского лесничества Междуреченского лесхоза. Далее на восток по северной границе квартала 283, а затем, преимущественно в юго-западном направлении, по восточной границе кварталов 283, 319, южной границе кварталов 319, 318, восточной границе кварталов 352, 385, южной границе кварталов 385-382 и восточной границе кварталов 411, 437 до юго-восточной оконечности квартала 437. Далее на запад по южной границе кварталов 437-421 до северо-восточной оконечности квартала 461. Далее, преимущественно в южном направлении, по восточной границе кварталов 461, 476, 492, 509, 526, 544, 564, 585, южной границе кварталов 585, 584 до северо-восточной оконечности квартала 606, восточной границе кварталов 606, 626, 645, 662 до северо-западной оконечности квартала 1 Верхневашкинского лесничества Междуреченского лесхоза. Далее на восток по северной границе кварталов 1-4, затем на юг по восточной границе кварталов 4, 30, 53 и на восток по северной границе кварталов 89, 90, 111-114 до пересечения с юго-западной границей Республики Коми. Далее на юг по границе Республики Коми до юго-восточной оконечности квартала 221. Далее, преимущественно в западном направлении, по границе Республики Коми до юго-западной оконечности квартала 195. Далее, преимущественно в северном направлении, по границе Республики Коми до исходной точки.

Примечание. Описание границ приведено с учетом материалов лесоустройства Междуреченского лесхоза 1998 года, Удорского лесхоза 2002 года.

Изменение границ поселения осуществляется законом Республики Коми по инициативе населения, органов местного самоуправления, органов государственной власти Республики Коми, федеральных органов государственной власти с согласия населения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Республики Коми и настоящим Уставом поселения.

Городское поселение граничит: Юг, запад – Архангельская область, Северо-запад – городское поселение «Благоево», Север – сельское поселение «Чим», городское поселение «Усогорск»,  Северо-восток – сельское поселение «Кослан»,Восток – сельское поселение «Ёдва», сельское поселение «Вожское».

## Природные условия и ресурсы

### Климатическая характеристика

ГП «Междуреченск» муниципального района «Удорский» расположено в умеренно-континентальном климатическом поясе. Для территории характерно попеременное вторжение холодных арктических воздушных масс и относительно теплого атлантического воздуха умеренных широт. Это приводит к преобладанию циклонических погод с резкими перепадами давления и температуры воздуха, к быстрой смене скорости ветров, обильным снегопадам и дождям.

Климат характеризуется умеренно-холодной зимой, теплым летом, сравнительно длинным безморозным периодом с повышенной нормой осадков. Средняя температура января -10-25 °С, июля 8- 20 °С.

Сведения о среднемесячных температурах воздуха за многолетний период приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Проектная средняя месячная и годовая температура воздуха, °C

| Нас. пункт | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. | −14,3 | −12,5 | −5,9 | 2,0 | 8,8 | 14,7 | 17,0 | 14,1 | 8,2 | 1,1 | −6,2 | −11,5 | 1,3 |

Абсолютная минимальная t янв.= -34°С; абсолютная максимальная t июля = +35°С.

Снежный покров

Дата выпадения первого снега обычно близка к осенней дате перехода средней суточной t возд. через 0°С. Высота снежного покрова достигает 200 см. Период устойчивого снежного покрова - 180 см.

Продолжительность зимнего сезона 120 - 150 дней.

Осадки

Среднее количество осадков за год в муниципальном районе «Удорский» составляет 700 мм.

Ветер

Преобладающие ветры:

- зимой: южные, северные;

- летом: южные, юго-западные, юго-восточные.

Влажность воздуха

Коэффициент испарения больше 1, что говорит об избыточном увлажнении. Около 70-80 % сравнительно небольшого количества солнечного тепла, которое получает территория района, расходуется на испарение влаги с ее избыточно-увлажненной поверхности и только остальное – на нагревание воздуха и почвы.

Климатические параметры теплого периода года приведены в таблице 2.

Таблица 2 - Климатические параметры теплого периода года

| Наименование | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Барометрическое давление | гПа | 990 |
| Температура воздуха, обеспеченностью 0,95 | (С | 19,9 |
| Температура воздуха, обеспеченностью 0,98 | (С | 24,2 |
| Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца | (С | 22,3 |
| Абсолютная максимальная температура воздуха | (С | 35,0 |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | (С | 11 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца | % | 72 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. наиболее теплого месяца | % | 57 |
| Количество осадков за апрель-октябрь | мм | 440 |
| Суточный максимум осадков | мм | 73 |
| Преобладающее направление ветра за июнь-август | - | Ю |

Климатические параметры холодного периода года приведены в таблице 3.

Таблица - 3 - Климатические параметры холодного периода года

| Наименование | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Температура воздуха наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,98 | °С | -41 |
| Температура воздуха наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,92 | °С | -39 |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,98 | °С | -37 |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченность 0,92 | °С | -34 |
| Температура воздуха, обеспеченностью 0,94 | °С | -20 |
| Абсолютная минимальная температура воздуха | °С | -47 |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца | °С | 7 |
| Продолжительность, и средняя температура воздуха, периода со средней суточной температурой воздуха: |
| ( 0(С продолжительность | сутки | 172 |
| ( 0(С средняя температура | °С | -8,9 |
| ( 8(С продолжительность | сутки | 239 |
| ( 8(С средняя температура | °С | -5,3 |
| ( 10(С продолжительность | сутки | 259 |
| ( 10(С средняя температура | °С | -4,2 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца | % | 83 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. наиболее холодного месяца | % | 83 |
| Количество осадков за ноябрь-март | мм | 182 |
| Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль |  | Ю |
| Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воздуха ( 8 (С | м/с | 3,8 |

Выводы

Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», ГП «Междуреченск» по климатическому районированию относится к климатическому подрайону IВ. Для территории характерны высокая степень дифференциации климатических условий, суровые зимы, неустойчивость и резкая смена погодных условий.

Вся территория по климатическим условиям квалифицируется как зона Ближнего Севера.

### Гидрография. Гидрогеология

Гидрографическая сеть поселения принадлежит бассейну р. Мезень, исток которой находится в верховых болотах Четласского Камня – наиболее возвышенной части Среднего Тимана.

Наиболее крупная река поселения – р. Вашка (левый приток р. Мезень), берущая свое начало в болотах Мезенско-Вычегодского водораздела. Абсолютные высоты в районе истоков р. Вашка колеблются от 170 до 174 м. Направление течения реки в верховьях изменчивое. Верховье р. Вашка (выше устья р. Чурум) расположено в области распространения моренных отложений, река течет в коренных берегах, сложенных моренными суглинками. Ниже устья р. Чурум р. Вашка вступает в область песчаных послеледниковых наносов, перекрывающих моренные суглинки. В этой части бассейна на водоразделах развиты сфагновые болота. Русло р. Вашка крайне неустойчиво, с песчаными перекатами и островами, наносами песка вдоль берегов, которые сильно размываются.

### Рельеф

Рельеф городского поселения «Междуреченск» в основном равнинный, благоприятный для сельскохозяйственного освоения. Встречаются места высотой до 250 м.

Территория городского поселения находится в пределах Восточно-Европейской равнины и относится к низменностям (до 200 м над уровнем моря). Территория городского поселения «Междуреченск» располагается в пределах Русской платформы.

В Русской платформе выделяются Притиманский, Северных Увалов, Канино-Тиманский, Печорский регионы, а в Урало-Пайхойской горно-складчатой стране - Уральский и Пайхойский регионы.

Притиманский регион - равнинная территория, южная часть которой относится к Вычегодской равнине - аккумулятивная равнина с высотой 130 -180 м.

Территория поселения входит в область Вычегодской равнины и в тектоническом плане относится к Мезенской синеклизе. Здесь широко проявлены отложения мезозойского возраста: триасовой, юрской и меловой систем, сложенных конгломератами, песчаниками, алевролитами, аргиллитами, разнообразными глинами.

### Ландшафты

Все ландшафты городского поселения «Междуреченск» подразделяются на "естественные" (сохранившиеся реликтовые природные комплексы, еще не нарушенные хозяйственной деятельностью человеческого общества) и "антропогенные", в которых природная структура в той или иной степени изменена человеком.

Естественный ландшафт представлен классом - ландшафты равнин.

Поселение расположено в западной части Республики Коми в центральной и юго-западной части муниципального района «Удорский», в орографической области Вычегодско-Мезенской равнины. Рельеф преимущественно равнинный с преобладанием плоских моренных аккумулятивных равнин.

На территории поселения распространены торфяно-подзолисто-глеевые иллювиально-гумусовые почвы. Значительны площади развития гумусово-железистых подзолов, глеево-сильноподзолистых почв. На заболоченных территориях сформировались торфяно-болотные почвы. В долине р. Вашка распространены пойменные аллювиальные дерновые почвы.

Ландшафт поселения представлен следующими территориальными комплексами:

Поймы крупных рек – располагаются в долине р. Вашка;

Боровые террасы, песчаные, зандровые и озёрные песчаные равнины – примыкают к пойме р. Вашка;

Боровые террасы, песчаные, зандровые и озерные равнины – примыкают к территории поймы

р. Вашка, а также располагаются в долинах р. Лоптюга, р. Поч, р. Нюв-Ю, р. Оса, р. Пыж;

Возвышенные равнины Южного Тимана – располагаются на северо-востоке поселения (п. Селэгвож).

Моренные равнины – занимают практически всю остальную территорию поселения к югозападу от пгт. Междуреченск. Территория поселения к юго-западу от пгт. Междуреченск в значительной мере заболочена.

Равнинные ландшафты изменены хозяйственной деятельностью в разной степени. На территории выделены следующие сохранившиеся естественные ландшафты.

•	 Южнотаёжный ланшафт. Южнотаёжные увалистые равнины с плащом суглинков и супесей со значительным эрозионным расчленением дренированные и заболоченные.

•	Среднетаёжные ланшафты:

- среднетаёжные песчаные равнины (боровые террасы), дренированные и заболоченные  в сочетаниис болотами;

- среднетаёжныеранины и внутригорные впадины Приуральяна палеозойских отложениях с пылеватыми суглинками, дренированные и заболоченные в сочетании с болотами.

•	Болота южнотаежной зоны.

Антропогенные ландшафты распространены повсеместно по всей территории района и представлены тремя типами, в зависимости от степени нарушенности естественных природных комплексов хозяйственной деятельностью и преобладают над естественными.

1. Слабоизмененные ландшафты:

•	Коренные темно- и светлохвойные леса, пройденные выборочными рубками.

•	Вторичные хвойно-мелколиственные леса, возникшие на месте старых рубок и гарей. Он сформировался в районах деятельности  лесозаготовительных предприятий.

2. Среднеизмененные ландшафты представлены вырубками и гарями различной стадии зарастания - свежие сплошные и заросшие молодняком и кустарником.). В районе довольно большое количество зарастающих (заброшенных) сельскохозяйственных земель. Однако, в данном масштабе эти земли, практически, не выражаются.

Линейные инженерные сооружения составляют группу сильнонарушенных территорий, имеющих линейное распространение и, зачастую, протягивающихся на десятки километров. Отличительной особенностью  является большое количество  дорог разных типов, ЛЭП, под которые вырублены широкие коридоры.

### Растительность, почвенный покров

Республика Коми является одним из последних регионов Европы, где еще сохранились крупные массивы ненарушенных бореальных лесов. Понятие девственный лес предполагает, что это лес с естественной динамикой развития, в течение длительного времени (нескольких сотен лет), развивающийся без значительного антропогенного воздействия. Значение девственных лесов заключается в том, что они являются местом жизни редких видов животных, растений, грибов и лишайников, наилучшим образом выполняют экологические функции, являются эталоном естественного развития леса.

На территории муниципального района «Удорский» обитает 208 из 618 видов, занесенных в Красную книгу Республики Коми.

В соответствии с геологическим строением и историей развития рельефа на большей части территории Республики Коми, материнские почвообразующие породы представлены четвертичными отложениями различного генетического типа и механического состава. Преобладающими в Республике Коми являются моренные, а также флювиогляциальные отложения последнего оледенения, преимущественно суглинистые, реже супесчаные и песчаные.

В гидрологическом отношении основными факторами влияния почвенного покрова на режим рек являются фильтрационные свойства и водоудерживающая способность отдельных почвенных разностей и материнских пород. Этими свойствами в основном определяется регулирующее влияние почвенного покрова на сток. Существенным является также склонность отдельных почвенных разностей и образующих их материнских пород к водной и ветровой эрозии, так как этими факторами обусловливается твердый сток речных систем. Наконец, определенное влияние оказывают процессы почвообразования и характер формирующегося почвенного покрова на химизм вод. По совокупности всех перечисленных факторов влияния почвенного покрова на гидрологические условия Республики Коми, отдельные части территории различны между собой.

Материнские породы в речных долинах на большей части территории Республики Коми, как на севере, так и на юге, представлены преимущественно аллювиальными образованиями, обычно хорошо фильтрующими и легко впитывающими атмосферные осадки.

Своеобразное место в гидрологическом отношении занимают почвенные разности болотного типа. Последние в известной мере регулируют зимний сток, так как характеризуются замедленной промерзаемостью, вследствие высокой влажности. Кроме того, почвы этого типа в заметной мере оказывают влияние на химизм вод благодаря кислой реакции, наличию гуминовых кислот и переносу значительных количеств железа водами грунтового стока.

Значительная часть территории городского поселения «Междуреченск» является ограниченно благоприятной для градостроительного освоения.

Сюда относятся следующие участки:

•	увалистые, заболоченные равнины со значительным эрозионным расчленением;

•	моренные равнины со значительным эрозионным расчленением, сложенные покровными суглинками, супесями. Характерно заболачивание понижений;

Территориями неблагоприятными для градостроительного освоения являются:

•	заболоченные понижения, болота;

- пойменный комплекс.

# 2 ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

При разработке Генерального плана рассматривались 2 варианта развития городского поселения: инерционный и инновационный.

Инерционный (сдержанный) сценарий подразумевает развитие муниципального образования по достигнутому уровню производственной базы, использованию ресурсного потенциала, в соответствии со сложившимися социальными условиями и динамикой численности населения, численность которого к 2038 году должна будет составить 1023 человека. В качестве минимальных мероприятий определены ремонт существующих транспортных и инженерных сетей, объектов соцкультбыта (минимальные мероприятия - это те, которые связаны с подержанием достигнутого уровня социально-экономического развития).

Инновационный вариант социально-экономического развития – это принятие в качестве перспективного сценария положительной (по сравнению с инерционным сценарием) динамики в изменении численности населения села, которая к 2040 году должна будет составлять 3300 человек. Оптимистичный (инновационный вариант) предусматривает развитие производственной базы, развитие инженерной инфраструктуры, улучшение социальных и культурно-бытовых условий жизни населения.

Мероприятия по развитию инфраструктуры и жилищного строительства предложенного в Генеральном плане рассчитывались исходя из инновационного сценария развития поселения.

Инновационный вариант развития городского поселения «Междуреченск» разрабатывался на основе следующих нормативных документов:

- Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Постановления Правительства РФ от 20.03.2003г. № 165 «О внесении изменений и дополнений в порядок разработки и реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых участвует Российская Федерация»;

- Схемы территориального планирования Республики Коми;

- Стратегия социально-экономического развития муниципального образования муниципального района «Удорский» на период до 2020 года;

- Схемы территориального планирования Удорского района Республики Коми.

Главным условием реализации инновационного варианта развития является привлечение в экономику, инфраструктуру и социальную сферу муниципального образования достаточных финансовых ресурсов. Инновационный сценарий развития предполагает в процессе его реализации осуществлять разработку и принятие программных мероприятий в различных сферах деятельности, в том числе коммерческих инвестиционных проектов.

## 2.1 Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

| Наименование | Период реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| I. Новое качество жизни |
| Развитие здравоохранения | 2018-2024 годы | Минздрав России |
| Развитие образования | 2018-2025 годы | Минпросвещения России |
| Социальная поддержка граждан | 2013-2024 годы | Минтруд России |
| Доступная среда | 2011-2025 годы | Минтруд России |
| Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации | 2018-2025 годы | Минстрой России |
| Развитие пенсионной системы | 2020-2035 годы | Минтруд России |
| Содействие занятости населения | 2013-2024 годы | Минтруд России |
| Развитие культуры и туризма | 2013-2024 годы | Минкультуры России |
| Охрана окружающей среды | 2012-2024 годы | Минприроды России |
| Развитие физической культуры и спорта | 2013-2024 годы | Минспорт России |
| Реализация государственной национальной политики | 2017-2025 годы | ФАД России |

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

| Наименование государственной программы Республики Коми | Ответственный исполнитель |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| I. Новое качество жизни |
| 1. Развитие здравоохранения | Министерство здравоохранения Республики Коми |
| 2. Развитие образования | Министерство образования и молодежной политики Республики Коми |
| 3. Социальная защита населения | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми |
| 4. Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности | Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми |
| 5. Содействие занятости населения | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми |
| 6. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Комитет Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций |
| 7. Культура Республики Коми | Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми |
| 8. Развитие физической культуры и спорта | Министерство физической культуры и спорта Республики Коми |
| II. Инновационное развитие и модернизация экономики |
| 9. Развитие экономики | Министерство экономики Республики Коми |
| 10. Развитие промышленности | Министерство промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми |
| 11. Информационное общество | Министерство массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми |
| 12. Развитие транспортной системы | Министерство строительства и дорожного хозяйства Республики Коми |
| 13. Развитие городского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми | Министерство городского хозяйства и продовольствия Республики Коми |
| 14. Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды | Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми |
| 15. Развитие лесного хозяйства | Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми |
| III. Эффективное государственное управление |
| 16. Кадровая политика в системе государственного и муниципального управления в Республике Коми | Управление государственной гражданской службы Республики Коми |
| 17. Управление государственным имуществом Республики Коми | Министерство Республики Коми имущественных и земельных отношений |
| 18. Управление государственными финансами и государственным долгом | Министерство финансов Республики Коми |

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

- Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры ГП «Междуреченск» на 2018-2027 годы;

- Программа комплексного развития социальной инфраструктуры ГП «Междуреченск» на 2018-2029 гг.

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры ГП «Междуреченск» на 2018-2028 гг.

## 2.2 Территориально-планировочная организация муниципального образования

Система расселения Удорского района является частью региональной системы расселения Республики Коми. В тоже время Удорская система расселения является самостоятельной, районной системой, включающей в себя локальные системы расселения.

Планировочная структура, районная система расселения и функциональное зонирование носят главным образом линейный характер.

Формирование пространственной композиции выполнено на основе индивидуальных особенностей поселения, исторического и природного потенциала, своеобразия ландшафтной структуры и территориальных возможностей муниципального образования.

Основной идеей архитектурно-планировочных решений является повышение уровня комфортности среды проживания и достижение нормативной обеспеченности населения социальными услугами и инженерной инфраструктурой.

Планировочными осями городского поселения являются автомобильные дороги общего пользования местного значения, обеспечивающие, главным образом, связь между населенными пунктами.

Подцентром расселения городского поселения является поселок городского типа  Междуреченск Междуреченск. В городском поселении преобладают преобладают многоквартирные пятиэтажные  жилые дома. Индивидуальных одноэтажных домов всего 2. В п. Селэгвож многоквартирные двухэтажные дома.

К территориям и объектам, находящимся в федеральной собственности, относятся:

  - земли лесного фонда;

К территориям и объектам, находящимся в региональной собственности, относятся:

- объекты культурного наследия регионального значения;

- земельные участки и объекты недвижимого имущества (находящиеся в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании, временном пользовании, аренде), входящие в реестр собственности Республики Коми;

- территории автомобильных дорог регионального значения, значащихся в реестре собственности Республики Коми

К территориям и объектам, находящимся в муниципальной собственности, относятся:

- территории индивидуальной и малоэтажной жилой застройки;

- территория общественной застройки (за исключением территорий, находящихся в частной собственности);

- территории детских дошкольных учреждений, общеобразовательных учреждений;

- территории общего пользования в границах населенных пунктов (зеленые насаждения, физкультурно-спортивные сооружения, лечебно-оздоровительные учреждения и учреждения социального обслуживания, улицы, дороги, проезды, площадки);

- территории производственной и коммунально-складской застройки (за исключением территорий, находящихся в федеральной, частной собственности и собственности субъекта РФ);

- территории специального назначения, в том числе кладбищ.

## Экономическая база муниципального образования

Перечень предприятий приведен ниже.

Таблица 4 – Перечень промышленных предприятий

| Объект | Класс вредности |
| --- | --- |
| КОС | - |
| Деревообрабатывающее производство | III |
| Производство лесопильное | IV |
| Производство хлеба (до 2,5 т/сут.) | V |
| СТО | V |

Проектные предложения

Стратегический выбор муниципального района «Удорский» - обеспечение повышения качества жизни, динамичного и устойчивого экономического роста на основе активизации имеющегося потенциала района.

Основываясь на стратегическом выборе (миссии) муниципального района, исходя из результатов SWOT-анализа, стратегическими приоритетами социально-экономического развития является следующее:

1) содействие созданию и развитию новых перерабатывающих мощностей, росту выпуска промышленной продукции, повышению эффективности управления муниципальным имуществом;

2) развитие малого и среднего бизнеса, улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, стимулирование и поддержка предпринимательских инициатив,  создании новых производств  и сохранение существующих, создание условий для привлечения инвестиций, повышение ответственности органов местного самоуправления сельских поселений за  развитие малого и среднего бизнеса;

3)  создание условий для устойчивого развития агропромышленного комплекса и сельских территорий; повышение эффективности сельскохозяйственного производства и увеличение его объёмов, строительство новых комплексов и реконструкция имеющихся, восстановление сельхозугодий.

4)	развитие индивидуально-жилищного строительства, реализация программы переселения из ветхого и аварийного жилья, сохранение ежегодных объемов строительства.

5)	модернизация, реконструкция и создание инженерно-коммуникационных сетей, улучшение качества жилищных условий населения и  повышение качества услуг жилищно-коммунальной сферы, газификация  населенных пунктов, улучшение качества питьевой воды, строительство временных площадок для хранения ТБО, улучшение качества дорожно-уличной сети;

6)	обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, социального благополучия населения, обеспечение доступности и улучшение качества медицинских, образовательных, физкультурно-оздоровительных  и иных социальных услуг;

7)    создание условий для формирования, воспроизводства и развития кадрового потенциала

8)    повышение доступности и качества государственных и муниципальных услуг для населения;

9)  обеспечение открытости информации о деятельности органов местного самоуправления;

10)	создание условий для развития туризма.

Генеральным планом предлагается развитие малого и среднего бизнеса на территории городского поселения «Междуреченск» за счет привлечения инвестиций, развитие туристической инфраструктуры и «придорожного» бизнеса.

Основная задача развития производственной сферы – создание условий для роста занятости и доходов населения. Проектные решения по развитию производственной сферы сформированы с учетом эффективного использования природного потенциала городского поселения «Междуреченск» и имеющейся производственной базы.

Основными направлениями развития производственной сферы городского поселения «Междуреченск»  являются  лесная отрасль, Городское хозяйство, пищевая промышленность.

В настоящее время в большинстве населенных пунктов основной трудовой деятельностью населения является лесная отрасль.  С целью развития деревообрабатывающего производства запланировано размещение в большинстве населённых пунктов малых цехов лесопиления.

Развитие городского хозяйства предложено на базе действующих сельскохозяйственных предприятий.

Развитие производственно-коммунальных объектов и селитебной зоны в центральных поселениях требует предусмотреть дополнительные меры по пожарной безопасности. Настоящим генеральным планом предусмотрено размещение пожарных депо во всех населенных пунктах городского поселения.

## Население

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки тенденций экономического роста территории. Возрастной, половой и национальный составы населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит и производственный потенциал того или иного региона. Зная численность населения на определенный период, можно прогнозировать численность и структуру занятых, объемы жилой застройки и социально-бытовой сферы.

Характеристика существующей демографической ситуации производилась на основе данных, предоставленных администрацией городского поселения. Динамика численности населения представлена в таблице 5.

Таблица 5 - Динамика численности населения 2010-2020  г.

| Годы | Численность постоянного населения, тыс. человек |
| --- | --- |
| 2006 | 2129 |
| 2010 | 1525 |
| 2013 | 1377 |
| 2018 | 1221 |
| 2020 | 1161 |

Прогноз численности населения

Современные демографические характеристики позволяют сделать прогноз изменения численности на перспективу.

Расчет перспективной численности населения обусловлен тремя основными параметрами (рождаемость, смертность и механический приток), которые в формировании численности и возрастной структуры населения участвуют как единое целое; для данного прогноза были использованы следующие показатели:

- общие коэффициенты рождаемости, смертности и миграции населения за последние годы;

- данные о динамике численности населения.

Численность населения рассчитывается с учетом среднегодового общего прироста, сложившегося за последние годы в городском поселении, согласно существующей методике по формуле:

Но = Нс (1 + О/100)Т,

где:

Но – ожидаемая численность населения на расчетный год;

Нс – существующая численность населения;

О – среднегодовой общий прирост;

Т – число лет расчетного срока.

Оценка перспективного изменения численности населения в достаточно широком временном диапазоне (до 2040 г.) требует построения двух вариантов прогноза (условно «инерционный» и «инновационный»). Они необходимы в условиях поливариантности дальнейшего социально-экономического развития территории.

Расчетная численность населения и половозрастной состав населения были определены на две даты: 2025 год (первая очередь генерального плана) и 2038 год (расчетный срок).

«Инерционный» сценарий прогноза предполагает сохранение сложившихся условий смертности, рождаемости и миграции.

«Инновационный» сценарий основан на росте числа жителей села за счёт повышения уровня рождаемости, снижения смертности, миграционного притока населения.

Данные для расчета ожидаемой численности населения и результаты этого расчета представлены в таблице.

Таблица 6 - Расчет прогнозной численности населения

| Показатели | Значение |
| --- | --- |
|  | инерционный сценарий | инновационный сценарий |
| Численность населения, чел. на 01.01.2020 г. | 2906 | 2906 |
| Срок первой очереди, лет | 5 | 5 |
| Расчетный срок, лет | 20 | 20 |
| Ожидаемая численность населения на 01.01.2026 г., чел | 934 | 1050 |
| Ожидаемая численность населения на 01.01.2041 г., чел. | 856 | 949 |

Инерционный сценарий прогноза показывает, что при инерционном сценарии прогноза ожидаемая численность населения составит 856 человека, в то время как при инновационном сценарии данное значение будет 949 человек.

Для дальнейших расчетов в генеральном плане численность населения принимается по инновационному сценарию, согласно которому число жителей муниципального образования к 2041 году составит 949 человек, на 1 очередь (01.01.2026 г.) – 1050 человек.

Перспективы демографического развития будут определяться:

- улучшением жилищных условий;

- обеспечения занятости населения;

- улучшением инженерно-транспортной инфраструктуры;

- совершенствованием социальной и культурно-бытовой инфраструктуры;

- созданием более комфортной и экологически чистой среды;

- созданием механизма социальной защищённости населения и поддержки молодых семей, стимулированием рождаемости и снижением уровня смертности населения, особенно детской и лиц в трудоспособном возрасте.

## Жилищный фонд

Жилищный фонд поселения представлен:

- индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками;

- многоквартирной застройкой от 2-х до 5-ти этажей в кирпичном исполнении (Междуреченск – 5 этажей, п.Селэгвож – 2 этажа), деревянные многоквартирные  дома отсутствуют.

На 1 января 2020 года жилищный фонд с. Междуреченск составил 40,8 тыс. м2 общей площади.

Основная часть жилищного фонда поселения располагается в жилых зонах пгт. Междуреченск. Жилая застройка пгт. Междуреченск представлена следующими видами домов:

многоквартирные среднеэтажные (5 этажей) секционные жилые дома – в центральной части пгт. Междуреченск;

индивидуальные малоэтажные (до 2-х этажей) жилые и дачные (садовые) дома – к востоку, югу, западу и северо-западу от центральной части пгт. Междуреченск.

На первых этажах многоквартирных жилых домов, а также во встроенных и пристроенных к ним помещениях зачастую располагаются объекты общественно-делового назначения.

Жилая застройка п. Селэгвож представлена следующими видами домов:

многоквартирные малоэтажные (2-3 этажа) секционные жилые дома – в западной части п. Селэгвож;

индивидуальные (одноквартирные) одноэтажные жилые дома – к востоку и северо-востоку от многоквартирной застройки.

Места размещения жилой застройки вне территорий населенных пунктов в поселении отсутствуют.

## Система культурно-бытового обслуживания

Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека объектов, коммуникаций, а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Образование и воспитание

Образовательная система – совокупность образовательных учреждений, призванных удовлетворить запросы жителей в образовательных услугах и качественном специальном образовании.

Структура образовательных учреждений состоит из:

- дошкольных образовательных учреждений;

- общеобразовательных школьных учебных заведений.

Таблица 7 – Объекты образования

| Показатели | Ед. измерения | 2020 |
| --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные организации | единица | 1 |
| Число общеобразовательных организаций на начало учебного года | единица | 1 |
| Число вечерних (сменных) общеобразовательных организаций | единица | - |

Здравоохранение и социальное обеспечение

Таблица 8 – Объекты здравоохранения

| Показатели | Ед. измерения | 2020 |
| --- | --- | --- |
| Число больничных организаций (отделений) здравоохранения: |  |  |
| больничные организации | единица | 1 |
| поликлинические отделения для взрослых в составе больничных организаций и других ЛПО | единица | - |
| поликлинические акушерско-гинекологические отделения(кабинеты), женские консультации в составе больничных организаций и других ЛПО | единица | - |
| поликлинические детские отделения (кабинеты) в составе больничных организаций и других ЛПО | единица | - |
| поликлинические стоматологические отделения (кабинеты) в составе больничных организаций и других ЛПО | единица | - |
| отделения скорой помощи в составе больничных организаций | единица | - |
| фельдшерско-акушерские пункты | единица | - |

Учреждения культуры

Главной целью сферы культуры является предоставление жителям возможности получения необходимых культурных благ при обеспечении их доступности и многообразия и целенаправленное воздействие на личность для формирования определенных положительных качеств.

Таблица 9 – Культурно-досуговые учреждения

| Показатели | Ед. измерения | 2020 |
| --- | --- | --- |
| Число организаций культурно-досугового типа | единица | 1 |
| Число библиотек | единица | 1 |
| Число музеев | единица | - |
| Число обособленных подразделений (филиалов) организаций культурно-досугового типа | единица | - |
| Число обособленных подразделений (филиалов) библиотек | единица | - |
| Число детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств | единица | - |

Бытовое обслуживание, общественное питание

Таблица 10 – Объекты бытового обслуживания

| Показатели | Ед. измерения | 2020 |
| --- | --- | --- |
| ремонт, окраска и пошив обуви | единица | - |
| ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий | единица | - |
| ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов и изготовление металлоизделий | единица | - |
| техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования | единица | - |
| изготовление и ремонт мебели | единица | - |
| химическая чистка и крашение | единица | - |
| парикмахерские и косметические услуги | единица | 1 |

Проектные предложения

Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания в значительной мере способствует достижению главной цели градостроительной политики села – обеспечения комфортности проживания.

В связи с этим, Генеральным планом для каждой группы предприятий обслуживания и для совокупности учреждений как системы выработан ряд предложений, основанных на анализе существующей ситуации, нормативных и архитектурно-планировочной структуре генерального плана.

В городском поселении проектом предполагается размещение следующих объектов:

Образование

- пгт. Междуреченск - капитальный ремонт детского сада;

- капитальный ремонт СОШ в пгт. Междуреченск

Культура и досуг

- ремонт объекта центр культуры  и досуга в пгт. Междуреченск

Физическая культура и спорт

- Ремонт физкультурно-оздоровительных объектов пгт. Междуреченск

Здравоохранение

- капитальный ремонт амбулатории в пгт. Междуреченск.

## Транспортная инфраструктура муниципального образования

### Внешний транспорт

Автомобильный транспорт

Внешние транспортные связи с пгт. Междуреченск осуществляются автомобильным транспортом и железнодорожным транспортом.

Расстояние от от Междуреченска до столицы Республики Коми г. Сыктывкар составляет 256 км.

Автомобильный транспорт общего пользования Характеристики автомобильных дорог общего пользования на территории поселения приведены ниже.

Таблица 11 – Характеристики автомобильных дорог общего пользования

| Наименование автодороги | Протяженность, км | Покрытие |
| --- | --- | --- |
|  | Общая | В пределах поселения |  |
| *Автомобильные дороги общего пользования регионального значения |
| «Айкино – Кослан» 87 ОП РЗ 87К – 005 | 97,7 | 24,0 | Усовершенствованное |
| «Подъезд к пгт. Междуреченск от автомобильной дороги «р. Субась – Усогорск» 87 ОП РЗ 87К – 152 | 6,0 | 6,0 |  |
| **Автомобильные дороги общего пользования местного значения поселений, находящиеся в границах населенных пунктов |
| пгт. Междуреченск | 8,0 | По основным улицам и проездам населенного пункта |
| п. Селэгвож | 2,5 |  |
| Автомобильные дороги прочие | - | - | - |
| Итого по поселению без улиц и прочих автодорог |  | 30 | - |

Перевозка пассажиров выполняется по по следующим направлениям – Усогорск (Кослан), Ёдва.

Приоритетным для субъектов Федерации севера становится широтное направление магистральных автомобильных дорог, которое способствует снижению транспортных затрат на перевозку продукции и установлению прямых связей автономных округов с соседними субъектами Федерации: республикой Коми, Свердловской и Пермской областями Урала, Томской и Омской областями Сибири. Реализация федеральной и региональной программ строительства магистральных автомобильных дорог предусматривает применение современных зарубежных технологий и соответствие мировым стандартам дорожного сервиса.

Согласно утвержденной программе, предусмотрено строительство автомобильных дорог на территории Удорского района. Это резко увеличит объем транзитного и личного транспорта.

В связи с увеличивающимся уровнем автомобилизации городского поселения «Междуреченск» необходимо произвести реконструкцию существующей сети автомобильных дорог и улиц (с капитальным типом покрытия). Строительством новых автомобильных дорог можно увеличить коэффициент транспортной доступности до населенных пунктов и значительно улучшить транспортное обслуживание территории городского поселения. В целях развития транспортного обеспечения территории городского поселения предложены следующие мероприятия в транспортную схему:

  - строительство автомобильной дороги в микрорайонах застройки с. Междуреченск  IV технической категории.

В соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" вдоль автомобильных дорог на расстоянии 50 м. для дорог 3-4 тех.кат., 25 м. для дорог – 5 тех.кат. от границы полосы отвода дороги, это положение распространяется и на дороги местного значения, устанавливаются придорожные полосы. На участки в границах придорожных полос накладываются ограничения.

При расширении населенных пунктов застройка должна производиться в соответствии с нормативами градостроительного проектирования на расстоянии не менее 50 метров от края основной проезжей части, присоединение застраиваемой территории должно осуществляться к единому съезду с автодороги общего пользования.

Технологические коридоры для размещения проектируемых и перспективных линейных сооружений и инженерных коммуникаций должны размещаться за границами придорожных полос. Для их размещения необходимо предусмотреть резервирование земельных участков, особенно в границах застраиваемых территорий.

Структура улично-транспортной сети поселения в рамках предложений генерального плана предусматривает формирование улично-транспортной сети поселения с обеспечением связей селитебных и производственно-коммунальных зон.

В соответствии с СНиП 2.07.01-89* в проекте принята следующая классификация улиц и дорог:

- магистральные улицы;

- улицы местного значения;

- проезды.

Все существующие магистральные улицы сохраняют своё значение, предусматривается лишь их реконструкция с доведением параметров до нормативных, при этом трассировки и ширина улиц в «Красных линиях» в исторически сложившейся планировке и застройки сохраняется.

Ширины проезжих частей приняты:

- на магистральной улице – 9-12 м;

- на улицах местного значения – 6,0 м:

- проездов – 3,5 м. с устройством пешеходных тротуаров – 1.5 м.

Здания и сооружения автосервиса

Для качественного обслуживания водителей и пассажиров на протяжении всего пути необходимо предусмотреть расположение основных объектов транспортной инфраструктуры: АЗС, СТО, площадки отдыха.

Расчет количества СТО

В соответствии с требованиями СНиП 2.05.02 – 85 п.10.14 число постов на дорожных станциях технического обслуживания в зависимости от расстояния между ними и интенсивности движения рекомендуется принимать:

- при расстоянии 80-100 км и интенсивности до 3000 авт/сут (примем как для III технической категории) – количество постов при одном СТО принимается равное 2. Размещение СТО принимается одностороннее.

Расчет количества АЗС

В соответствии с требованиями СНиП 2.05.02 – 85 п.10.12 и 10.13:

- при интенсивности от 2000 до 3000 авт/сут мощность АЗС составляет 500 заправок в сутки при одностороннем размещении АЗС и расстоянии между ними 50км. Также при размещении АЗС учитываются следующие принципе проектирования: не ближе 1000 м от мостовых переходов.

Расчет вместимости площадок для отдыха

В соответствии с требованиями СНиП 2.05.02 – 85 п.10.11 – площадки отдыха следует предусматривать через каждые 25-35 км, при этом вместимость площадок отдыха для дороги III технической категории должна быть 10-15 автомобилей. Ориентировочно схема размещения площадки отдыха:

Рисунок 1 Схема площадки-стоянки автомобилей для кратковременного отдыха

Для комплексного обслуживания водителей и автомобилей необходимо устройство придорожных комплексов, предварительная схема которых приведена ниже:

Рисунок 2 Схема площадки-стоянки автомобилей совмещенная с СТО и АЗС

Здания и сооружения дорожной службы

Размещение объектов и зданий дорожной службы осуществляется согласно п.10 СНиП 2.05.02-85.

К зданиям и сооружениям дорожной службы относятся – комплексы зданий и сооружений основного и низового звеньев дорожной службы. К зданиям низового звена дорожной службы относятся: производственный корпус по техническому обслуживанию дорожных машин и автомобилей с административно-бытовыми помещениями, стоянки (холодные и теплые) на списочный состав парка машин, расходные склады противогололедных химических материалов, склады ГСМ, РММ.

Комплексы зданий и сооружений дорожной службы, как правило, следует размещать у населенных пунктов. Для комплексов зданий и сооружений следует предусматривать общее энергетическое снабжение, водопровод, канализацию, отопление, связь. При этом также необходимо учитывать возможность кооперирования с близко расположенными предприятиями в части организации общественного питания, медицинское обслуживание, пожарной охраны, благоустройства прилегающих территорий.

Участок дороги, обслуживаемый низовым звеном дорожной службы для дороги III технической категории составит 55-70 км (согласно т.52 СНиП 2.05.02 - 85). Проведя анализ было определено, что необходимо наличие ДРСУ вблизи п.Междуреченск.

Железнодорожный транспорт

Железнодорожный транспорт общего пользования на территории поселения обслуживается Северной железной дорогой (Сосногорский регион) АО «РЖД».

По территории поселения проходят железнодорожные ветки федерального значения, характеристики которых приведены ниже.

Таблица 12 – Характеристики железных дорог общего пользования (линейные объекты)

| Наименование | Протяженность, км | Протяженность в пределах поселения, км |
| --- | --- | --- |
| Железнодорожная ветка «Микунь – Вендинга» | 177,0 | 30,0 |
| Железнодорожная ветка «Селэгвож – Кослан» | 20,1 | 6,5 |
| Железнодорожные пути прочие | - | - |

Перечень объектов железнодорожного транспорта, не являющихся линейными, приведен ниже

Таблица 13 – Перечень объектов железнодорожного транспорта, не являющихся линейными

| Наименование | Вид объекта |
| --- | --- |
| Селэгвож СЕВ | Станция и вокзал(140,4 км от ст. Микунь, Код станции – 283400) |
| Усва СЕВ | Станция (132,3 км от ст. Микунь, Код станции – 283300) |

Перевозка пассажиров выполняется по маршруту Сыктывкар – Кослан.

Воздушный транспорт

В целях сохранения вертолетных сообщений внутри Удорского района заинтересованным авиакомпаниям и администрации Удорского района необходимо решить несколько принципиально важных вопросов:

- провести исследования и составить прогноз потребителей района в авиатранспортном обеспечении на период до 2025 года на основе анализа современного состояния рынка авиаперевозок, авиационных работ и прогноза социально-экономического развития района при конкурентоспособности различных видов транспорта со следующими направлениями роста спроса:

- внутрирегиональные и местные перевозки;

- авиационные работы;

- авиация общего назначения;

- социально значимые сегменты рынка перевозок и авиационных работ;

- определить потребности района в развитии авиационной инфраструктуры для удовлетворения ожидаемого спроса на авиаперевозки и авиаработы:

- рациональный для условий района типоразмерный ряд воздушных судов;

- оптимальное количество каждого типа воздушного судна для развития парка с учетом планируемого списания воздушных судов  и ожидаемого развития спроса населения и экономики на авиауслуги;

- цены на билеты и услуги, позволяющие получить прибыль.

Все это качественно отразиться на транспортной доступности и уровне обслуживания населения района.

### Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть муниципального образования представляет собой часть территории, ограниченную красными линиями и предназначенную для движения транспортных средств и пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций, размещения зеленых насаждений и шумозащитных устройств, установки технических средств информации и организации движения.

Категории улиц и дорог приняты в соответствии с классификацией с СП 42.13330.2016, приведенной в следующих таблицах:

Таблица 14 - Параметры улиц и дорог городского поселения

| Категория дорог и улиц | Основное назначение дорог и улиц |
| --- | --- |
| Основные улицы городского поселения | Проходят по всей территории городского населенного пункта, осуществляют основные транспортные и пешеходные связи, а также связь территории жилой застройки с общественным центром. Выходят на внешние дороги |
| Местные улицы | Обеспечивают связь жилой застройки с основными улицами |
| Местные дороги | Обеспечивают связи жилых и производственных территорий, обслуживают производственные территории |
| Проезды | Обеспечивают непосредственный подъезд к участкам жилой, производственной и общественной застройки |

Таблица 15 – Расчетные параметры улиц и дорог городского поселения

| Категория сельских улиц и дорог | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения (суммарно в двух направ- лениях) | Наимень- ший радиус кривых в плане без виража, м | Наиболь- ший продоль- ный уклон, ‰ | Наимень- ший радиус вертика- льной выпуклой кривой, м | Наимень- ший радиус вертика- льной вогнутой кривой, м | Ширина пешехо- дной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные улицы городского поселения | 60 | 3,5 | 2-4 | 220 | 70 | 1700 | 600 | 1,5-2,25 |
| Местные улицы | 40 | 3,0 | 2 | 80 | 80 | 600 | 250 | 1,5 |
| Местные дороги | 30 | 2,75 | 2 | 40 | 80 | 600 | 200 | 1,0 (допус- кается устраивать с одной стороны) |
| Проезды | 30 | 4,5 | 1 | 40 | 80 | 600 | 200 | - |

Живописная нерегулярная сетка улиц логично вписалась в живописную структуру рельефа и природно-сложившийся рисунок рек. В свое время такая система улиц сыграла положительную роль для развития населенных пунктов, и существующая застройка представляет собой памятник градостроительного искусства, сохранившегося в своем первоначальном виде.

Однако, в настоящее время, территория застройки, расчлененная этой системой улиц на множество мелких кварталов, уже не может удовлетворять современным требованиям. Проектом предлагается дифференцировать улицы на пешеходные и транспортные, избегая, таким образом, деформации исторически сложившейся системы улиц, укрупнив одновременно кварталы до жилых образований. Центральные нерегулярные улицы по мере нарастания и реконструкции прилегающих кварталов проектом предусматривается превратить в пешеходные эспланады, которые призваны связать исторически сложившуюся застройку центра с проектными центрами жилых образований. Этим улицам отводится главная градоформирующая роль при дальнейшем развитии поселений. Этим достигается преемственность и последовательность предполагаемой застройки, обусловленность возникновения новых элементов планировки. Значение этих улиц сегодня деформировано в связи с появлением превалирующей транспортной функции.

В данном проекте предполагается сохранить существующую сетку улиц. Ширина улиц также остается в основном без изменений. В связи с этим появляется необходимость в дороге для пропуска движения грузового транспорта. Проектом предлагается отвести поток грузового транспорта за пределы селитебной зоны. Существующая улично-дорожная сеть дифференцируется на магистральные улицы, улицы местного значения и проезды.

Проектные предложения

Генеральным планом предусматривается сохранение и дальнейшее развитие сложившейся структуры улично-дорожной сети

На I очередь строительства предусмотрены следующие мероприятия:

- асфальтирование улиц с грунтовым покрытием;

- установка уличного освещения на неосвещенных участках улично-дорожной сети;

- нанесение дорожной разметки, замена поврежденных и установка новых дорожных ограждений, замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков, установка дорожных знаков индивидуального проектирования;

- при организации новой жилой застройки предусмотреть строительство улично-дорожной сети (новых улиц, переулков).

Улично-дорожную сеть следует проектировать в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

Генеральным планом на расчетный срок строительства предусмотрены следующие мероприятия:

- замена поврежденных и установка новых дорожных ограждений, замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков;

- асфальтирование улиц с грунтовым покрытием и асфальтирование улиц в районах новой застройки.

## Инженерное оборудование территории

В составе Генерального плана разработаны мероприятия по развитию систем инженерного оборудования, направленные на комплексное инженерное обеспечение жилых районов, модернизацию и реконструкцию устаревших инженерных коммуникаций и головных источников, внедрение политики ресурсосбережения.

Территория муниципального образования обеспечена инженерными сетями с возможностью подключения к ним жилых домов, обслуживающих и производственных объектов.

### 2.8.1 Водоснабжение

Водоснабжение городского поселения «Междуреченск» осуществляется централизованной системой водоснабжения.

На территории поселения функционируют две эксплуатационные зоны водоснабжения: система водоснабжения поселка городского типа Междуреченск и система водоснабжения станции Селэгвож.

Система водоснабжения городского поселения Междуреченск включает: поверхностный водозабор из реки Чим, очистные сооружения и водопроводные сети.

Система водоснабжения станции Селэгвож включает: водозабор из реки Селэгвож (осуществляется из реки Селэгвож в 10 км от устья, в 2 х км северо-западнее от населенного пункта), очистные сооружения и водопроводные сети.

Водозабор п. Междуреченск расположен в 49 км от устья, с южной стороны, в двух километров от поселка.

Вода из р. Чим через под русловый оголовок (четыре входные перфорированные трубы диаметром 150 мм, закрытые рыбозащитной сеткой 2×2 мм и заглубленные в гравий) самотеком поступает в два береговых колодца, далее по трубопроводу диаметром 150 мм в следующий береговой колодец, откуда по двум трубопроводам диаметром 200 мм поступает в береговую шахту-отстойник высотой 7 м и диаметром 4 м, затем по трем трубопроводам  диаметром 200 мм подается на станцию первого подъема, далее подается на водоочистную станцию (второй подъем).

Насосная станция первого подъема водозабора п. Междуреченска укомплектована тремя насосами, один из которых находится в постоянной работе на подачу воды на водоочистную станцию. Два насоса находятся в резерве.

Для транспортирования и подачи воды к местам потребления служат водоводы и водопроводные сети. От водозабора п. Междуреченск по водопроводу Dy200 вода подается в водопроводную сеть населенного пункта. Длина водовода от водозабора до распределительной сети 1756 м.

Общая протяженность водопроводной сети холодного водоснабжения составляет 4412,1 м, в т. ч. 695 м транзитных сетей надземной прокладки и 3717,1 м – подземной бесканальной. По своей конфигурации водопроводная сеть поселка Междуреченск является кольцевой. Средний наружный диаметр трубопроводов – 143 мм.

Забор воды осуществляется из р. Селэгвож. Уровень воды в месте забора зарегулирован свайным оголовком, оборудованным рыбозащитной сеткой 2×2 мм.

Вода из реки самотеком поступает в береговой колодец, откуда попадает в колодец-шахту первого подъема и насосами подается на водоочистную станцию.

Насосная станция первого подъема оборудована насосами марки К-80-50-200, производительностью 50 м³/час и К20/30, производительностью 20 м³/час.

Водоочистная станция, производительностью предназначена для подготовки воды из открытого водо-источника с содержанием взвешенных веществ до 2000 мг/дм³.

В состав водоочистных сооружений входят:

- резервуар чистой воды;

- отстойники и фильтры;

- хлораторная.

На водоочистных сооружениях вода подвергается двум этапом очистки-механической и обеззараживанию.

Учет воды ведется по прибору учета, установленном на трубопроводе, подающем воду из шахты первого подъема на водоочистную станцию.

Забор воды осуществляется из р. Селэгвож. Уровень воды в месте забора зарегулирован свайным оголовком, оборудованным рыбозащитной сеткой 2×2 мм.

Вода из реки самотеком поступает в береговой колодец, откуда попадает в колодец-шахту первого подъема и насосами подается на водоочистную станцию.

Насосная станция первого подъема оборудована насосами марки К-80-50-200, производительностью 50 м³/час и К20/30, производительностью 20 м³/час.

Водоочистная станция, производительностью предназначена для подготовки воды из открытого водо-источника с содержанием взвешенных веществ до 2000 мг/дм³.

В состав водоочистных сооружений входят:

- резервуар чистой воды;

- отстойники и фильтры;

- хлораторная.

На водоочистных сооружениях вода подвергается двум этапом очистки-механической и обеззараживанию.

Учет воды ведется по прибору учета, установленном на трубопроводе, подающем воду из шахты первого подъема на водоочистную станцию.

Горячее водоснабжение населения п. Междуреченск (с использованием закрытой системы теплоснабжения) осуществляется от котельной расположенной в п. Междуреченск расположенной по ул. Интернациональная, 28 по сети горячего водоснабжения.

Общая протяженность водопроводной сети горячего водоснабжения составляет 1229,9 м в двухтрубном исполнении, в т. ч. 897,9 м надземной прокладки и 332 м – подземной	 в непроходных каналах. Средний наружный диаметр трубопроводов ГВС составляет 153 мм.

Централизованная система горячего водоснабжения в ст. Селэгвож отсутствует.

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения предусматривать:

-организацию зон санитарной охраны источников водоснабжения, водопроводных сооружений и водоводов;

-обустройство новых и приведение в соответствие существующих зон санитарной охраны водозаборов и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения.

Разработать и реализовать комплекс мероприятий по охране водных ресурсов и водных объектов, включающих:

-сохранение рек, ручьев, прудов и болот;

-расчистка, обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

-мониторинг водных объектов.

Расходы воды на пожаротушение

Противопожарный водопровод принимается объединенным с хозяйственно-питьевым. Расход воды для обеспечения пожаротушения устанавливаются в зависимости от численности населенного пункта согласно СП 8.13130.2009. «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Для расчета расхода воды на наружное пожаротушение принято два одновременных пожара с расходом воды 10 л/сек. Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Учитывая вышеизложенное, потребный расход воды на пожаротушение на I очередь и расчетный срок строительства составит:

Максимальный срок восстановления пожарного объема воды должен быть не более 72 часов.

Аварийный запас воды должен обеспечивать производственные нужды по аварийному графику и хозяйственно-питьевые нужды в размере 70% от расчетного расхода в течение 12 часов.

### 2.8.2	 Водоотведение

В п. Междуреченск функционирует система централизованного водоотведения.

Сточные воды от населения и абонентов (многоквартирные дома, здания образовательных учреждений, учреждений культуры, административные здания, магазины и т. д.) поступают на канализационные очистные сооружения.

Промышленные предприятия на территории поселения отсутствуют.

Очистные сооружения расположены в 500 м восточнее от поселка. 	Расстояние между территорией КОС и селитебной зоной составляет 300 метров.

Территории заповедников, зоны отдыха, музеи, памятники архитектуры и другие охраняемые объекты вблизи очистных сооружений не располагаются.

Сброс сточных вод осуществляется в ручей Гриша-Ёль в 2300 м от устья, правый приток р. Чим.

Сточные воды самотеком поступают на канализационные очистные сооружения, где проходят механическую, биологическую очистку и обеззараживание и далее по самотечному подземному коллектору, длиной 60 м, сбрасываются в ручей, который через 2,3 км впадает в р. Чим. Сточные воды самотеком поступают в приемную камеру и проходя через решетки очищаются от крупного мусора, на песколовках происходит осаждение песка. Песок из песколовок удаляется на пусковые площадки.

В первичных отстойниках происходит дальнейшая механическая очистка сточных вод.

Далее сточные воды поступают на биологическую очистку в аэротенки, где происходит полное окисление сточных вод активным илом. После аэротенков стоки проходят через вторичные отстойники в которых происходит оседание активного ила.

В хлораторной сточные воды подвергаются обеззараживанию гипохлоритом натрия.

Очищенные сточные воды по самотечному коллектору, длинной 60 м сбрасываются в ручей Гриша-Ель.

В состав очистных сооружений входят: приемная камера со зданием решеток, 2 горизонтальные песколовки, 3 первичных двуярусных отстойника, 3 аэротанка-смесителя, вторичные отстойники, минерализаторы осадка, 2 контактных резервуара, хлораторная, 2 иловые и 4 пусковые площадки, лоток Вентури.

Проектная производительность — 1,7 тыс. м³/сут.

Лабораторный контроль работы очистных сооружений, состава сбрасываемых сточных вод и их влияния на водоем осуществляется испытательной лабораторией АО «КТК» согласно утвержденной программе.

На ст. Селэгвож функционирует система централизованного водоотведения.

Сточные воды от населения и абонентов (многоквартирные дома и прочие потребители) поступают на канализационные очистные сооружения.

Промышленные предприятия в п. Селэгвож отсутствуют.

Территории заповедников, зоны отдыха, музеи, памятники архитектуры и другие охраняемые объекты вблизи очистных сооружений не располагаются.

Очистные сооружения поселка п. Селэгвож расположены в 700 м северо-восточнее от населенного пункта. 	Расстояние между территорией КОС и селитебной зоной составляет 700 метров. Сточные воды самотеком поступают на канализационные очистные сооружения, где проходят механическую, биологическую очистку и обеззараживание и далее по самотечному подземному коллектору, длиной 300 м, сбрасываются в ручей Безымянный, который через 700 м впадает в р. Селэгвож.

На стадии выполнения Генерального плана выделяются зоны планируемого размещения объектов социального и коммунально-бытового, рекреационно-туристического назначения, а также объектов сервисного обслуживания транзитного транспорта. Вид деятельности и проектные расходы хозбытовых стоков от данных объектов уточняются при выполнении Проекта планировки с учетом требований конкретного инвестора.

Для коренного улучшения водопроводно-канализационных сооружений  городского поселения «Междуреченск» необходимо создание специализированной службы.

### 2.8.3 Теплоснабжение

Системы централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения функционируют в пгт. Междуреченск и п. Селэгвож.

Производство и распределение тепловой энергии потребителям на территории поселения осуществляет Удорский филиал АО «Коми тепловая компания» («КТК») Протяжение тепловых сетей в двухтрубном исчислении:

пгт. Междуреченск – 2462 м;

п. Селэгвож – 818 м

Характеристики котельных, расположенных на территории поселения, приведены ниже.

Таблица 16 – Характеристики котельных.

| Котельная | Месторасположение | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Центральная котельная пгт. Междуреченск | пгт. Междуреченск, Интернацио- нальная ул., 28 | Проектная мощность -24,5 Гкал/ч. Присоединенная нагрузка – ок. 6,5 Гкал/ч. Топливо – дрова (щепа). Годовой расход топлива – 22000 т. Проект нормативов предельно допустимых выбросов согласован. (Заключение Роспотребнадзора от 05.06.2008 г. № 11.13.06.000.Т.000005.06.08) |
| Котельная железнодорожной | п. Селэгвож, Привокзаль- ная ул., 9 | Проектная мощность -0,9 Гкал/ч. Присоединенная нагрузка – ок. 0,35 Гкал/ч. Топливо – уголь. Годовой расход топлива – 480 т. |
| ст. «Селэг- вож СЕВ» |  | Проект нормативов предельно допустимых выбросов согласован. (Заключение Роспотребнадзора от 05.06.2008 г. № 11.13.06.000.Т.000005.06.08) |

В системе централизованного теплоснабжения муниципального образования существуют следующие недостатки, препятствующие надежному и экономичному функционированию системы:

- при выходе из строя котельной или аварии на магистральной сети, теплоснабжение участков полностью прекращается;

- резервные трубопроводы от существующей котельной отсутствуют;

- использование автономных резервных стационарных и мобильных источников теплоснабжения, в том числе потребителей первой категории, в настоящий момент не предусмотрено;

- 30% износа тепловых сетей.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что системы теплоснабжения имеют низкую надежность.

Генеральным планом городского поселения «Междуреченск» предполагается газификация существующих населенных пунктов, что придаст значительный стимул развитию теплоснабжения:

- строительство теплоисточников на газовом топливе: блочно-модульных котельных для обеспечения теплом среднеэтажной, малоэтажной и общественно-деловой застройки;

- строительство для коттеджной застройки автономных источников тепла, работающих с помощью газа и электроэнергии.

Теплоснабжение проектируемой коттеджной застройки предполагается локальное, от индивидуальных отопительных систем для каждого коттеджа, при помощи газа или электроэнергии.

Для обеспечения потребности в тепле предполагаемой общественно-деловой застройки, рекреационно-туристических комплексов и транспортно-сервисного центра, на территориях нового строительства размещается ряд проектируемых блок модульных котельных, работающих на газовом топливе. Котельные предполагаются локальными, работающими, в основном, на потребителей конкретного застройщика. Параметры котельных, их размещение и схема подачи тепла потребителям будут определены каждым инвестором индивидуально на последующих стадиях проектирования

Теплоснабжение школы и детского сада также возможно от проектируемых газовых блочно-модульных котельных (отопление школ возможно только от отдельно стоящего источника теплоснабжения – СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

Таким образом, перспективная схема теплоснабжения остается децентрализованной, что обусловлено рассредоточенностью существующих и проектируемых потребителей, имеющих, к тому же, незначительные единичные нагрузки.

На стадии выполнения Генерального плана выделяются зоны планируемого размещения объектов социального и коммунально-бытового, рекреационно-туристического назначения, а также объектов сервисного обслуживания транзитного транспорта. Вид деятельности и проектные расходы тепла для данных объектов уточняются при выполнении Проекта планировки с учетом требований конкретного инвестора.

Теплоснабжение проектируемой коттеджной застройки предполагается локальное, от индивидуальных отопительных систем для каждого коттеджа, при помощи газа или электроэнергии.

Теплоснабжение общественно – деловой застройки возможно от проектируемых газовых блочно-модульных котельных.

Для теплоснабжения и горячего водоснабжения застройки одноэтажных жилых домов 1 очереди, и застройки в расчетный срок реализации Генерального плана предусмотрено обеспечение жилых домов индивидуальными котлами – колонками, теплопроизводительностью 10 и 20 кВт, работающих на природном газе в автоматическом режиме. Данные котлы обеспечат теплом жилой дом площадью от 100 до 200 м2.

### 2.8.4 Газоснабжение

Газоснабжение потребителей на территории поселения не осуществляется.

### 2.8.5 Электроснабжение

Распределение и поставка электрической энергии потребителям на территории поселения осуществляет филиал Удорский район электрических сетей (РЭС) Производственного отделения «Южные электрические сети» филиала «Комиэнерго» АО «МРСК «Северо-Запад». Электроснабжение поселения осуществляется по сетям напряжением 10 кВ от понизительной подстанции ПС 110/10 «Междуреченск» через систему трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и далее по сетям 0,4 кВ (380 В).

Характеристики линий электропередачи, проходящих по территории поселения, приведены ниже.

Таблица 17 – Характеристики линий электропередачи (линейные объекты)

| Наименование линии |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Напряжение, кВ | Протяженность в пределах поселения, км |
| №178 «Едва – Междуреченск – Усогорск – Чернутьево» | 110 | ок. 30 |
| №179 «Едва – Междуреченск – Благоево – Усогорск» |  |  |
| «Междуреченск – Селэгвож» | 10 | ок. 8,5 |
| Воздушные линии электропередачи от трансформаторных подстанций к потребителям | 0,4 | - |

Характеристики трансформаторной подстанции, через которую осуществляется электроснабжение потребителей, находящихся на территории поселения, приведены ниже.

Таблица 18 – Характеристики трансформаторных подстанций

| Наименование питающего центра | Уровень напряжения кВ | Количество и мощность трансформаторо в ПС, шт.*МВА | Максимально допустимая нагрузка, кВА | Максимальная фактическая нагрузка за последние 5 лет, кВА | *Текущий резерв мощности кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС «Междуреченск» | 110/10 | 1*6,3 | 6300 | 2210 | 3836,74 |

Проектом предусматривается реализация комплекса мероприятий, как по новому строительству объектов электроснабжения, так и по модернизации существующих:

- повышение эффективности и экономичности системы передачи электроэнергии путём установления автоматических систем управления, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций, монтаж самонесущих изолированных проводов;

- проведение капитального ремонта изношенного оборудования и линий электропередач системы электроснабжения;

- строительство новых распределительных пунктов, монтаж линий электропередач, требуемых для перераспределения нагрузок между существующими потребителями, а также подключения новых потребителей во вновь строящихся жилых микрорайонах и иных объектов;

На стадии выполнения Генерального плана выделяются зоны планируемого размещения объектов социального и коммунально-бытового, рекреационно-туристического назначения, а также объектов сервисного обслуживания транзитного транспорта. Вид деятельности и проектные электрические нагрузки для данных объектов уточняются при выполнении Проекта планировки с учетом требований конкретного инвестора.

В целях реализации Генерального плана  городского поселения «Междуреченск» необходимо предусмотреть реконструкцию существующих электрических сетей с заменой действующих трансформаторных подстанций на более мощные.

### 2.8.6 Связь. Радиовещание. Телевидение

По данным Коми филиала АО «Ростелеком» обеспечение телефонной связью общего пользования в селе осуществляется от АТС SI-2000. Монтированная емкость 1280 номеров, имеется возможность расширения. Село находится в зоне покрытия операторов сотовой связи МТС, Теле2, Мегафон.

Ведется вещание шести телевизионных программ («1 канал», «Россия», «Культура», «КРТК», «НТВ», «Россия – спорт») и двух радиопрограмм («Радио России» и «Маяк»). Протяженность радиофидерных линий: воздушных – 9,3 км, кабельных – 7 км.

Школа поселка оснащена выходом в сеть «Интернет».

С учетом Стратегии развития информационного общества Российской Федерации, в городском поселении «Междуреченск» предлагается увеличение сферы услуг, предоставляемых операторами связи.

Основными направлениями развития телекоммуникационного комплекса должны являться:

- улучшение качества связи телефонной сети общего пользования;

- создание и развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных;

- расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая "Интернет";

- развитие эфирного радиовещания, осуществляемого в УКВ и FM диапазонах, за счет увеличения количества радиовещательных станций;

- развитие сотовой связи за счет увеличения покрытия территории населенного пункта сотовой связью различных операторов GSM и применения новейших технологий 3G;

- развитие сети эфирного цифрового телевизионного вещания с увеличением количества и улучшения качества принимаемых телевизионных каналов.

Несмотря на то, что в последние годы число абонентов сети снижается (в основном по экономическим причинам), система проводного вещания должна быть сохранена как наиболее эффективное и недорогое средство предоставления абонентам федеральных, региональных и местных программ вещания, а также как система оповещения населения о ЧС и подачи сигналов ГО.

В удалённых труднодоступных районах может быть организовано эфирное радиовещание.

В перспективе возможно развитие системы кабельного телевидения в различных районах, что обеспечит расширение каналов вещания за счёт приёма спутниковых каналов и значительного повышения качества телевизионного вещания.

Генеральным планом  городского поселения «Междуреченск» даны предложения по развитию телефонной сети, радиофикации, телевидения в районах нового строительства.

В основу разрабатываемого проекта положены существующие нормы Министерства связи.

В соответствии с существующими нормами потребное количество телефонов в жилом секторе определено по количеству квартир, из расчета на каждую квартиру по одному телефону и на каждый коттедж по одному телефону. Количество номеров уточняется на следующей стадии проектирования.

В городском поселении предусматривается строительство коттеджной, малоэтажной и общественно-деловой застройки. В основном, существующих телефонных сетей недостаточно, чтобы обеспечить в полном объеме телефонной связью проектируемые объекты.

Кроме того, учитывая что, в современных условиях потребители предоставляют высокие требования к надежности, качеству и разнообразию услуг телефонной связи, для телефонизации проектируемых территорий необходимы современные цифровые коммутационные системы.

В районах проектируемой малоэтажной застройки - для установки оборудования цифрового абонентского доступа (АД) выделить отдельные отапливаемые помещения на первом этаже площадью не менее 10 м². Помещения желательно предусмотреть квадратные со сторонами не менее 3 м и высотой потолка не менее 2,5 м и с отдельным входом. Помещение должно быть оборудовано охранно-пожарной сигнализацией с выводом аварийного сигнала на пульт домового диспетчера. Здание необходимо оборудовать линейно-кабельным вводом и обеспечить подвод выделенной 3-х проводной линии – однофазного питающего напряжения 220 В и заземления. Допустимая категория электроснабжения – 2. Разрешенная потребляемая мощность – 5 кВт.

От ближайшего колодца, в существующей и проектируемой телефонной канализации, проложить волоконно-оптические кабели до проектируемых (АД), не менее 4-х каналов до выделенных помещений (до оборудования абонентского доступа) и не менее двух каналов на ввод в корпус. Оборудовать все здания кабельным вводом.

От оборудования абонентского доступа проложить необходимое количество кабелей, с учетом эксплуатационного запаса, в телефонной канализации по территориям проектируемой застройки и телефонизируемым зданиям до оконечных устройств.

В районах проектируемой коттеджной застройки - установить уличный оптический распределительный шкаф малой емкости. Ориентировочная загрузка распределительного шкафа: 45 абонентов. От ближайшего колодца, в существующей и проектируемой телефонной канализации проложить волоконно-оптические кабели до распределительного шкафа. От распределительных шкафов проложить необходимое количество кабелей, с учетом эксплуатационного запаса, в телефонной канализации по территориям проектируемой застройки и телефонизируемым зданиям до оконечных устройств. Запроектировать и построить телефонную канализацию не менее 2-х каналов на ввод в здание.

Марка проектируемого магистрального и распределительного кабеля и разводки внутриплощадочной сети решается на последующих стадиях проектирования.

Радиофикация. Радиотрансляция проектируемой застройки должна обеспечивать 3-программное радиовещание во всех входящих в застройку зданиях и сооружениях. Потребное количество радиоточек радиотрансляционной сети в жилом секторе определено по количеству квартир и коттеджей, из расчета на каждую квартиру и коттедж по одной основной радиоточке. Количество радиоточек уточняется на следующей стадии проектирования.

Радиофикацию проектируемых объектов необходимо осуществить либо путем подключения к существующим трансформаторным подстанциям (ТП) звуковой частоты, либо необходимо строительство новых ТП звуковой частоты.

От ТП необходимо построить распределительную фидерную линию напряжением 240 В до проектируемых объектов биметаллической проволокой d=3 мм марки БСМ-1 по ГОСТ 3822-79, подвешиваемой по радиостойкам. Подвеска кабелей проводного вещания должна производиться в соответствии с "Рекомендациями по подвеске кабелей проводного вещания на опорах воздушных линий", Минсвязи СССР. Места пересечения с автострадами, ж/д полотном и ЛЭП оборудовать подземными кабельными переходами кабелем РМПЗЭПБ 2х1,2 в отдельной кабельной канализации из асбестоцементных труб с установкой смотровых устройств.

В зданиях оборудовать вводы радиотрансляционной сети. Запроектировать и построить внутридомовую абонентскую сеть проводного вещания напряжением 30 В проводами с медными жилами (ПРППМ 2х1,2; ТРП 2х0,5; ТРВ 2х0,5 и т.п.).

При проектировании в учреждениях обслуживания систем оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) людей при пожаре необходимо предусмотреть сопряжение её с системой централизованного оповещения населения Удорского района.

Для организации централизованного оповещения на прилегающую территорию необходимо установить уличные громкоговорители (место, мощность и количество динамиков определяются при дальнейшем проектировании).

Телевидение. В связи с ростом количества программ радиотелевизионным передающим центром и не всегда качественным приёмом телевизионного сигнала индивидуальными и коллективными антеннами проектируемые районы нового строительства возможно оснастить системой кабельного телевидения.

Для предоставление услуг кабельного телевидения на проектируемых территориях предусматривается размещение систем кабельного телевидения (СКТ). Для размещения оборудования головной станции СКТ отдельного здания не требуется. Предпочтительнее её размещать в охраняемых административных или общественных зданиях и, как исключение, в подсобных помещениях жилых зданий. Для головной станции требуется площадь порядка 20 кв.м. При проектировании СКТ на рассматриваемых территориях необходимо предусмотреть установку оборудования головной станции СКТ. Места установки головных станций уточняются на следующей стадии проектирования.

При проектировании системы кабельного телевидения (СКТ) использовать оборудование с полосой пропускания 5-862 МГц. Технические параметры для кабельной распределительной сети и для головной станции должны соответствовать ГОСТ Р 52023-2003.

Телевизионные кабели СКТ по территории улиц и кварталов прокладываются в асбестоцементных каналах телевизионной канализации, которая укладывается в одном пакете совместно с телефонной канализацией.

Прокладку и монтаж кабельных линий необходимо выполнять в соответствии с "Временной инструкцией по монтажу крупных систем коллективного приема телевидения (КСКПТ) и систем кабельного телевидения (СКТВ)" Минсвязи СССР.

Марка проектируемого телевизионного кабеля и разводка внутриквартальной сети решается на последующих стадиях проектирования.

Электрооборудование приемных систем телевидения и радиовещания необходимо выполнять в соответствии с требованиями "Правил устройства электроустановок" (ПУЭ), "Инструкции по проектированию силового и осветительного оборудования промышленных предприятий".

Электрооборудование и электроосвещение должны также выполняться в соответствии с требованиями, изложенными в "Руководящих технических материалах. Крупные системы коллективного приема телевидения" РТМ.6.030-1-87 Министерства связи СССР.

## Инженерная подготовка территории

Характер и содержание инженерной подготовки определяются основными существующими проблемами (слабое водоотведение и подтопление территории вследствие формирования поквартальных контуров, нарушающих поверхностный сток) и наличными экологическими рисками.

Инженерная подготовка территории предполагает реализацию следующих комплексов мероприятий:

- поэтапное обустройство набережной рек посредством укрепления берегов и устройства искусственной набережной и урегулирования стока за счет возведения инженерных сооружений по защите от подтопления;

- организация поверхностного стока для понижения уровня грунтовых вод посредством учета сети естественных тальвегов ложбинно-лощинной сети и устранения техногенных препятствий для поверхностного и подземного латерального стока;

- вертикальная планировка внутрипоселковых территорий с организацией водоотведения с внутренних частей кварталов и ликвидацией подпорных эффектов в зонах отсечения естественных поверхностных и подземных тальвегов дорожным полотном.

Вертикальная планировка

Обустройство придолинной территории (русло, низкая пойма, открывающиеся на акваторию уступы высокой поймы и первой надпойменной террасы на вогнутых сторонах излучин).

Неустоявшийся характер прибрежных перемещений приводит к сезонным (вовремя прохождения расхода) циклам размыва и переотложения, что приводит к постоянной переработке руслового ложа, подмыву вогнутых сторон излучин и отложению аллювия в форме побочной вдоль выпуклых берегов и осередков по центральной оси плесовой лощины.

Предполагается два варианта инженерной подготовки прибрежной части населенных пунктов, которые могут рассматриваться и как последовательные этапы реализации одного и того же варианта.

При этом проектировщики исходят из следующих обстоятельств:

- общее раскрытие прибрежных населенных пунктов на акваторию – требование времени и общей композиционной идеи;

- реализация данной композиционной идеи неизбежно приведет к увеличению градостроительной нагрузки на прибрежную зону;

- формирования поселкового эколого-рекреационного каркаса также напрямую зависит от возможностей стабилизации и обустройства.

Следовательно, задача инженерной подготовки – минимизация естественных процессов боковых деформаций прибрежной зоны, укрепление несущего грунтового массива прибрежной полосы. Для достижения данной задачи необходимо:

- укрепление пойменных бровок и уступов террас посредством устройства гибионных подпорных стенок;

- устройство фашинных стенок посредством укладки естественного биологического материала и подсадки «живой» стены из ивняков и вяза;

- укрепление внешнего края пойм зашпунтовкой из горбыля стойких пород;

- устройство лестниц спусков в зонах отдыха;

- строгое соблюдение режима прибрежной полосы водоохраной зоны с недопущением капитального строительства в ослабленных зонах и увеличения давления нагрузки на грунтовые массы.

Понижение уровня грунтовых вод и организация поверхностного стока

Питание горизонта осуществляется, в основном, за счет инфильтрации атмосферных осадков. Развитие застройки уже на этапе частной усадебной застройки привело к общему выравниванию поверхности и запахиванию-засыпанию естественно дренажной сети. Грунтовые дороги, разделяющие кварталы частной усадебной застройки после многолетней подсыпки, стали играть роль отсекающих дамб, при этом дренажные канавы мелкого заложения, прокопанные вдоль земельных участков и местами вдоль дорог, не обеспечивали отведения атмосферных осадков и талых вод в небольшом объеме. Последующая в послевоенное время каменная застройка, разделенная проездами с поднятыми асфальтобетонными покрытиями, еще более усугубила ситуацию.

В настоящем генплане предлагается трассировать дрены с учетом конфигурации естественной дренажной сети.

На территории капитальной застройки понижение уровня грунтовых вод и отвод поверхностного стока предполагалось решать с помощью устройства дренажно-дождевой канализации в комплексе с вертикальной планировкой. На территориях, не требующих понижения уровня грунтовых вод, устраивается закрытая сеть дождевой канализации.

Полностью эти решения не реализованы до настоящего времени, что оставляет их актуальность вне сомнений. Однако, закрытая сеть дождевой канализации должна также трассироваться в максимально-возможном соответствии с выявленной системой латерального ложбинно-лощинного стока. При этом закрытая сеть дождевой канализации может устраиваться из современных ПВХ-материалов, что значительно удешевляет их укладку.

Вокруг вновь проектируемых капитальных зданий с высоким уровнем стояния грунтовых вод должен быть устроен кольцевой дренаж с выпуском дренажных вод в ближайшую дождевую или дренажно-дождевую сеть. Эффективность функционирования последней связана напрямую с сохранностью мелких речек и целой сети ручьев. Несмотря на относительно небольшие размеры V-образные узкие долины являются важными элементами естественного водоотведения с территорий населенных пунктов. Для сохранения этих элементов важно культивировать плотные заросли мелколиственных пород в прибрежной защитной полосе, не допускать сваливания бытового мусора.

Для реорганизации дренажной сети в целом целесообразно устроить систему проколов под телом дорожных насыпей основных магистралей населенных пунктов в местах их пересечения с главными элементами ложбинно-лощинной сети.

## Зеленый фонд муниципального образования

Зеленые насаждения имеют большое значение, способствуя оздоровлению окружающей среды, улучшая микроклимат и снижая уровень шума.

Зеленый фонд является важным фактором архитектурно-планировочной и пространственной организации территории населенных пунктов, придавая ей своеобразие и выразительность.

По функциональному назначению все объекты озеленения делятся на три группы:

а) общего пользования – парки, сады, скверы жилых районов, скверы на площадях, в отступах застройки, при группе жилых домов, бульвары вдоль улиц, пешеходных трасс, набережных;

б) ограниченного пользования на участках жилых домов, детских учреждений, школ, вузов, культурно-просветительских учреждений, спортивных сооружений, учреждений здравоохранения;

в) специального назначения – озеленение водоохранных и санитарно-защитных зон, магистралей, улиц, кладбищ, ветрозащитные насаждения, питомники.

Основной функцией зеленых насаждений общего и ограниченного пользования является обеспечение различных форм и уровней досуга.

Охрана зеленого фонда муниципального образования предусматривает систему мероприятий, обеспечивающих сохранение и развитие зеленого фонда, и мероприятий, необходимых для нормализации экологической обстановки и создания благоприятной окружающей среды.

Проектные предложения

Генеральным планом в качестве мероприятий по развитию объектов системы рекреации муниципального образования предлагается:

- сохранение существующих территорий общего пользования (озеленение улиц, парки) и специального назначения;

- рекультивация и реабилитация промышленных и коммунально-складских пустырей, охранных зон различного назначения;

- формирование озелененных общественных пространств вдоль всей протяженности существующей и планируемой улично-дорожной сети населенного пункта.

## 2.11 Санитарная очистка территории. Размещение кладбищ

Согласно ст.18 ФЗ от 04.05.1999 №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» хранение, захоронение и обезвреживание на территориях организаций и населенного пункта загрязняющих атмосферный воздух отходов производства и потребления, в том числе дурнопахнущих веществ, а также сжигание таких отходов без специальных установок, предусмотренных правилами, утвержденными федеральным органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды, запрещается.

Система обращения с отходами на территории городского поселения «Междуреченск»  включает комплекс мер по рациональному сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых, в том числе крупногабаритных, жидких бытовых и пищевых отходов.

Порядок организации деятельности в области обращения с отходами, в том числе порядок сбора отходов, требования к конструкции контейнеров, к размещению контейнерных площадок, иных мест хранения отходов, порядок организации вывоза и утилизации твердых бытовых отходов определяется администрацией Удорского района.

Производственные отходы I - III классов опасности, биологические отходы, медицинские, радиологические, ртутьсодержащие изделия собираются и утилизируются в порядке, установленном законодательством. Для сбора жидких бытовых отходов в не канализованных домовладениях устраиваются дворовые выгребные ямы и туалеты, имеющие водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций.

Твердые бытовые отходы

Сбор твердых бытовых отходов осуществляется в контейнеры, размещенные в установленных местах на оборудованных контейнерных площадках. В случаях, когда в соответствии с действующими нормами и правилами невозможно устройство контейнерной площадки, организацией по согласованию с уполномоченными органами определяются места временного хранения отходов.

Ответственность за чистоту контейнеров, контейнерных площадок и прилегающих к ним территорий возлагается на их владельцев.

Запрещается сброс в контейнеры для твердых бытовых отходов трупов животных, птиц, крупногабаритных бытовых отходов и строительного мусора, а также выбор вторичного сырья и пищевых отходов из контейнеров.

Вывоз твердых бытовых отходов осуществляется на договорной основе со специализированной организацией по вывозу отходов, мусоросортировочной станцией, лицами, ответственными за содержание соответствующей территории.

Организации, управляющие жилищным фондом, иные организации, а также владельцы индивидуальных жилых домов обязаны заключать договоры на вывоз и утилизацию (захоронение) отходов только с организациями, имеющими лицензию на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировку и размещение опасных отходов.

Организации, управляющие жилищным фондом, иные организации, а также владельцы индивидуальных жилых домов обязаны заключать договоры на вывоз и утилизацию (захоронение) отходов только с организациями, имеющими разрешение на транспортировку и размещение опасных отходов.

Все организации обязаны предусмотреть места для сбора твердых бытовых отходов и обеспечить их вывоз силами специализированной организации.

Все твердые бытовые отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения и деятельности организаций, подлежат захоронению на полигоне для твердых бытовых отходов.

Крупногабаритный мусор

Складирование крупногабаритного мусора осуществляется в специальные места для сбора крупногабаритного мусора, обозначенные соответствующим указателем обслуживающей организации, занимающейся вывозом крупногабаритного мусора по согласованию с администрацией обязаны определить места для крупногабаритного мусора и установить указатели.

Вывоз крупногабаритного мусора осуществляется на договорной основе со специализированной организацией по вывозу отходов либо подрядной организацией по обслуживанию жилищного фонда мусоровозами для крупногабаритных отходов или обычным грузовым транспортом.

Размещение кладбищ

Действующее кладбище площадью 2 га расположено в п. Междуреченск.

## Санитарно-экологическое состояние окружающей среды

При территориальном планировании городского поселения «Междуреченск» приоритетными являются решения, связанные с охраной окружающей среды и обеспечением безопасной жизнедеятельности и здоровья человека.

При проектировании необходимо руководствоваться законами Российской Федерации «Об охране окружающей среды», «О недрах», «Об охране атмосферного воздуха», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «Об экологической экспертизе», Водным, Земельным и Лесным кодексами Российской Федерации, законодательством Республики Коми об охране окружающей среды и другими нормативными правовыми актами, согласно которым одним из основных направлений градостроительной деятельности является рациональное землепользование, охрана природы, ресурсосбережение, защита территорий от опасных природных явлений и техногенных процессов.

Учитывая специфику эколого-ресурсных компонентов окружающей природной среды  городского поселения «Междуреченск» природоохранная деятельность субъекта осуществляется по следующим направлениям:

- атмосфера;

- водные ресурсы;

- почвы и земельные ресурсы;

- биологические ресурсы (растительный и животный мир).

Основными факторами, определяющими деятельность в области охраны окружающей среды, являются:

- снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

- снижение сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водоемы и подземные горизонты;

- снижение площадей земель под несанкционированными свалками;

- снижение загрязненности земель химическими веществами;

- запрещение несанкционированных рубок лесных насаждений;

- предупреждение любых видов браконьерства;

- соблюдение требований в области охраны окружающей среды при размещении, проектировании, строительстве и реконструкции зданий, строений, сооружений и иных объектов.

При размещении зданий, строений, сооружений и иных объектов должно быть обеспечено выполнение требований законодательства в области охраны окружающей среды, восстановления природной среды, рационального использования и воспроизводства природных ресурсов, обеспечения экологической безопасности с учетом ближайших и отдаленных экологических, экономических, демографических и иных последствий эксплуатации указанных объектов и соблюдением приоритета сохранения благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия, рационального использования и воспроизводства природных ресурсов.

Выбор мест размещения зданий, строений, сооружений и иных объектов должен осуществляться с соблюдением требований законодательства при наличии положительного заключения государственной экспертизы.

В случаях, если размещение зданий, строений, сооружений и иных объектов затрагивает законные интересы граждан, решение принимается с учетом результатов референдумов или общественных слушаний.

Хранение минеральных удобрений и пестицидов (ядохимикатов) допускается только на специальных складах, оборудованных в соответствии с санитарными требованиями. Ядохимикаты, непригодные для дальнейшего использования, должны быть переданы на утилизацию в специализированные организации.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, недопущения нарушений конституционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду предприятия с технологическими процессами, являющиеся источником негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки санитарно-защитными зонами. Ширина санитарно-защитной зоны устанавливается с учетом санитарной классификации объекта (в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03), результатов расчетов ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и уровней физических воздействий.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами;

- создания дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха.

Для магистральных газопроводов давлением более 12 атм предусматривается охранная зона шириной 25 м в каждую сторону от оси газопровода (в соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов).

Для межпоселковых распределительных газопроводов устанавливаются охранные зоны шириной 2 м от оси газопровода с каждой стороны (в соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей»).

Для воздушных линий (ВЛ) электропередач предусматриваются санитарные разрывы в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03:

- для ВЛ напряжением 330 кВ	- 20 м ;

- для ВЛ напряжением 500 кВ	- 30 м;

- для ВЛ напряжением 750 кВ	- 40 м.

Охрана воздушного бассейна

На территории  городского поселения «Междуреченск» размещены производственные, коммунально-складские объекты. Данные объекты не оказывают существенного негативного воздействия на состояние атмосферного воздуха прилегающих территорий и находятся в пределах допустимых концентраций. В целом состояние атмосферного воздуха и окружающей среды на территории поселения благополучное.

Необходимо организовать работы по проведению существующими на территории  городского поселения «Междуреченск» предприятиями и организациями инвентаризации источников выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, принять меры по организации санитарно – защитных зон.

Предусмотреть меры по обеспечению проведения оценки состояния загрязнения атмосферного воздуха с оформлением экологического паспорта поселения, в целях планирования мероприятий по охране атмосферного воздуха для нового, перспективного строительства.

Радиационная безопасность

Радиационная безопасность населения и окружающей природной среды считается обеспеченной, если соблюдаются основные принципы радиационной безопасности и требования радиационной защиты, установленные Федеральным законом «О радиационной безопасности населения», НРБ-99 и ОСПОРБ-99.

Перед отводом земельных участков под жилое строительство необходимо проводить оценку радиационной обстановки. Участки застройки квалифицируются как радиационно-безопасные и их можно использовать под строительство жилых зданий и зданий социально-бытового назначения при совместном выполнении условий:

- отсутствие радиационных аномалий;

- частные значения мощности эквивалентной дозы (МЭД) гамма-излучения на участке в контрольных точках не превышают 0,3 мкЗв/ч, среднее арифметическое значение МЭД гамма-излучения на участке не превышает 0,2 мкЗв/ч и плотность потока радона с поверхности грунта не более 80 мБк/м2с.

Охрана почв

Требования по охране почв предъявляются к жилым зонам, зонам санитарной охраны водоемов, территориям сельскохозяйственного назначения и другим, где возможно влияние загрязненных почв на здоровье человека и условия проживания. В почвах поселений и сельскохозяйственных угодий содержание потенциально опасных для человека химических и биологических веществ, а также уровень радиационного фона не должны превышать предельно допустимые концентрации (уровни), установленные санитарными правилами и гигиеническими нормативами. Не разрешается предоставление земельных участков без заключения органов Федеральной службы Роспотребнадзора.

Охрана водных ресурсов

В целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира устанавливаются водоохранные зоны. Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, озер и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до десяти километров – в размере пятидесяти метров;

- от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;

- от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Размер водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота или озера, водохранилища с акваторией менее 
0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

В границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными выше ограничениями запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

С целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, в лесах, расположенных в водоохранных зонах, проведение рубок главного пользования запрещается. Проведение других рубок в водоохранных зонах осуществляется в соответствии с лесным законодательством.

Основные поверхностные водные объекты  городского поселения «Междуреченск» находящиеся в федеральной собственности, являются объектами общего пользования, т.е. общедоступными водными объектами.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы составляет 20 м, за исключением береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от источника до устья не более чем 10 км. Ширина береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 км, составляет 5 м.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Для защиты подземных вод от загрязнения необходимо:

- устройство зон санитарной охраны (ЗСО) подземных источников водоснабжения (артскважин);

- контроль за соблюдением установленного режима использования ЗСО;

- предотвращение загрязнения, засорения подземных водных объектов и истощения вод;

- предупреждение фильтрации загрязненных вод с поверхности почвы;

- использование водонепроницаемых емкостей для хранения отходов промышленных и сельскохозяйственных производств, твердых и жидких бытовых отходов;

- мониторинг состояния и режима эксплуатации водозаборов подземных вод, ограничение водозабора.

Рациональное использование природных ресурсов

Территорию для развития существующего поселения следует предусматривать на землях, не пригодных для сельскохозяйственного использования. Изъятие сельскохозяйственных угодий с целью их предоставления для несельскохозяйственных нужд допускается лишь в исключительных случаях – в установленном Законом порядке.

Изъятие под застройку земель Государственного лесного фонда допускается также в исключительных случаях только в установленном законом порядке.

Проектирование на территории городского поселения промышленных или других объектов осуществляется после получения от соответствующих территориальных геологических организаций заключения об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

В зонах особо охраняемых территорий запрещается строительство зданий, сооружений и коммуникаций, в том числе:

- на землях водоохранных полос (зон);

- в первой зоне санитарной охраны источников водоснабжения, если проектируемые объекты не связаны с эксплуатацией источников.

Рациональное использование водных ресурсов возможно без увеличения водопотребления за счет:

- введения ресурсосберегающих технологий систем водоснабжения;

- расширения оборотного и повторного использования воды на предприятиях;

- сокращения потерь воды на подающих коммунальных сетях.

## Зоны с особыми условиями использования территорий

### Рекреационно-туристические зоны

Туризм – один из видов активного отдыха и наиболее эффективное средство удовлетворения рекреационных потребностей, составная часть здравоохранения, физической культуры, средство духовного, культурного и социального развития личности.

Культурный туризм охватывает собой посещение исторических, культурных или географических достопримечательностей и является самым популярным и массовым видом туризма. Основная цель таких путешествий — ознакомление с туристскими достопримечательностями (памятниками истории, архитектуры, искусства; природными и этническими особенностями; современной жизнью народа и т. п.).

Культурное наследие поселения интересно для туризма, и его надо максимально сохранить.

Проектные предложения

Для развития культурного туризма генпланом предлагается:

- развитие туристического комплекса и курортно-рекреационных зон;

- музеефикация объектов культурного наследия (в рамках развития познавательного туризма);

- популяризация объектов культурного наследия;

- создание охранных зон объектов культуры.

### Зоны охраны объектов культурного наследия

На территории  городского поселения «Междуреченск» на сегодняшний день объекты культурного наследия, стоящие на государственной охране, отсутствуют.

Мероприятия по сохранению и регенерации исторического и культурного наследия

Материальные объекты культурного наследия, представленные памятниками истории и культуры, памятниками археологии, архитектуры испытывают воздействие многочисленных факторов риска естественного (подтопление паводковыми водами, сильные ветры, ураганы, засухи и повышенная пожароопасность, другие стихийные бедствия) и антропогенного (загрязнение воздушного бассейна, загрязнение территории памятников промышленными и бытовыми отходами, транспортная вибрация, подтопление грунтовыми и техногенными водами, подмыв и разрушение берегов, оползни) происхождения, действующих порознь или в различных сочетаниях. В городском поселении большинство объектов культурного наследия подвергаются постоянному или временному воздействию факторов риска естественного и антропогенного происхождения.

Основными мероприятиями по сохранению объектов культурного наследия являются:

- заключение охранных обязательств на объекты культурного наследия;

- разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия;

- проведение археологических разведок разрушающихся памятников;

- организация охранно-спасательных археологических работ;

- организация системы мониторинга объектов культурного наследия.

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде, на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника и его территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

Проектирование и проведение работ по сохранению памятника и его территории осуществляются по согласованию с соответствующим органом охраны объектов культурного наследия.

Обременения прав, связанные с сохранением объектов археологического наследия

В пределах границ территорий объектов археологического наследия и выявленных объектов археологического наследия, пользователи (собственники) земельных участков при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных и иных работ обязаны:

- заключить со специально уполномоченным региональным госорганом охраны объектов культурного наследия (далее региональный госорган охраны объектов культурного наследия) Охранное обязательство по земельному участку, в пределах которого располагается объект археологического наследия (памятник археологии);

- до начала проведения земляных, строительных, мелиоративных и иных работ согласовывать с региональным государственным органом охраны объектов культурного наследия проекты хозяйственного освоения земельных участков, проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных и иных работ;

- разработать в составе проекта строительства, хозяйственной и иной деятельности раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия и согласовать данный раздел с региональным госорганом охраны объектов культурного наследия;

- обеспечить организацию проведения и финансирование археологических работ в соответствии с разделом об обеспечении сохранности объекта археологического наследия.

На земельных участках, подлежащих хозяйственному освоению, расположенных вне границ территорий объектов археологического наследия и их охранных зон, заказчик до начала землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ обязан:

- согласовать отводы земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению, с региональным госорганом охраны объектов культурного наследия;

- обеспечить проведение и финансирование историко-культурной (археологической) экспертизы земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению;

- представить в региональный госорган охраны объектов культурного наследия Заключение специализированной научно-исследовательской организации археологического профиля по результатам историко-культурной (археологической) экспертизы о наличии либо отсутствии объектов археологического наследия на земельных участках, подлежащих хозяйственному освоению;

- разработать в составе проектно-сметной документации на проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта археологического наследия и согласовать данный раздел с управлением (в случае выявления в границе земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению, неизвестных ранее объектов археологического наследия);

- осуществлять в полном соответствии с разделом об обеспечении сохранности выявленного объекта археологического наследия проектирование и проведение землеустроительных, земляные, строительные, мелиоративных, хозяйственных и иных работ (при наличии на земельном участке выявленного объекта археологического наследия).

Сохранение объектов культурного наследия осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

### 2.13.3 Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

В соответствии со статьей 65 Водного кодекса РФ, водоохранными зонами (ВЗ) являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы (ПЗП), на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Размеры и границы водоохранных зон, а также режим их использования утверждены статьей 65 Водного кодекса РФ.

За пределами территорий населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от соответствующей береговой линии.

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров – в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.

Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2)  размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4)  движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод.

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Границы прибрежных защитных полос (ПЗП)

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой.

Прибрежную защитную полосу водных объектов муниципального образования необходимо установить шириной от 30 до 50 м в зависимости от угла уклона берега водного объекта (тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса).

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

При наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для водоохранных зон ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Поддержание в надлежащем состоянии водоохранных зон и прибрежных защитных полос возлагается на водопользователей. Собственники земель, землевладельцы и землепользователи, на землях которых находятся водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, обязаны соблюдать установленный режим использования этих зон и полос.

Предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствий

В целях предотвращения негативного воздействия вод (затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, заболачивания) и ликвидации его последствий проводятся специальные защитные мероприятия в соответствии с Водным Кодексом и другими федеральными законами.

Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Границы зон затопления, подтопления определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24 - 27 Водного Кодекса.

### 2.13.4 Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», каждый конкретный источник хозяйственно-питьевого водоснабжения должен иметь проекты зон санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Генеральным планом рекомендуется разработать проект границ первого пояса ЗСО скважин.

Размеры ЗСО II и III пояса должны устанавливаться в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84*.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

Проектом предлагается установить зоны санитарной охраны для всех существующих и планируемых объектов и сетей водоснабжения муниципального образования. Все действующие объекты водоснабжения в обязательном порядке должны иметь проекты организации ЗСО. Размеры ЗСО должны устанавливаться в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Определение границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения

Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора – при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин.

Для водозаборов из защищенных подземных вод, расположенных на территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, размеры первого пояса ЗСО допускается сокращать при условии гидрогеологического обоснования по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

К недостаточно защищенным подземным водам относятся:

а) грунтовые воды, т.е. подземные воды первого от поверхности земли безнапорного водоносного горизонта, получающего питание на площади его распространения;

б) напорные и безнапорные межпластовые воды, которые в естественных условиях или в результате эксплуатации водозабора получают питание на площади ЗСО из вышележащих недостаточно защищенных водоносных горизонтов через гидрогеологические окна или проницаемые породы кровли, а также из водотоков и водоемов путем непосредственной гидравлической связи.

Для водозаборов при искусственном пополнении запасов подземных вод граница первого пояса устанавливается как для подземного недостаточно защищенного источника водоснабжения на расстоянии не менее 50 м от водозабора и не менее 100 м от инфильтрационных сооружений (бассейнов, каналов и др.).

В границы первого пояса инфильтрационных водозаборов подземных вод включается прибрежная территория между водозабором и поверхностным водоемом, если расстояние между ними менее 150 метров.

При определении границ второго и третьего поясов следует учитывать, что приток подземных вод из водоносного горизонта к водозабору происходит только из области питания водозабора, форма и размеры которой в плане зависят от:

- типа водозабора (отдельные скважины, группы скважин, линейный ряд скважин, горизонтальные дрены и др.);

- величины водозабора (расхода воды) и понижения уровня подземных вод;

- гидрологических особенностей водоносного пласта, условий его питания и дренирования.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Определение границ поясов ЗСО поверхностных источников водоснабжения

Граница первого пояса ЗСО водопровода с поверхностным источником устанавливается с учетом конкретных условий в следующих пределах:

а) для водотоков:

- вверх по течению – не менее 200 м от водозабора;

- вниз по течению – не менее 100 м от водозабора;

- по прилегающему к водозабору берегу - не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени;

- в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки или канала менее 100 м, вся акватория и противоположный берег шириной 50 м от линии уреза воды при летне-осенней межени, при ширине реки или канала более 100 м, полоса акватории шириной не менее 100 метров;

б) для водоемов (водохранилища, озера) граница первого пояса должна устанавливаться в зависимости от местных санитарных и гидрологических условий, но не менее 100 м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды при летне-осенней межени.

Граница второго пояса ЗСО водотока ниже по течению должна быть определена с учетом исключения влияния ветровых обратных течений, но не менее 250 м от водозабора.

Боковые границы второго пояса ЗСО от уреза воды при летне-осенней межени должны быть расположены на расстоянии:

а) при равнинном рельефе местности – не менее 500 м;

б) при гористом рельефе местности – до вершины первого склона, обращенного в сторону источника водоснабжения, но не менее 750 м при пологом склоне и не менее 1000 м при крутом.

Граница второго пояса ЗСО на водоемах должна быть удалена по акватории во все стороны от водозабора на 3 км при наличии нагонных ветров до 10 процентов и 5 км при наличии нагонных ветров более 10 процентов.

Граница второго пояса ЗСО на водоемах по территории должна быть удалена в обе стороны по берегу на 3 или 5 км и от уреза воды при нормальном подпорном уровне (НПУ) – на 500-1000 метров.

В отдельных случаях, с учетом конкретной санитарной ситуации и при соответствующем обосновании, территория второго пояса может быть увеличена по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения на водотоке вверх и вниз по течению совпадают с границами второго пояса. Боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3-5 километров, включая притоки. Границы третьего пояса поверхностного источника на водоеме полностью совпадают с границами второго пояса.

Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов –санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей – не менее 30 м;

- от водонапорных башен – не менее 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) – не менее 15 м.

По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

- при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

- при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы соответственно их назначению устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Таблица 19 - Регламенты использования территорий зон санитарной охраны источников водоснабжения

| Запрещается | Допускается |
| --- | --- |
| Подземные источники водоснабжения |
| I пояс ЗСО |
| все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений; размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; проживание людей; посадка высокоствольных деревьев; применение ядохимикатов и удобрений. | ограждение и охрана; озеленение; отвод поверхностного стока за ее пределы; асфальтирование дорожек к сооружениям. |
| II пояс ЗСО |
| закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработки недр земли; размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод; размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции. | тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин; бурение новых скважин и новое строительство, имеющее непосредственное отношение к эксплуатации водопроводных сооружений; выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.). |
| III пояс ЗСО |
| закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирования твердых отходов и разработки недр земли; размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения. | тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин; бурение новых скважин и новое строительство, имеющее непосредственное отношение к эксплуатации водопроводных сооружений. |
| Поверхностные источники водоснабжения |
| I пояс ЗСО |
| все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений; размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; проживание людей; посадка высокоствольных деревьев; применение ядохимикатов и удобрений; спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды. | ограждение и охрана; озеленение; отвод поверхностного стока за ее пределы; асфальтирование дорожек к сооружениям; ограждение акватория буями и другими предупредительными знаками; на судоходных водоемах над водоприемником устанавливаются бакены с освещением. |
| II пояс ЗСО |
| отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод; размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод; размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения; сброс промышленных, сельскохозяйственных, сельских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды; рубка леса главного пользования и реконструкции. | все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора; использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно - эпидемиологическое заключение; при наличии судоходства - оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; при наличии судоходства - оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов; выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.); использование источников водоснабжения для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод; границы второго пояса ЗСО на пересечении дорог и пешеходных троп обозначаются столбами со специальными знаками. |
| III пояс ЗСО |
| отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод; | все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора; использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно - эпидемиологическое заключение; при наличии судоходства - оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; при наличии судоходства - оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов. |
| Санитарно-защитные полосы |
| размещение источников загрязнения почвы и грунтовых вод; прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий. |  |

### Санитарно-защитные зоны

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, требования по установлению санитарно-защитных зон (СЗЗ) распространяются на размещение, проектирование, строительство и эксплуатацию вновь строящихся, реконструируемых и действующих промышленных объектов и производств, объектов транспорта, связи, городского хозяйства, энергетики, опытно-экспериментальных производств, объектов коммунального назначения, спорта, торговли, общественного питания и др., являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Территория СЗЗ предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха, и повышение комфортности микроклимата.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

СЗЗ промышленных объектов

В зависимости от характеристики выбросов для промышленного объекта и производства размер санитарно-защитной зоны устанавливается от границы промплощадки и/или от конкретного источника выбросов загрязняющих веществ.

Генеральным планом предлагается на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 разработать и установить:

- в обязательном порядке проекты санитарно-защитных зон для всех существующих и планируемых объектов I - III классов опасности;

- в рекомендательном порядке проекты санитарно-защитных зон для всех существующих и планируемых объектов IV - V классов опасности.

Для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса) на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 устанавливается санитарно-защитная зона с учетом суммарных выбросов в атмосферный воздух и физического воздействия источников промышленных объектов и производств, входящих в единую зону.

СЗЗ объектов транспортной инфраструктуры

Для автомобильных дорог в соответствии с ст.26 ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» №257-ФЗ от 08.11.07 устанавливаются придорожные полосы автомобильных дорог - территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков. Придорожные полосы устанавливаются для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов.

Размер придорожных полос автомобильных дорог определяется в зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития.

Охранные зоны высоковольтных линий устанавливаются на основании ГОСТ 12.1.051-90. Охранная зона вдоль ВЛ представлена в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченная вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении. Размеры зоны санитарного разрыва представлены в таблице ниже.

Таблица 20 – Зоны санитарного разрыва для линий электропередач, проходящих по территории муниципального образования

| Напряжение линий электропередач, кВ | ЗСР, м |
| --- | --- |
| до 1 | 2 |
| 1 - 20 | 10 |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |

Зоны вдоль переходов ВЛ через водоемы (реки, каналы, озера и др.) в виде воздушного пространства над водой вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов, при не отклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 м, для несудоходных – на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль ВЛ, проходящих по суше.

Проектные предложения

Для благополучного существования и дальнейшего развития всех образований как жилых, так промышленных и коммунально-складских важным является организация СЗЗ с проведением следующих мероприятий:

- инвентаризации жилой застройки, расположенной в санитарно-защитных зонах, с целью определения точного количества жителей, требующих переселения;

- переселения людей, живущих в санитарно-защитных зонах (согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, переселение жителей обеспечивают должностные лица соответствующих промышленных объектов и производств) и запрещения дальнейшего развития жилой застройки на данной территории.

- снижения выбросов вредных веществ в атмосферу посредством:

( установки пыле- и газоулавливающего оборудования на предприятиях;

( реконструкции и усовершенствования имеющегося оборудования.

Регламенты использования территорий санитарно-защитных зон, определенные СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, представлены в таблице.

Таблица 21 - Регламенты использования территории санитарно-защитных зон

| Запрещается | Допускается |
| --- | --- |
| размещение жилой застройки, включая отдельные жилые дома; размещение ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев и домов отдыха; размещение территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки; коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; размещение спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования. размещение объектов по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; размещение объектов пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. | размещение промышленных объектов или производств в границах СЗЗ существующих объектов пищевой и фармацевтической промышленности (профильных, однотипных); размещение нежилых помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель); размещение зданий управлений, конструкторских бюро, зданий административного назначения, научно-исследовательских лабораторий; размещение поликлиник, спортивно-оздоровительных сооружений закрытого типа; размещение бань, прачечных, объектов торговли и общественного питания, мотелей, гостиницы; размещение гаражей, площадок и сооружений для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарных депо, автозаправочных станций, станций технического обслуживания автомобилей; станции технического обслуживания автомобилей; размещение местных и транзитных коммуникаций, ЛЭП, электроподстанций, нефте- и газопроводов, артезианских скважин для технического водоснабжения, водоохлаждающих сооружений для подготовки технической воды, канализационных насосных станций, сооружений оборотного водоснабжения. |

# 3 ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Вопросы обеспечения безопасности населения и территории должны быть приоритетными в действиях администрации городского поселения «Междуреченск».

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.02 г. № 184-ФЗ "О техническом регулировании" критерием безопасности является уровень риска. Закон "О техническом регулировании" дает следующее понятие термину безопасность: "Безопасность продукции, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации (далее - безопасность) - состояние, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений".

Согласно «Руководства по оценке рисков чрезвычайных ситуаций техногенного характера, в том числе при эксплуатации критически важных объектов Российской Федерации», утверждённого первым заместителем Министра МЧС России 09.01.2008 №1-4-60-9, используются следующие основные понятия:

Риск – количественная характеристика меры возможной опасности и размера последствий её реализации.

Риск чрезвычайной ситуации – потенциальная возможность возникновения чрезвычайной ситуации с негативными последствиями, представляющими угрозу жизни, здоровью и имуществу населения, объектам экономики и окружающей среде.

Риск индивидуальный – частота поражения отдельного человека в результате воздействия всей совокупности исследуемых факторов опасности в рассматриваемой точке пространства.

Риск социальный – зависимость между частотой реализации определённых факторов опасностей и размером последствий для здоровья людей (числом погибших или пострадавших), так называемые F/N-диаграммы или кривые социального риска.

Риск экономический – в данном Руководстве понимается зависимость между частотой реализации определённых факторов опасностей и размером материального ущерба, так называемые F/G-диаграммы или кривые экономического риска.

Риск коллективный – ожидаемое количество погибших или пострадавших в результате возможных реализаций факторов опасности за определённый период времени.

Риск материальный – в данном Руководстве понимаются ожидаемые материальные потери в результате возможных реализаций факторов опасности за определённый период времени.

Риск предельно допустимый – нормативный уровень риска, определяющий верхнюю границу допустимого риска.

Риск неприемлемый (недопустимый) – риск, уровень которого превышает величину предельно допустимого уровня риска.

Риск допустимый – риск, уровень которого ниже величины предельно допустимого уровня риска. Допустимый риск подразделяется на три категории: повышенный, условно приемлемый и приемлемый риск.

Риск повышенный – риск, уровень которого близок к предельно допустимому, требуются меры по его снижению и контролю.

Риск условно приемлемый – риск, уровень которого разумно оправдан с социальной, экономической и экологической точек зрения, но рекомендуются меры по его дальнейшему снижению и контролю.

Риск приемлемый – риск, уровень которого безусловно оправдан с социальной, экономической и экологической точек зрения или пренебрежимо мал.

Опасность – способность причинения какого-либо вреда (ущерба), в том числе угроза жизни и здоровью человека, его материальным и духовным ценностям, окружающей среде.

Пострадавшие – количество людей, погибших или получивших в результате чрезвычайной ситуации ущерб здоровью.

Ущерб – потери некоторого субъекта или группы субъектов части или всех своих ценностей.

Ущерб материальный – потери материальных ценностей, собственности или финансовых средств.

Ущерб социальный – потери, связанные с жизнью, здоровьем и духовными ценностями индивидуума, социальных групп и общества в целом.

Ущерб социально-экономический – стоимостное выражение потерь, связанных с жизнью, здоровьем и духовными ценностями индивидуума, социальных групп и общества в целом.

Ущерб эколого-экономический – сумма затрат на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, восстановление объектов и сооружений, расположенных на загрязнённой территории, а также реабилитацию загрязнённой территории или оплату за нанесение вреда окружающей среде от загрязнения земель, водных объектов и атмосферы.

Оценка риска выполняется с учетом погрешностей, присутствующих как при оценке риска, так и при оценке того, что можно считать допустимым.

Таким образом задача оценки риска заключается в решении двух составляющих.

Первая ставит целью определить вероятность (частоту) возникновения события инициирующего возникновение поражающих факторов (источник ЧС).

Вторая составляющая заключается в определении вероятности поражения человека при условии формирования заданных поражающих факторов, с последующим осуществлением зонирования территории по показателю индивидуального риска.

При определении количественных показателей риска, важнейшей задачей является расчет вероятности формирования источника чрезвычайной ситуации. Правильное определение этого показателя позволит принять адекватные меры по защите населения и территории. Его завышением по отношению к реальному значению приводит к большим прогнозируемым потерям населения и, как следствие к необоснованным мероприятиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Оценка риска является составной частью управления безопасностью. Оценка риска заключается в систематическом использовании всей доступной информации для идентификации опасностей и определения риска возможных нежелательных событий.

Источниками чрезвычайных ситуаций техногенного характера являются аварии на потенциально опасных объектах и аварии на транспорте при перевозке опасных грузов.

В качестве источников техногенных ЧС рассматриваются возможные аварии на следующих потенциально опасных объектах и объектах транспорта:

- химически опасные объекты - аварии с угрозой выброса аварийно химически опасных веществ (АХОВ);

- пожаровзрывоопасные объекты - пожары и взрывы;

- радиационно-опасные объекты - аварии с угрозой выброса радиоактивных веществ;

- гидродинамические опасные объекты - аварии, связанные с разрушением сооружений напорного фронта гидротехнических сооружений (плотин, дамб и др.), образованием волны прорыва и зоны катастрофического затопления, а также заражением токсическими веществами при разрушении обвалования шламохранилищ;

- аварии на коммунальных системах;

- опасные происшествия на транспорте при перевозке опасных грузов, в том числе:

- аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов;

- аварии на железнодорожном транспорте при перевозке опасных грузов;

- аварии на водном (речном и морском) транспорте при перевозке опасных грузов;

- аварии на трубопроводном транспорте при транспортировке опасных веществ.

Опасности, обусловленные транспортными авариями

В качестве наиболее вероятных аварийных ситуаций на транспортных магистралях, которые могут привести к возникновению поражающих факторов, в проекте рассмотрены следующие ситуации:

1. Разлив (утечка) из цистерны легко воспламеняемых жидкостей (ЛВЖ) типа «бензин»:

- образование зоны разлива ЛВЖ (последующая зона пожара);

- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения пожара – вспышки);

- образование зоны избыточного давления воздушной ударной волны;

- образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении ЛВЖ на площади разлива.

2. Разлив аммиака в результате разгерметизации автоцистерны:

- образование зоны разлива аммиака;

- образование зоны опасных концентраций аммиака в воздухе.

Опасности, обусловленные пожарами

Бытовые пожары

Основное количество пожаров приходится на начало и конец отопительного сезона, когда в отсутствии централизованного отопления широко используются различные электроприборы. Зимой количество пожаров продолжает оставаться на высоком уровне, и снижение наблюдается только в феврале месяце. Причина этого заключается в погодных условиях. Октябрь характеризуется наступлением похолодания, первых заморозков, при этом часто отмечается задержка начала отопительного сезона. Декабрь, январь — наиболее холодные месяцы зимнего периода. Таким образом, основными причинами возможных пожаров в осенне-зимний период являются:

- неисправность печного или газового оборудования;

- нарушение правил эксплуатации теплогенерирующих устройств;

- нарушение правил безопасности при топке печей;

- замыкание или неисправность электропроводки;

- использование неисправных электроприборов или использование приборов с мощностью большей, чем позволяет электрическая сеть;

- нарушение правил безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов.

Большое количество пожаров и пострадавших в них людей отмечается и в мае, когда с началом дачного сезона люди на своих садовых участках активно используют теплогенерирующие, газовые, керосиновые приборы.

В структуре источников техногенных чрезвычайных ситуаций преобладают пожары в жилых домах, жилом секторе и на промышленных объектах, от которых гибнет наибольшее число людей.

Особую опасность вызывают пожары в учебных, лечебных учреждениях, то есть в местах массового скопления людей. Как показывает статистика по России, такие пожары могут привести к большим человеческим потерям.

Большинство пожаров происходит из-за неосторожного обращения с огнем (в том числе по вине нетрезвых лиц и детских шалостей).

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» к опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся:

- пламя и искры;

- тепловой поток;

- повышенная температура окружающей среды;

- повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;

- пониженная концентрация кислорода;

- снижение видимости в дыму.

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся:

- осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

- радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

- вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

- опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;

- воздействие огнетушащих веществ.

Опасности, обусловленные авариями на пожаровзрывоопасных объектах

К наиболее распространенным объектам, использующим в производственной деятельности нефтепродукты, относятся автозаправочные станции и комплексы, котельные.

Основными поражающими факторами, возникающими при авариях на объектах топливозаправочного комплекса, являются избыточное давление воздушной ударной волны, импульс воздушной ударной волны, тепловое излучение пожара пролива и «огненного шара».

Опасности, обусловленные авариями на химически опасных объектах

Химически опасные объекты на территории отсутствуют.

Опасности, обусловленные авариями на радиационно-опасных объектах

Радиационно-опасные объекты на территории отсутствуют.

Опасности, обусловленные авариями на гидродинамических опасных объектах

Гидродинамические опасные объекты на территории отсутствуют.

Источниками чрезвычайных ситуаций природного характера являются опасные природные процессы и явления, проявление которых возможно на проектируемой территории.

Таблица 22 - Перечень чрезвычайных ситуаций природного характера

| № п/п | Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опасные гидрологические явления и процессы |
| 1.1 | Подтопление | Гидростатический | Повышение уровня грунтовых вод |
|  |  | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока грунтовых вод |
|  |  | Гидрохимический | Загрязнение (засоление) почв, грунтов Коррозия подземных металлических конструкций |
| 2 | Опасные метеорологические явления и процессы |
| 2.1 | Сильный ветер | Аэродинамический | Ветровой поток Ветровая нагрузка Аэродинамическое давление Вибрация |
| 2.2 | Сильные осадки |
| 2.2.1 | Сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая нагрузка Снежные заносы |
| 2.2.2 | Сильная метель | Гидродинамический | Снеговая нагрузка Снежные заносы Ветровая нагрузка |
| 2.2.3 | Гололед | Гравитационный | Гололедная нагрузка |
| 2.3 | Заморозок | Тепловой | Охлаждение почвы, воздуха |
| 3 | Природные пожары |
| 3.1 | Пожар (ландшафтный, степной, лесной) | Теплофизический | Пламя Нагрев теплым потоком Тепловой удар |
|  |  | Химический | Помутнение воздуха Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы Опасные дымы |

Обеспечение пожарной охраны

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» к опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся:

– пламя и искры;

– тепловой поток;

– повышенная температура окружающей среды;

– повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;

– пониженная концентрация кислорода;

– снижение видимости в дыму.

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся:

– осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

– радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

– вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

– опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;

– воздействие огнетушащих веществ.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» планировка и застройка территорий поселений должны осуществляться в соответствии с генеральными планами поселений, учитывающими требования пожарной безопасности, установленные настоящим Федеральным законом.

Пожарная безопасность городского поселения обеспечивается в рамках реализации мер пожарной безопасности соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления.

Система объектов пожаротушения осуществляется силами ПЧ (с. Междуреченск).

Для увеличения надежности системы противопожарного водоснабжения генеральным планом предусматривается ряд мероприятий по развитию сети водоснабжения.

Для улучшения ситуации с доступностью потенциальных объектов возгорания для пожарных машин генеральным планом предусматривается ряд мероприятий по развитию транспортной сети.

При проектировании внутриквартальной транспортной сети следует руководствоваться требованиями статьи 67 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

«1. Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:

1) с двух продольных сторон - к зданиям многоквартирных жилых домов высотой 28 и более метров (9 и более этажей), к иным зданиям для постоянного проживания и временного пребывания людей, зданиям зрелищных и культурно-просветительных учреждений, организаций по обслуживанию населения, общеобразовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного типа, научных и проектных организаций, органов управления учреждений высотой 18 и более метров (6 и более этажей);

2) со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.

2. К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей:

1) с одной стороны - при ширине здания, сооружения или строения не более 18 метров;

2) с двух сторон - при ширине здания, сооружения или строения более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

3. Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям, сооружениям и строениям в случаях:

1) меньшей этажности, чем указано в пункте 1 части 1 настоящей статьи;

2) двусторонней ориентации квартир или помещений;

3) устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий.

4. К зданиям с площадью застройки более 10 000 квадратных метров или шириной более 100 метров подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон.

5. Допускается увеличивать расстояние от края проезжей части автомобильной дороги до ближней стены производственных зданий, сооружений и строений до 60 метров при условии устройства тупиковых дорог к этим зданиям, сооружениям и строениям с площадками для разворота пожарной техники и устройством на этих площадках пожарных гидрантов. При этом расстояние от производственных зданий, сооружений и строений до площадок для разворота пожарной техники должно быть не менее 5, но не более 15 метров, а расстояние между тупиковыми дорогами должно быть не более 100 метров.

6. Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров.

7. В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, сооружению и строению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.

8. Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения и строения должно быть:

1) для зданий высотой не более 28 метров - не более 8 метров;

2) для зданий высотой более 28 метров - не более 16 метров.

9. Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

10. В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей.

11. Сквозные проезды (арки) в зданиях, сооружениях и строениях должны быть шириной не менее 3,5 метра, высотой не менее 4,5 метра и располагаться не более чем через каждые 300 метров, а в реконструируемых районах при застройке по периметру - не более чем через 180 метров.

12. В исторической застройке поселений допускается сохранять существующие размеры сквозных проездов (арок).

13. Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15 x 15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

14. Сквозные проходы через лестничные клетки в зданиях, сооружениях и строениях следует располагать на расстоянии не более 100 метров один от другого. При примыкании зданий, сооружений и строений под углом друг к другу в расчет принимается расстояние по периметру со стороны наружного водопровода с пожарными гидрантами.

15. При использовании кровли стилобата для подъезда пожарной техники конструкции стилобата должны быть рассчитаны на нагрузку от пожарных автомобилей не менее 16 тонн на ось.

16. К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

17. Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

18. На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования. На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан ширина проезжей части улиц должна быть не менее 7 метров, проездов - не менее 3,5 метров».

# 4 МЕРОПРИЯТИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ УДОРСКОГО РАЙОНА

Схемой территориального планирования Удорского района не запланированы мероприятия, касающиеся городского поселения «Междуреченск»:

# 5 ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ПОСЕЛЕНИЯ

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» территорию поселения составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения соответствующего поселения, рекреационные земли, земли для развития поселения.

В соответствии со  ст. 7 Земельного кодекса РФ Земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

1) земли сельскохозяйственного назначения;

2) земли населенных пунктов;

3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

4) земли особо охраняемых территорий и объектов;

5) земли лесного фонда;

6) земли водного фонда;

7) земли запаса.

Границы земель вышеуказанных категорий отображены на схеме, входящей с состав проекта генерального плана поселения, а состав и порядок их использования определен Земельным кодексом Российской Федерации и иным действующим законодательством.

Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли за границей населенного пункта, предоставленные для нужд городского хозяйства, а также предназначенные для этих целей. В состав земель сельскохозяйственного назначения входят сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, зданиями, строениями, сооружениями, используемые для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Землями промышленности и иного специального назначения признаются земли, которые расположены за границами населенных пунктов и используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, объектов для обеспечения космической деятельности, объектов обороны и безопасности, осуществления иных специальных задач и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным Земельным кодексом РФ, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. Порядок использования отдельных видов земель промышленности и иного специального назначения, а также установления зон с особыми условиями использования земель данной категории определяется, если иное не установлено Земельным кодексом РФ, Правительством Российской Федерации в отношении указанных земель, находящихся в федеральной собственности; органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в отношении указанных земель, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации; органами местного самоуправления в отношении указанных земель, находящихся в муниципальной собственности.

К землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

К землям водного фонда относятся земли:

- покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах;

- занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах.

В ходе подготовки проекта генерального плана, в целях развития поселения в выявлена необходимость изменения границ земель населенных пунктов. Предполагается перевод следующих земельных участков из земель лесного фонда в земли населенных пунктов.

Информация о земельных участках лесного фонда, предполагаемых к переводу в земли населенных пунктов, а также о участках граждан находящихся на землях лесного фонда приведена в приложенииях.

Таблица – 23 Перечень земельных участков включаемых в границы населенных пунктов

| Условный номер участка | Адрес (месторасположение) | Площадь | Категория земель, к которым планируется отнести земельные участки | Цель планируемого использование | Включается в черту населенного пункта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Республика Коми, Удорский район | 43438 кв. м | Земли населенных пунктов | Жилая застройка | пгт. Междуреченск | Расположен в границах земельного участка с кадастровым номером 11:09:0101001:433 |
| 2 | Республика Коми, Удорский район | 30025 кв. м | Земли населенных пунктов | Жилая застройка | пгт. Междуреченск | Расположен в границах земельного участка с кадастровым номером 11:09:0101001:433 |

# 6.ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

Для дальнейшего развития производства сохраняются производственные зоны. Это будет способствовать развитию производства в поселении, ускорению процессов технического перевооружения производственных комплексов и в целом повышения качества производимой продукции.

Негативным фактором будет являться локальное загрязнение атмосферного воздуха и подземных вод.

Для предотвращения загрязнения воздушного бассейна предусматриваются следующие мероприятия:

- максимальное озеленение санитарно-защитной зоны между селитебной и производственной территориями;

- максимальное асфальтирование производственных площадок;

- соблюдение технологии производства.

Важное социально-экономическое значение будет иметь это для жителей поселения. Уровень среднегодового дохода на душу населения в поселении характеризуется невысокими показателями относительно среднереспубликанских. Поэтому у местного населения появляется потенциальная возможность найти хорошую высокооплачиваемую работу.

Предполагается дальнейшее жилищное строительство. Земельные участки расположены вблизи имеющихся коммуникаций. Участки выбраны на свободной территории с учетом соблюдения санитарно-гигиенических условий проживания населения.

При строительстве произойдет вмешательство в геологическую структуру верхних слоев четвертичных отложений.  Влияние на геологическую среду состоит в том, что в процессе засыпки котлованов, траншей будет нарушена слойность грунтов в верхней части геологического разреза.

Учитывая, что проведение землеройных работ затронет только зону строительства можно сделать вывод, что воздействие строительства жилых и общественных зданий и их дальнейшая эксплуатация на состояние ПРП может быть оценено, как локальное и слабое.

Территория должна быть сдана облагороженной, полностью обеспеченной хозяйственно-бытовой и ливневой канализацией, зоны озеленения ограждены бордюрами, исключающими смыв грунта во время дождя на дорожные покрытия. Присутствие личного автотранспорта, не должно  оказывать существенного влияния на концентрации загрязняющих веществ в поверхностном стоке с территории, занимаемой жилой застройкой, так как должна быть произведена очистка поверхностных стоков на локальных очистных сооружениях.  В этом случае концентрации ливнестоков не будут источниками загрязнения поверхностных и подземных вод.

После прокладки инженерных сетей, планировочных работ и возведения жилых и общественных зданий, гаражей, жилых домов, гаражей боксового типа и т.д., проводится доброкачественная уборка территории, очистка участков, загрязненных горюче-смазочными материалами, благоустройство территории с восстановлением растительного покрова и дорожного покрытия. Застроенная территория сдается облагороженной (ливневая канализация, зоны озеленения, автостоянка машин, оборудованные места для отходов и т.п.).

В связи с этим, анализ возможного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на поверхностные воды,  в целом, позволяет говорить о его чисто локальном характере. При реализации соответствующих природоохранных мероприятий такое влияние будет незначительным.

# СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ;

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ;

- Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ;

- Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах»;

- Закон Российской Федерации от 01 апреля 1993 г. № 4730-1 (ред. 14.07.2008г.) «О государственной границе Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. №28-ФЗ «О гражданской обороне»;

- Федеральный закон от 15 февраля 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральный закон от 17 ноября 1995 г. № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;

- Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2009 № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»;

- Постановление Правительства РФ от 26 ноября 2007 г. №804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации»;

- Приказ Министерства культуры СССР от 13 мая 1986 г. № 203 «Об утверждении «Инструкции о порядке учета, обеспечения сохранности, содержания, использования и реставрации недвижимых памятников истории и культуры»;

- Приказ Министерства культуры СССР от 24 января 1986 г. № 33 «Об утверждении «Инструкции по организации зон охраны недвижимых памятников истории и культуры СССР»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;

- СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети»;

- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»;

- СНиП II-12-77 «Защита от шума»;

- СНиП 14-01-96 «Основные положения создания и ведения градостроительного кадастра Российской Федерации»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПиН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты»;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СП 11-106-97* «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-планировочной документации на застройку территорий садоводческих (дачных) объединений граждан»;

- СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований»;

- Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов. Утверждены Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 13 ноября 2010 г. №492;

- Инструкция по организации зон охраны недвижимых памятников истории и культуры СССР. Утверждена приказом Министерства культуры СССР от 24.01.86 №33;

- Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана окружающей среды». ГП «Центринвестпроект», 2000 г.;

- Правила охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами. Утв. Минводхозом СССР, Минздравом СССР, Минрыбхозом СССР 16 мая 1974 г.;

- Схема территориального планирования Республики Коми;

Схема территориального планирования Удорского муниципального района.

Приложение №1 Информация о участках земель лесного фонда, включаемых в границы населенных пунктов

Приложение №2 Перечень информации о земельных участках, которые предоставлены гражданам или юридическим лицам либо на которых расположены объекты недвижимого имущества, имеющие общую границу с участками земель лесного фонда

| Кадастровый, инвентарный или условный номер земельного участка | Условный номер на схеме | разрешенное использование либо назначение | дата регистрации права | вид права и основание его приобретения | площадь | адрес или местонахождение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № квартала 11:09:1001001 | 134 квартал лесничества | Для огородничества, обслуживания бани, гаража и хозяйственных построек. Гараж на праве собственности | Свидетельство о гос. регистрации права на гараж от 14.08.2014 г. 11 АБ №091284, кадастровый номер 11:09:1001001:1718 | Аренда, постановление администрации МР «Удорский» от 09.07.2014г. №606 | 1438,2 кв.м | Участок расположен на расстоянии 80 м. с южной стороны здания №20 по ул.Интернациональной п.Междуреченск |
| № квартала 11:09:1001001 |  | Для огородничества и обслуживания бани, хозяйственных построек |  | Аренда, постановление администрации МР «Удорский» от 14.07.2011г. № 674 | 930 кв.м | Участок расположен на расстоянии 80 м. с западной стороны здания №20 по ул.Интернациональной п.Междуреченск |
| № квартала 11:09:1001001 |  | Для огородничества |  | Аренда, постановление администрации МР «Удорский» от 05.12.2011г. № 1174 | 268 кв.м | Участок расположен на расстоянии 450 м. с юго-западной стороны здания №20 по ул.Интернациональной п.Междуреченск |
| № квартала 11:09:1001001 |  | Ведение личного подсобного хозяйств. Дачный домик на праве собственности | Свидетельство о гос. регистрации права на дачный домик от 02.09.2011 г. 11 АА №786838, условный номер 11-11-09/004/2011-594 | Аренда, постановление администрации МР «Удорский» от 08.02.2011г. № 71 | 950,6 кв.м | Участок расположен на расстоянии 70 м. с западной стороны здания №20 по ул.Интернациональной п.Междуреченск |
| № квартала 11:09:1001001 |  | Для огородничества и обслуживания бани, хозяйственных построек |  | Аренда, постановление администрации МР «Удорский» от 04.06.2012г. № 422 | 1056 кв.м | Участок расположен на расстоянии 116 м. с западной стороны здания №20 по ул.Интернациональной п.Междуреченск |
| № квартала 11:09:1001001 |  | Для огородничества и обслуживания садового дома |  | Аренда, Постановление администрации МР «Удорский» от 13.08.2013г. № 766 | 1014,75 кв.м | Участок расположен на расстоянии 234 м. с южной стороны здания №20 по ул.Интернациональной п.Междуреченск |
| № квартала 11:09:1001001 |  | огородничество |  | Аренда, Постановление администрации МР «Удорский» от 04.07.2011г. № 624 | 1740 кв.м | Участок расположен на расстоянии 110 м. с северо-западной стороны здания №20 по ул.Интернациональной п.Междуреченск |
| № квартала 11:09:1001001 |  | огородничество |  | Аренда, Постановление администрации МР «Удорский» от 03.07.2014г. №467 | 45 кв.м | Участок расположен на расстоянии 204 м. с северо-западной стороны здания №20 по ул.Интернациональной п.Междуреченск |
| № квартала 11:09:1001001 |  | Огородничество и обслуживание хозяйственной постройки |  | Аренда, Постановление администрации МР «Удорский» от 26.09.2013г. №937 | 540 кв.м | Участок расположен на расстоянии 150 м. с западной стороны жилого дома №18 по ул.Интернациональной п.Междуреченск |
| № квартала 11:09:1001001 |  | огородничество |  | Аренда, Постановление администрации МР «Удорский» от 31.10.2008г. № 890 | 630 в.м | Участок расположен на расстоянии 70 м. с западной стороны дома №20 ул.Интернациональной п.Междуреченск |
| Кадастровый номер 11:09:1001001:223 |  | Индивидуальное огородничество |  | Аренда, Постановление Главы администрации пгт.Междуреченск с подчиненными ему территориями МО «Удорский район» от 17.05.2005г. № 111 | 930 кв.м | Участок расположен на расстоянии 184 м. с юго-западной стороны дома №20 ул.Интернациональной п.Междуреченск |
| Кадастровый номер 11:09:1001001:41 |  | Ведение подсобного хозяйства и огородничества | 27.07.1992 г. | Свидетельство №3 на право пожизненного наследуемого и постоянного владения землей Решение Междуреченского поселкового Совета №1 от 03.07.1992г. | 630 кв.м | Участок расположен на расстоянии 282 м. с южной стороны здания №20 по ул.Интернациональной п.Междуреченск |
| Кадастровый номер 11:09:1001001:535 |  | Ведение подсобного хозяйства и огородничества | 27.07.1992 г. | Свидетельство №23 на право пожизненного наследуемого и постоянного владения землей Решение Междуреченского поселкового Совета №1 от 03.07.1992г. | 690 кв.м | Участок расположен на расстоянии 48 м. с западной стороны здания №20 по ул.Интернациональной п.Междуреченск |
| Кадастровый номер 11:09:1001001:552 |  | Ведение подсобного хозяйства и огородничества | 27.07.1992 г. | Свидетельство №25 на право пожизненного наследуемого и постоянного владения землей Решение Междуреченского поселкового Совета №1 от 03.07.1992г. | 840 кв.м | Участок расположен на расстоянии 68 м. с западной стороны здания №20 по ул.Интернациональной п.Междуреченск |
| Кадастровый номер 11:09:1001001:97 |  | Ведение подсобного хозяйства и огородничества | 27.07.1992 г. | Свидетельство № 32 на право пожизненного наследуемого и постоянного владения землей Решение Междуреченского поселкового Совета №1 от 03.07.1992г. | 420 кв.м | Участок расположен на расстоянии 80 м. с южной стороны здания №20 по ул.Интернациональной п.Междуреченск |
| Кадастровый номер 11:09:1001001:76 |  | Ведение подсобного хозяйства и огородничества | 27.07.1992 г. | Свидетельство № 40 на право пожизненного наследуемого и постоянного владения землей Решение Междуреченского поселкового Совета №1 от 03.07.1992г. | 360 кв.м | Участок расположен на расстоянии 174 м. с северо-западной стороны здания №20 по ул.Интернациональной п.Междуреченск |
| Кадастровый номер 11:09:1001001:490 |  | Ведение подсобного хозяйства и огородничества | 27.07.1992 г. | Свидетельство № 41 на право пожизненного наследуемого и постоянного владения землей Решение Междуреченского поселкового Совета №1 от 03.07.1992г. | 360 кв.м | Участок расположен на расстоянии 194 м. с северо-западной стороны здания №20 по ул.Интернациональной п.Междуреченск |
| № квартала 11:09:1001001 |  | Ведение подсобного хозяйства и огородничества | 27.07.1992 г. | Свидетельство № 43 на право пожизненного наследуемого и постоянного владения землей Решение Междуреченского поселкового Совета №1 от 03.07.1992г. | 900 кв.м | Участок расположен на расстоянии 120 м. с южной стороны здания №20 по ул.Интернациональной п.Междуреченск |
| Кадастровый номер 11:09:1001001:85 |  | Ведения подсобного хозяйства и огородничества | 27.07.1992 г. | Свидетельство № 51 на право пожизненного наследуемого и постоянного владения землей Решение Междуреченского поселкового Совета №1 от 03.07.1992г. | 810 кв.м | Участок расположен на расстоянии 130 м. с южной стороны здания №20 по ул.Интернациональной п.Междуреченск |
| Кадастровый номер 11:09:1001001:94 |  | Ведение подсобного хозяйства и огородничества | 25.09.1992 г. | Свидетельство от государственной регистрации права от 05.04.2016г. на основании Свидетельства №53 на право пожизненного наследуемого и постоянного владения землей Решение Междуреченского поселкового Совета от 04.09.1992г. | 360 кв.м | Участок расположен на расстоянии 212 м. с северо-западной стороны здания №20 по ул.Интернациональной п.Междуреченск |
| Кадастровый номер 11:09:1001001:128 |  | Для ведения садоводства, участок на ветке 2 | 28.06.1994 г. | Свидетельство №74 на право пожизненного наследуемого и постоянного владения землей Распоряжение Главы администрации п.Междуреченск №93 от 28.06.1994г. | 900 кв.м | Участок расположен на расстоянии 264 м. с южной стороны здания №20 по ул.Интернациональной п.Междуреченск |
| Кадастровый номер 11:09:1001001:528 |  | Для ведения садоводства, участок на ветке 2 | 19.01.1999 г. | Свидетельство №89 на право пожизненного наследуемого и постоянного владения землей Распоряжение Главы администрации п.Междуреченск № 3 от 19.01.1999 г. | 600 кв.м | Участок расположен на расстоянии 320 м. с западной стороны здания №20 по ул.Интернациональной п.Междуреченск |
| Кадастровый номер 11:09:1001001:107 |  | Для ведения подсобного хозяйства и огородничества | 04.06.2018г. | Собственность 11:09:1001001:107-11/205/2018-3 от 04.06.2018г. на основании договора купли-продажи земельного участка от 23.05.2017г. | 319 кв.м | Республика Коми Удорский район п.Междуреченск |
| Жилой дом Кадастровый номер 11:09:04 01 001:0105:00044 | 134 квартал лесничества | собственность | 28.04.2006г. | Свидетельство 11 АА № 360361 о государственной регистрации права (собственность) Постановление Главы администрации пгт.Междуреченск с подчиненными ему территориями МО «Удорский район» № 142 от 01.09.2005г. «О приемке объекта в эксплуатацию». | 19,5 кв.м | Республика Коми Удорский район п.Междуреченск ул.Интернациональная д.№ 35 |
| Кадастровый номер 11:09:1001001:187 | 134 квартал лесничества | Для обслуживания жилого дома и ведения личного подсобного хозяйства |  | Постановление администрации ГП «Междуреченск» от 11.04.2021г. № 37 «О предоставлении в аренду земельного участка Кушнир Л.А.» | 1225,0 кв.м | Республика Коми Удорский район п.Междуреченск ул.Интернациональная д.№ 35 |
| Жилой дом Кадастровый номер 11:09:1001001:770 | 134 квартал лесничества | собственность | 12.03.2004г. | Свидетельство о гос.регистрации права от 12.03.2004г. 11 АА №198806 на основании постановления главы администрации п.Междуреченск с подчиненными территориями МО «Удорский» от 12.02.2004г. | 32,9 кв.м | Республика Коми Удорский район п.Междуреченск ул.Интернациональная д.№ 36 |
| Кадастровый номер 11:09:1001001:269 |  | Собственность Для ведения садоводства и обслуживания жилого дома | 21 декабря 2013г. | Право собственности на основании Распоряжения администрации от 16.02.1999г., запись регистрации права серия 11 АБ №040107 от 21.12.2013г. | 1000 кв.м | Республика Коми Удорский район п.Междуреченск ул.Интернациональная д.№ 36 |
| № квартала 11:09:1001001 | 162 квартал лесничества (без выдела) | Кладбище (участок), подъезд к кладбищу |  |  | 2 000 кв.м | Эксплуатационные леса |
| № квартала 11:09:1001001 | 135 квартал лесничества | Аренда, для огородничества, обслуживания садового дома, хозяйственных построек, бани. Дачный домик и баня на праве собственности | Кадастровый номер садового дома 11:09:1001001:1760, свидетельство о гос. регистрации права от 23.12.2015 г. Кадастровый номер бани 11:09:1001001:1759, свидетельство о гос. регистрации права от 23.12.2015 г. | Аренда, постановление администрации МР «Удорский» от 683/1 от 31.07.2012 г. | 799,55 кв.м | 210 м. с северо-восточной стороны лесопильного цеха (п.Междуреченск, ул.Интернациональная, д.25) |

Приложение № 3

# Footnotes

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

# Text boxes

Земли, планируемые к изъятию из земель лесного фонда

Граница изъятия земель